学习单片机

//实例1：用单片机控制第一个灯亮

#include<reg51.h>  //包含51单片机寄存器定义的头文件

void main(void)

{

P1=0xfe; //P1=1111 1110B，即P1.0输出低电平

}

//实例2：用单片机控制一个灯闪烁：认识单片机的工作频率

#include<reg51.h>    //包含单片机寄存器的头文件

/

函数功能：延时一段时间

/

void delay(void)        //两个void意思分别为无需返回值，没有参数传递

{

unsigned int i;       //定义无符号整数，最大取值范围65535

for(i=0;i<20000;i++)  //做20000次空循环

;               //什么也不做，等待一个机器周期

}

/

函数功能：主函数 （C语言规定必须有也只能有1个主函数）

/

void main(void)

{

while(1)      //无限循环

{

P1=0xfe;   //P1=1111 1110B， P1.0输出低电平

delay();   //延时一段时间

P1=0xff;   //P1=1111 1111B， P1.0输出高电平

delay();  //延时一段时间

}

}

//实例3：将 P1口状态分别送入P0、P2、P3口：认识I/O口的引脚功能

#include<reg51.h>   //包含单片机寄存器的头文件

/

函数功能：主函数 （C语言规定必须有也只能有1个主函数）

/

void main(void)

{

while(1)  		 //无限循环

{

P1=0xff;	// P1=1111 1111B,熄灭LED

P0=P1;		// 将 P1口状态送入P0口

P2=P1; 		// 将 P1口状态送入P2口

P3=P1; 		// 将 P1口状态送入P3口

}

}

//实例4：使用P3口流水点亮8位LED

#include<reg51.h>   //包含单片机寄存器的头文件

/

函数功能：延时一段时间

/

void delay(void)

{

unsigned char i,j;

for(i=0;i<250;i++)

for(j=0;j<250;j++)

;

}

/

函数功能：主函数

/

void main(void)

{

while(1)

{

P3=0xfe;   //第一个灯亮

delay();   //调用延时函数

P3=0xfd;   //第二个灯亮

delay();   //调用延时函数

P3=0xfb;   //第三个灯亮

delay();   //调用延时函数

P3=0xf7;   //第四个灯亮

delay();   //调用延时函数

P3=0xef;   //第五个灯亮

delay();   //调用延时函数

P3=0xdf;   //第六个灯亮

delay();   //调用延时函数

P3=0xbf;   //第七个灯亮

delay();   //调用延时函数

P3=0x7f;   //第八个灯亮

delay();   //调用延时函数

}

}

//实例7：通过对P3口地址的操作流水点亮8位LED

#include<reg51.h>   //包含单片机寄存器的头文件

sfr x=0xb0;   //P3口在存储器中的地址是b0H， 通过sfr可定义8051内核单片机

//的所有内部8位特殊功能寄存器,对地址x的操作也就是对P1口的操作

/

函数功能：延时一段时间

/

void delay(void)

{

unsigned char i,j;

for(i=0;i<250;i++)

for(j=0;j<250;j++)

;   //利用循环等待若干机器周期，从而延时一段时间

}

/

函数功能：主函数

/

void main(void)

{

while(1)

{

x=0xfe;   //第一个灯亮

delay();  //调用延时函数

x=0xfd;  //第二个灯亮

delay();  //调用延时函数

x=0xfb;  //第三个灯亮

delay();  //调用延时函数

x=0xf7;  //第四个灯亮

delay();  //调用延时函数

x=0xef;   //第五个灯亮

delay();  //调用延时函数

x=0xdf;   //第六个灯亮

delay();  //调用延时函数

x=0xbf;   //第七个灯亮

delay();  //调用延时函数

x=0x7f;   //第八个灯亮

delay();  //调用延时函数

}

}

//实例8：用不同数据类型控制灯闪烁时间

#include<reg51.h>   //包含单片机寄存器的头文件

/

函数功能：用整形数据延时一段时间

/

void int_delay(void) //延时一段较长的时间

{

unsigned int m;    //定义无符号整形变量，双字节数据，值域为0~65535

for(m=0;m<36000;m++)

;          //空操作

}

/

函数功能：用字符型数据延时一段时间

/

void char_delay(void) //延时一段较短的时间

{

unsigned char i,j;   //定义无符号字符型变量，单字节数据，值域0~255

for(i=0;i<200;i++)

for(j=0;j<180;j++)

;        //空操作

}

/

函数功能：主函数

/

void main(void)

{

unsigned char i;

while(1)

{

for(i=0;i<3;i++)

{

P1=0xfe;     //P1.0口的灯点亮

int_delay(); //延时一段较长的时间

P1=0xff;     //熄灭

int_delay(); //延时一段较长的时间

}

for(i=0;i<3;i++)

{

P1=0xef;     //P1.4口的灯点亮

char_delay(); //延时一段较长的时间

P1=0xff;     //熄灭

char_delay(); //延时一段较长的时间

}

}

}

//实例9：用P0口、P1 口分别显示加法和减法运算结果

#include<reg51.h>

void main(void)

{

unsigned char m,n;

m=43;     //即十进制数2x16+11=43

n=60;     //即十进制数3x16+12=60

P1=m+n;  //P1=103=0110 0111B,结果P1.3、P1.4、P1.7 口的灯被点亮

P0=n-m;  //P0=17=0001 0001B,结果P0.0、P0.4的灯被熄灭

}

//实例10：用P0、P1口显示乘法运算结果

#include<reg51.h> //包含单片机寄存器的头文件

void main(void)

{

unsigned char m,n;

unsigned int s;

m=64;

n=71;

s=m n;       //s=64 71=4544,需要16位二进制数表示，高8位送P1口，低8位送P0口

//由于4544=17 256+192=H3 16 16 16+H2 16 16+H1 16+H0

//两边同除以256，可得17+192/256=H3 16+H2+（H1 16+H0）/256

//因此，高8位16进制数H3 16+H2必然等于17，即4544除以256的商

//低8位16进制数H1 16+H0必然等于192，即4544除以256的余数

P1=s/256;     //高8位送P1口 ，P1=17=11H=0001 0001B, P1.0和P1.4口灭，其余亮

P0=s%256;     //低8位送P0口 , P3=192=c0H=1100 0000B,P3.1,P3.6,P3.7口灭，其余亮

}

//实例11：用P1、P0口显示除法运算结果

#include<reg51.h>   //包含单片机寄存器的头文件

void main(void)

{

P1=36/5;          //求整数

P0=((36%5) 10)/5; //求小数

while(1)

;              //无限循环防止程序“跑飞”

}

//实例12：用自增运算控制P0口8位LED流水花样

#include<reg51.h>   //包含单片机寄存器的头文件

/

函数功能：延时一段时间

/

void delay(void)

{

unsigned int i;

for(i=0;i<20000;i++)

;

}

/

函数功能：主函数

/

void main(void)

{

unsigned char i;

for(i=0;i<255;i++)  //注意i的值不能超过255

{

P0=i;    //将i的值送P0口

delay(); //调用延时函数

}

}

//实例13：用P0口显示逻辑"与"运算结果

#include<reg51.h>   //包含单片机寄存器的头文件

void main(void)

{

P0=(4>0)&&(9>0xab);//将逻辑运算结果送P0口

while(1)

;    //设置无限循环，防止程序“跑飞”

}

//实例14：用P0口显示条件运算结果

#include<reg51.h>   //包含单片机寄存器的头文件

void main(void)

{

P0=(8>4)?8:4;//将条件运算结果送P0口，P0=8=0000 1000B

while(1)

;    //设置无限循环，防止程序“跑飞”

}

//实例15：用P0口显示按位"异或"运算结果

#include<reg51.h>   //包含单片机寄存器的头文件

void main(void)

{

P0=0xa2^0x3c;//将条件运算结果送P0口，P0=8=0000 1000B

while(1)

;    //设置无限循环，防止程序“跑飞”

}

//实例16：用P0显示左移运算结果

#include<reg51.h>   //包含单片机寄存器的头文件

void main(void)

{

P0=0x3b<<2;//将左移运算结果送P0口，P0=1110 1100B=0xec

while(1)

;    //无限循环，防止程序“跑飞”

}

//实例17："万能逻辑电路"实验

#include<reg51.h>  //包含单片机寄存器的头文件

sbit F=P1^4;       //将F位定义为 P1.4

sbit X=P1^5;       //将X位定义为 P1.5

sbit Y=P1^6;       //将Y位定义为 P1.6

sbit Z=P1^7;       //将Z位定义为 P1.7

void main(void)

{

while(1)

{

F=((~X)&Y)|Z; //将逻辑运算结果赋给F

;

}

}

//实例18：用右移运算流水点亮P1口8位LED

#include<reg51.h>  //包含单片机寄存器的头文件

/

函数功能：延时一段时间

/

void delay(void)

{

unsigned int n;

for(n=0;n<30000;n++)

;

}

/

函数功能：主函数

/

void main(void)

{

unsigned char i;

while(1)

{

P1=0xff;

delay();

for(i=0;i<8;i++)//设置循环次数为8

{

P1=P1>>1;   //每次循环P1的各二进位右移1位，高位补0

delay();    //调用延时函数

}

}

}

//实例19：用if语句控制P0口8位LED的流水方向

#include<reg51.h>  //包含单片机寄存器的头文件

sbit S1=P1^4;     //将S1位定义为P1.4

sbit S2=P1^5;     //将S2位定义为P1.5

/

函数功能：主函数

/

void main(void)

{

while(1)

{

if(S1==0)   //如果按键S1按下

P0=0x0f;  //P0口高四位LED点亮

if(S2==0)   //如果按键S2按下

P0=0xf0;  //P0口低四位LED点亮

}

}

//实例20：用swtich语句的控制P0口8位LED的点亮状态

#include<reg51.h>  //包含单片机寄存器的头文件

sbit S1=P1^4;     //将S1位定义为P1.4

/

函数功能：延时一段时间

/

void delay(void)

{

unsigned int n;

for(n=0;n<10000;n++)

;

}

/

函数功能：主函数

/

void main(void)

{

unsigned char i;

i=0;    //将i初始化为0

while(1)

{

if(S1==0)     //如果S1键按下

{

delay();  //延时一段时间

if(S1==0) //如果再次检测到S1键按下

i++;    //i自增1

if(i==9)  //如果i=9，重新将其置为1

i=1;

}

switch(i)   //使用多分支选择语句

{

case 1: P0=0xfe;  //第一个LED亮

break;

case 2: P0=0xfd;  //第二个LED亮

break;

case 3:P0=0xfb;   //第三个LED亮

break;

case 4:P0=0xf7;   //第四个LED亮

break;

case 5:P0=0xef;   //第五个LED亮

break;

case 6:P0=0xdf;   //第六个LED亮

break;

case 7:P0=0xbf;   //第七个LED亮

break;

case 8:P0=0x7f;   //第八个LED亮

break;

default:   //缺省值，关闭所有LED

P0=0xff;

}

}

}

//实例21：用for语句控制蜂鸣器鸣笛次数

#include<reg51.h>  //包含单片机寄存器的头文件

sbit sound=P3^7;  //将sound位定义为P3.7

/

函数功能：延时形成1600Hz音频

/

void delay1600(void)

{

unsigned char n;

for(n=0;n<100;n++)

;

}

/

函数功能：延时形成800Hz音频

/

void delay800(void)

{

unsigned char n;

for(n=0;n<200;n++)

;

}

/

函数功能：主函数

/

void main(void)

{

unsigned int i;

while(1)

{

for(i=0;i<830;i++)

{

sound=0;  //P3.7输出低电平

delay1600();

sound=1;  //P3.7输出高电平

delay1600();

}

for(i=0;i<200;i++)

{

sound=0;  //P3.7输出低电平

delay800();

sound=1;  //P3.7输出高电平

delay800();

}

}

}

//实例22：用while语句控制LED

#include<reg51.h>  //包含单片机寄存器的头文件

/

函数功能：延时约60ms (3 100 200=60000μs)

/

void delay60ms(void)

{

unsigned char m,n;

for(m=0;m<100;m++)

for(n=0;n<200;n++)

;

}

/

函数功能：主函数

/

void main(void)

{

unsigned char i;

while(1)    //无限循环

{

i=0;    //将i初始化为0

while(i<0xff)   //当i小于0xff（255)时执行循环体

{

P0=i;        //将i送P0口显示

delay60ms(); //延时

i++;         //i自增1

}

}

}

//实例23：用do-while语句控制P0口8位LED流水点亮

#include<reg51.h>  //包含单片机寄存器的头文件

/

函数功能：延时约60ms (3 100 200=60000μs)

/

void delay60ms(void)

{

unsigned char m,n;

for(m=0;m<100;m++)

for(n=0;n<200;n++)

;

}

/

函数功能：主函数

/

void main(void)

{

do

{

P0=0xfe;     //第一个LED亮

delay60ms();

P0=0xfd;     //第二个LED亮

delay60ms();

P0=0xfb;     //第三个LED亮

delay60ms();

P0=0xf7;     //第四个LED亮

delay60ms();

P0=0xef;     //第五个LED亮

delay60ms();

P0=0xdf;     //第六个LED亮

delay60ms();

delay60ms();

P0=0xbf;     //第七个LED亮

delay60ms();

P0=0x7f;     //第八个LED亮

delay60ms();

}while(1);     //无限循环，使8位LED循环流水点亮

}

//实例24：用字符型数组控制P0口8位LED流水点亮

#include<reg51.h>  //包含单片机寄存器的头文件

/

函数功能：延时约60ms (3 100 200=60000μs)

/

void delay60ms(void)

{

unsigned char m,n;

for(m=0;m<100;m++)

for(n=0;n<200;n++)

;

}

/

函数功能：主函数

/

void main(void)

{

unsigned char i;

unsigned char code Tab[ ]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; //定义无符号字符型数组

while(1)

{

for(i=0;i<8;i++)

{

P0=Tab[i];//依次引用数组元素，并将其送P0口显示

delay60ms();//调用延时函数

}

}

}

//实例25： 用P0口显示字符串常量

#include<reg51.h>  //包含单片机寄存器的头文件

/

函数功能：延时约150ms (3 200 250=150 000μs=150ms

/

void delay150ms(void)

{

unsigned char m,n;

for(m=0;m<200;m++)

for(n=0;n<250;n++)

;

}

/

函数功能：主函数

/

void main(void)

{

unsigned char str[]={"Now,Temperature is :"};  //将字符串赋给字符型全部元素赋值

unsigned char i;

while(1)

{

i=0;  //将i初始化为0，从第一个元素开始显示

while(str[i]!='\0') //只要没有显示到结束标志'\0'

{

P0=str[i];     //将第i个字符送到P0口显示

delay150ms();  //调用150ms延时函数

i++;           //指向下一个待显字符

}

}

}

//实例26：用P0 口显示指针运算结果

#include<reg51.h>

void main(void)

{

unsigned char  p1, p2;  //定义无符号字符型指针变量p1,p2

unsigned char i,j;     //定义无符号字符型数据

i=25;     //给i赋初值25

j=15;

p1=&i;    //使指针变量指向i ，对指针初始化

p2=&j;    //使指针变量指向j ，对指针初始化

P0= p1+ p2;   // p1+ p2相当于i+j,所以P0=25+15=40=0x28

//则P0=0010 1000B，结果P0.3、P0.5引脚LED熄灭，其余点亮

while(1)

;           //无限循环，防止程序“跑飞”

}

//实例27：用指针数组控制P0口8位LED流水点亮

#include<reg51.h>

/

函数功能：延时约150ms (3 200 250=150 000μs=150ms

/

void delay150ms(void)

{

unsigned char m,n;

for(m=0;m<200;m++)

for(n=0;n<250;n++)

;

}

/

函数功能：主函数

/

void main(void)

{

unsigned char code Tab[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};

unsigned char  p[ ]={&Tab[0],&Tab[1],&Tab[2],&Tab[3],&Tab[4],&Tab[5],

&Tab[6],&Tab[7]};

unsigned char i;     //定义无符号字符型数据

while(1)

{

for(i=0;i<8;i++)

{

P0= p[i];

delay150ms();

}

}

}

//实例28：用数组的指针控制P0 口8 位LED流水点亮

#include<reg51.h>

/

函数功能：延时约150ms (3 200 250=150 000μs=150ms

/

void delay150ms(void)

{

unsigned char m,n;

for(m=0;m<200;m++)

for(n=0;n<250;n++)

;

}

/

函数功能：主函数

/

void main(void)

{

unsigned char i;

unsigned char Tab[ ]={0xFF,0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,

0x7F,0xBF,0xDF,0xEF,0xF7,0xFB,0xFD,0xFE,

0xFE,0xFC,0xFB,0xF0,0xE0,0xC0,0x80,0x00,

0xE7,0xDB,0xBD,0x7E,0x3C,0x18,0x00,0x81,

0xC3,0xE7,0x7E,0xBD,0xDB,0xE7,0xBD,0xDB};

//流水灯控制码

unsigned char  p;   //定义无符号字符型指针

p=Tab;              //将数组首地址存入指针p

while(1)

{

for(i=0;i<32;i++) //共32个流水灯控制码

{

P0= (p+i);     // （p+i)的值等于a[i]

delay150ms();  //调用150ms延时函数

}

}

}

//实例29：用P0 、P1口显示整型函数返回值

#include<reg51.h>

/

函数功能：计算两个无符号整数的和

/

unsigned int sum(int a,int b)

{

unsigned int s;

s=a+b;

return (s);

}

/

函数功能：主函数

/

void main(void)

{

unsigned z;

z=sum(2008,2009);

P1=z/256;      //取得z的高8位

P0=z%256;    //取得z的低8位

while(1)

;

}

//实例30：用有参函数控制P0口8位LED流水速度

#include<reg51.h>

/

函数功能：延时一段时间

/

void delay(unsigned char x)

{

unsigned char m,n;

for(m=0;m<x;m++)

for(n=0;n<200;n++)

;

}

/

函数功能：主函数

/

void main(void)

{

unsigned char i;

unsigned  char code Tab[ ]={0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F};

//流水灯控制码

while(1)

{

//快速流水点亮LED

for(i=0;i<8;i++) //共8个流水灯控制码

{

P0=Tab[i];

delay(100);  //延时约60ms, (3 100 200=60 000μs）

}

//慢速流水点亮LED

for(i=0;i<8;i++) //共8个流水灯控制码

{

P0=Tab[i];

delay(250);  //延时约150ms, (3 250 200=150 000μs）

}

}

}

//实例31：用数组作函数参数控制流水花样

#include<reg51.h>

/

函数功能：延时约150ms

/

void delay(void)

{

unsigned char m,n;

for(m=0;m<200;m++)

for(n=0;n<250;n++)

;

}

/

函数功能：流水点亮P0口8位LED

/

void led_flow(unsigned char a[8])

{

unsigned char i;

for(i=0;i<8;i++)

{

P0=a[i];

delay();

}

}

/

函数功能：主函数

/

void main(void)

{

unsigned  char code Tab[ ]={0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F};

//流水灯控制码

led_flow(Tab);

}

//实例32：用指针作函数参数控制P0口8位LED流水点亮

#include<reg51.h>

/

函数功能：延时约150ms

/

void delay(void)

{

unsigned char m,n;

for(m=0;m<200;m++)

for(n=0;n<250;n++)

;

}

/

函数功能：流水点亮P0口8位LED

/

void led_flow(unsigned char  p) //形参为无符号字符型指针

{

unsigned char i;

while(1)

{

i=0;   //将i置为0，指向数组第一个元素

while( (p+i)!='\0') //只要没有指向数组的结束标志

{

P0= (p+i);// 取的指针所指变量（数组元素）的值，送P0口

delay();   //调用延时函数

i++;    //指向下一个数组元素

}

}

}

/

函数功能：主函数

/

void main(void)

{

unsigned  char code Tab[ ]={0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F,

0x7F,0xBF,0xDF,0xEF,0xF7,0xFB,0xFD,0xFE,

0xFF,0xFE,0xFC,0xFB,0xF0,0xE0,0xC0,0x80,

0x00,0xE7,0xDB,0xBD,0x7E,0xFF,0xFF,0x3C,

0x18,0x0,0x81,0xC3,0xE7,0xFF,	0xFF,0x7E};

//流水灯控制码

unsigned char  pointer;

pointer=Tab;

led_flow(pointer);

}

//实例33：用函数型指针控制P1口灯花样

#include<reg51.h>   //包含51单片机寄存器定义的头文件

unsigned char code Tab[]={0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F};

//流水灯控制码，该数组被定义为全局变量

/

函数功能：延时约150ms

/

void delay(void)

{

unsigned char m,n;

for(m=0;m<200;m++)

for(n=0;n<250;n++)

;

}

/

函数功能：流水灯左移

/

void led_flow(void)

{

unsigned char i;

for(i=0;i<8;i++)  //8位控制码

{

P0=Tab[i];

delay();

}

}

/

函数功能：主函数

/

void main(void)

{

void ( p)(void); //定义函数型指针，所指函数无参数，无返回值

p=led_flow;  //将函数的入口地址赋给函数型指针p

while(1)

( p)();     //通过函数的指针p调用函数led_flow（）

}

//实例34：用指针数组作为函数的参数显示多个字符串

#include<reg51.h>   //包含51单片机寄存器定义的头文件

unsigned char code str1[ ]="Temperature is tested by DS18B20";//C语言中，字符串是作为字符数组来处理的

unsigned char code str2[ ]="Now temperature is:";    //所以，字符串的名字就是字符串的首地址

unsigned char code str3[ ]="The Systerm is designed by Zhang San";

unsigned char code str4[ ]="The date is 2008-9-30";

unsigned char  p[ ]={str1,str2,str3,str4}; //定义p[4]为指向4个字符串的字符型指针数组

/

函数功能：延时约150ms

/

void delay(void)

{

unsigned char m,n;

for(m=0;m<200;m++)

for(n=0;n<250;n++)

;

}

/

函数功能：流水点亮P0口8位LED

/

void led_display(unsigned char  x[ ])  //形参必须为指针数组

{

unsigned char i,j;

for(i=0;i<4;i++) //有4个字符串要显示

{

j=0;  //指向待显字符串的第0号元素

while( (x[i]+j)!='\0') //只要第i个字符串的第j号元素不是结束标志

{

P0= (x[i]+j); //取得该元素值送到P0口显示

delay();  //调用延时函数

j++;   //指向下一个元素

}

}

}

/

函数功能：主函数

/

void main(void)

{

unsigned char i;

while(1)

{

for(i=0;i<4;i++)

led_display(p); //将指针数组名作实际参数传递

}

}

//实例35：字符函数ctype.h应用举例

#include<reg51.h>   //包含51单片机寄存器定义的头文件

#include<ctype.h>

void main(void)

{

while(1)

{

P3=isalpha('_')?0xf0:0x0f;//条件运算，若'_'是英文字母，P3=0xf0

}

}

//实例36：内部函数intrins.h应用举例

#include<reg51.h>   //包含51单片机寄存器定义的头文件

#include<intrins.h>   //包含函数isalpha（）声明的头文件

/

函数功能：延时约150ms

/

void delay(void)

{

unsigned char m,n;

for(m=0;m<200;m++)

for(n=0;n<250;n++)

;

}

/

函数功能：主函数

/

void main(void)

{

P3=0xfe;  //P3=1111 1110B

while(1)

{

P3=_crol_(P3,1);// 将P3的二进制位循环左移1位后再赋给P3

delay();  //调用延时函数

}

}

//实例37：标准函数stdlib.h应用举例

#include<reg51.h>   //包含51单片机寄存器定义的头文件

#include<stdlib.h>   //包含函数isalpha（）声明的头文件

/

函数功能：延时约150ms

/

void delay(void)

{

unsigned char m,n;

for(m=0;m<200;m++)

for(n=0;n<250;n++)

;

}

/

函数功能：主函数

/

void main(void)

{

unsigned char i;

while(1)

{

for(i=0;i<10;i++) //产生10个随机数

{

P3=rand()/160; //将产生的随机数缩小160倍后送P3显示

delay();

}

}

}

//实例38：字符串函数string.h应用举例

#include<reg51.h>   //包含51单片机寄存器定义的头文件

#include<string.h>   //包含函数isalpha（）声明的头文件

void main(void)

{

unsigned char str1[ ]="Now, The temperature is :";

unsigned char str2[ ]="Now, The temperature is 36 Centgrade:";

unsigned char i;

i=strcmp(str1,str2); //比较两个字符串，并将结果存入i

if(i==0) //str1=str2

P3=0x00;

else

if(i<0)   //str1<str2

P3=0xf0;

else    //str1>str2

P3=0x0f;

while(1)

;   //防止程序“跑飞”

}

//实例39：宏定义应用举例2

#include<reg51.h>   //包含51单片机寄存器定义的头文件

# define F(a,b) (a)+(a) (b)/256+(b)     //带参数的宏定义，a和b为形参

void main(void)

{

unsigned char i,j,k;

i=40;

j=30;

k=20;

P3=F(i,j+k);  //i和j+k分别为实参，宏展开时，实参将替代宏定义中的形参

while(1)

;

}

//实例40：宏定义应用举例2

#include<AT89X51.h>

#include<ctype.h>

void main(void)

{

P3_0=0;  //将P3.0引脚置低电平，LED点亮

P3_1=0;  //将P3.0引脚置低电平，LED点亮

P3_2=0;  //将P3.0引脚置低电平，LED点亮

P3_3=0;  //将P3.0引脚置低电平，LED点亮

P3_4=1;  //将P3.4引脚置高电平，LED熄灭

P3_5=1;  //将P3.5引脚置高电平，LED熄灭

P3_6=1;  //将P3.7引脚置高电平，LED熄灭

P3_7=1;  //将P3.7引脚置高电平，LED熄灭

while(1)

;

}

//实例41：宏定义应用举例3

#include<reg51.h>  //包含51单片机寄存器定义的头文件

#define MAX 100   //将MAX宏定义为字符串100

void main(void)

{

#if MAX>80   //如果字符串100大于80

P3=0xf0;   //P3口低四位LED点亮

#else

P3=0x0f;   //否则，P3口高四位LED点亮

#endif		 //结束本次编译

}

# /                                                                  中断、定时器        中断、定时器                      中断、定时器         中断、定时器                                                                      /

//实例42：用定时器T0查询方式P2口8位控制LED闪烁

#include<reg51.h>        //  包含51单片机寄存器定义的头文件

/

函数功能：主函数

/

void main(void)

{

// EA=1;                  //开总中断

//	ET0=1;                 //定时器T0中断允许

TMOD=0x01;            //使用定时器T0的模式1

TH0=(65536-46083)/256;  //定时器T0的高8位赋初值

TL0=(65536-46083)%256;  //定时器T0的高8位赋初值

TR0=1;                //启动定时器T0

TF0=0;

P2=0xff;

while(1)//无限循环等待查询

{

while(TF0==0)

;

TF0=0;

P2=~P2;

TH0=(65536-46083)/256;  //定时器T0的高8位赋初值

TL0=(65536-46083)%256;  //定时器T0的高8位赋初值

}

}

//实例43：用定时器T1查询方式控制单片机发出1KHz音频

#include<reg51.h>        //  包含51单片机寄存器定义的头文件

sbit sound=P3^7;   //将sound位定义为P3.7引脚

/

函数功能：主函数

/

void main(void)

{

// EA=1;                  //开总中断

//	ET0=1;                 //定时器T0中断允许

TMOD=0x10;            //使用定时器T1的模式1

TH1=(65536-921)/256;  //定时器T1的高8位赋初值

TL1=(65536-921)%256;  //定时器T1的高8位赋初值

TR1=1;                //启动定时器T1

TF1=0;

while(1)//无限循环等待查询

{

while(TF1==0)

;

TF1=0;

sound=~sound;  //将P3.7引脚输出电平取反

TH1=(65536-921)/256;  //定时器T0的高8位赋初值

TL1=(65536-921)%256;  //定时器T0的高8位赋初值

}

}

//实例44：将计数器T0计数的结果送P1口8位LED显示

#include<reg51.h>        //  包含51单片机寄存器定义的头文件

sbit S=P3^4;   //将S位定义为P3.4引脚

/

函数功能：主函数

/

void main(void)

{

// EA=1;                  //开总中断

//	ET0=1;                 //定时器T0中断允许

TMOD=0x02;            //使用定时器T0的模式2

TH0=256-156;  //定时器T0的高8位赋初值

TL0=256-156;  //定时器T0的高8位赋初值

TR0=1;                //启动定时器T0

while(1)//无限循环等待查询

{

while(TF0==0)  //如果未计满就等待

{

if(S==0)  //按键S按下接地，电平为0

P1=TL0; //计数器TL0加1后送P1口显示

}

TF0=0;  //计数器溢出后，将TF0清0

}

}

//实例45：用定时器T0的中断控制1位LED闪烁

#include<reg51.h>  //  包含51单片机寄存器定义的头文件

sbit D1=P2^0;  //将D1位定义为P2.0引脚

/

函数功能：主函数

/

void main(void)

{

EA=1;                  //开总中断

ET0=1;                 //定时器T0中断允许

TMOD=0x01;             //使用定时器T0的模式2

TH0=(65536-46083)/256; //定时器T0的高8位赋初值

TL0=(65536-46083)%256; //定时器T0的高8位赋初值

TR0=1;                 //启动定时器T0

while(1)//无限循环等待中断

;

}

/

函数功能：定时器T0的中断服务程序

/

void Time0(void) interrupt 1 using 0 //“interrupt”声明函数为中断服务函数

//其后的1为定时器T0的中断编号；0表示使用第0组工作寄存器

{

D1=~D1;  //按位取反操作，将P2.0引脚输出电平取反

TH0=(65536-46083)/256; //定时器T0的高8位重新赋初值

TL0=(65536-46083)%256; //定时器T0的高8位重新赋初值

}

//实例46：用定时器T0的中断实现长时间定时

#include<reg51.h>  //  包含51单片机寄存器定义的头文件

sbit D1=P2^0;  //将D1位定义为P2.0引脚

unsigned char Countor; //设置全局变量，储存定时器T0中断次数

/

函数功能：主函数

/

void main(void)

{

EA=1;                  //开总中断

ET0=1;                 //定时器T0中断允许

TMOD=0x01;             //使用定时器T0的模式2

TH0=(65536-46083)/256; //定时器T0的高8位赋初值

TL0=(65536-46083)%256; //定时器T0的高8位赋初值

TR0=1;                 //启动定时器T0

Countor=0;            //从0开始累计中断次数

while(1)//无限循环等待中断

;

}

/

函数功能：定时器T0的中断服务程序

/

void Time0(void) interrupt 1 using 0 //“interrupt”声明函数为中断服务函数

//其后的1为定时器T0的中断编号；0表示使用第0组工作寄存器

{

Countor++;   //中断次数自加1

if(Countor==20)  //若累计满20次，即计时满1s

{

D1=~D1;     //按位取反操作，将P2.0引脚输出电平取反

Countor=0;  //将Countor清0，重新从0开始计数

}

TH0=(65536-46083)/256; //定时器T0的高8位重新赋初值

TL0=(65536-46083)%256; //定时器T0的高8位重新赋初值

}

//实例47：用定时器T1中断控制两个LED以不同周期闪烁

#include<reg51.h>  //  包含51单片机寄存器定义的头文件

sbit D1=P2^0;  //将D1位定义为P2.0引脚

sbit D2=P2^1;  //将D2位定义为P2.1引脚

unsigned char Countor1; //设置全局变量，储存定时器T1中断次数

unsigned char Countor2; //设置全局变量，储存定时器T1中断次数

/

函数功能：主函数

/

void main(void)

{

EA=1;                  //开总中断

ET1=1;                 //定时器T1中断允许

TMOD=0x10;             //使用定时器T1的模式1

TH1=(65536-46083)/256; //定时器T1的高8位赋初值

TL1=(65536-46083)%256; //定时器T1的高8位赋初值

TR1=1;                 //启动定时器T1

Countor1=0;            //从0开始累计中断次数

Countor2=0;            //从0开始累计中断次数

while(1)//无限循环等待中断

;

}

/

函数功能：定时器T1的中断服务程序

/

void Time1(void) interrupt 3 using 0 //“interrupt”声明函数为中断服务函数

//其后的3为定时器T1的中断编号；0表示使用第0组工作寄存器

{

Countor1++;   //Countor1自加1

Countor2++;   //Countor2自加1

if(Countor1==2)  //若累计满2次，即计时满100ms

{

D1=~D1;     //按位取反操作，将P2.0引脚输出电平取反

Countor1=0;  //将Countor1清0，重新从0开始计数

}

if(Countor2==8)  //若累计满8次，即计时满400ms

{

D2=~D2;     //按位取反操作，将P2.1引脚输出电平取反

Countor2=0;  //将Countor1清0，重新从0开始计数

}

TH1=(65536-46083)/256; //定时器T1的高8位重新赋初值

TL1=(65536-46083)%256; //定时器T1的高8位重新赋初值

}

//实例48：用计数器T1的中断控制蜂鸣器发出1KHz音频

#include<reg51.h>  //  包含51单片机寄存器定义的头文件

sbit sound=P3^7;  //将sound位定义为P3.7引脚

/

函数功能：主函数

/

void main(void)

{

EA=1;                  //开总中断

ET1=1;                 //定时器T1中断允许

TMOD=0x10;             //TMOD=0001 000B，使用定时器T1的模式1

TH1=(65536-921)/256;   //定时器T1的高8位赋初值

TL1=(65536-921)%256;  //定时器T1的高8位赋初值

TR1=1;                 //启动定时器T1

while(1)//无限循环等待中断

;

}

/

函数功能：定时器T1的中断服务程序

/

void Time1(void) interrupt 3 using 0 //“interrupt”声明函数为中断服务函数

{

sound=~sound;

TH1=(65536-921)/256;   //定时器T1的高8位重新赋初值

TL1=(65536-921)%256;  //定时器T1的高8位重新赋初值

}

//实例49：用定时器T0的中断实现"渴望"主题曲的播放

#include<reg51.h>   //包含51单片机寄存器定义的头文件

sbit sound=P3^7;    //将sound位定义为P3.7

unsigned int C;     //储存定时器的定时常数

//以下是C调低音的音频宏定义

#define l_dao 262   //将“l_dao”宏定义为低音“1”的频率262Hz

#define l_re 286    //将“l_re”宏定义为低音“2”的频率286Hz

#define l_mi 311    //将“l_mi”宏定义为低音“3”的频率311Hz

#define l_fa 349    //将“l_fa”宏定义为低音“4”的频率349Hz

#define l_sao 392   //将“l_sao”宏定义为低音“5”的频率392Hz

#define l_la 440    //将“l_a”宏定义为低音“6”的频率440Hz

#define l_xi 494    //将“l_xi”宏定义为低音“7”的频率494Hz

//以下是C调中音的音频宏定义

#define dao 523     //将“dao”宏定义为中音“1”的频率523Hz

#define re 587      //将“re”宏定义为中音“2”的频率587Hz

#define mi 659      //将“mi”宏定义为中音“3”的频率659Hz

#define fa 698      //将“fa”宏定义为中音“4”的频率698Hz

#define sao 784     //将“sao”宏定义为中音“5”的频率784Hz

#define la 880      //将“la”宏定义为中音“6”的频率880Hz

#define xi 987      //将“xi”宏定义为中音“7”的频率523H

//以下是C调高音的音频宏定义

#define h_dao 1046     //将“h_dao”宏定义为高音“1”的频率1046Hz

#define h_re 1174      //将“h_re”宏定义为高音“2”的频率1174Hz

#define h_mi 1318      //将“h_mi”宏定义为高音“3”的频率1318Hz

#define h_fa 1396     //将“h_fa”宏定义为高音“4”的频率1396Hz

#define h_sao 1567    //将“h_sao”宏定义为高音“5”的频率1567Hz

#define h_la 1760     //将“h_la”宏定义为高音“6”的频率1760Hz

#define h_xi 1975     //将“h_xi”宏定义为高音“7”的频率1975Hz

/

函数功能：1个延时单位，延时200ms

/

void delay()

{

unsigned char i,j;

for(i=0;i<250;i++)

for(j=0;j<250;j++)

;

}

/

函数功能：主函数

/

void main(void)

{

unsigned char i,j;

//以下是《渴望》片头曲的一段简谱

unsigned  int code f[]={re,mi,re,dao,l_la,dao,l_la,   //每行对应一小节音符

l_sao,l_mi,l_sao,l_la,dao,

l_la,dao,sao,la,mi,sao,

re,

mi,re,mi,sao,mi,

l_sao,l_mi,l_sao,l_la,dao,

l_la,l_la,dao,l_la,l_sao,l_re,l_mi,

l_sao,

re,re,sao,la,sao,

fa,mi,sao,mi,

la,sao,mi,re,mi,l_la,dao,

re,

mi,re,mi,sao,mi,

l_sao,l_mi,l_sao,l_la,dao,

l_la,dao,re,l_la,dao,re,mi,

re,

l_la,dao,re,l_la,dao,re,mi,

re,

0xff}; //以0xff作为音符的结束标志

//以下是简谱中每个音符的节拍

//"4"对应4个延时单位，"2"对应2个延时单位，"1"对应1个延时单位

unsigned char code JP[ ]={4,1,1,4,1,1,2,

2,2,2,2,8,

4,2,3,1,2,2,

10,

4,2,2,4,4,

2,2,2,2,4,

2,2,2,2,2,2,2,

10,

4,4,4,2,2,

4,2,4,4,

4,2,2,2,2,2,2,

10,

4,2,2,4,4,

2,2,2,2,6,

4,2,2,4,1,1,4,

10,

4,2,2,4,1,1,4,

10

};

EA=1;         //开总中断

ET0=1;        //定时器T0中断允许

TMOD=0x00;    // 使用定时器T0的模式1（13位计数器）

while(1)       //无限循环

{

i=0;   //从第1个音符f[0]开始播放

while(f[i]!=0xff)            //只要没有读到结束标志就继续播放

{

C=460830/f[i];

TH0=(8192-C)/32;   //可证明这是13位计数器TH0高8位的赋初值方法

TL0=(8192-C)%32;   //可证明这是13位计数器TL0低5位的赋初值方法

TR0=1;             //启动定时器T0

for(j=0;j<JP[i];j++)  //控制节拍数

delay();          //延时1个节拍单位

TR0=0;	               //关闭定时器T0

i++;                 //播放下一个音符

}

}

}

/

函数功能：定时器T0的中断服务子程序，使P3.7引脚输出音频的方波

/

void Time0(void ) interrupt 1 using 1

{

sound=!sound;      //将P3.7引脚输出电平取反，形成方波

TH0=(8192-C)/32;   //可证明这是13位计数器TH0高8位的赋初值方法

TL0=(8192-C)%32;   //可证明这是13位计数器TL0低5位的赋初值方法

}

//实例50-1：输出50个矩形脉冲

#include<reg51.h>   //包含51单片机寄存器定义的头文件

sbit u=P1^4;    //将u位定义为P1.4

/

函数功能：延时约30ms (3 100 100=30 000μs =30m

/

void delay30ms(void)

{

unsigned char m,n;

for(m=0;m<100;m++)

for(n=0;n<100;n++)

;

}

/

函数功能：主函数

/

void main(void)

{

unsigned char i;

u=1;    //初始化输出高电平

for(i=0;i<50;i++) //输出50个矩形脉冲

{

u=1;

delay30ms();

u=0;

delay30ms();

}

while(1)

; //无限循环，防止程序“跑飞”

}

//实例50-2：计数器T0统计外部脉冲数

#include<reg51.h>   //包含51单片机寄存器定义的头文件

/

函数功能：主函数

/

void main(void)

{

TMOD=0x06;    // TMOD=0000 0110B,使用计数器T0的模式2

EA=1;         //开总中断

ET0=0;        //不使用定时器T0的中断

TR0=1;        //启动T0

TH0=0;       //计数器T0高8位赋初值

TL0=0;       //计数器T0低8位赋初值

while(1)  //无限循环，不停地将TL0计数结果送P1口

P1=TL0;

}

//实例51-2：定时器T0的模式2测量正脉冲宽度

#include<reg51.h>   //包含51单片机寄存器定义的头文件

sbit ui=P3^2;  //将ui位定义为P3.0（INT0）引脚，表示输入电压

/

函数功能：主函数

/

void main(void)

{

TMOD=0x0a;   // TMOD=0000 1010B,使用定时器T0的模式2，GATE置1

EA=1;         //开总中断

ET0=0;        //不使用定时器T0的中断

TR0=1;        //启动T0

TH0=0;        //计数器T0高8位赋初值

TL0=0;        //计数器T0低8位赋初值

while(1)       //无限循环，不停地将TL0计数结果送P1口

{

while(ui==0)  //INT0为低电平，T0不能启动

;

TL0=0;       //INT0为高电平，启动T0计时，所以将TL0清0

while(ui==1) //在INT0高电平期间，等待，计时

;

P1=TL0;    //将计时结果送P1口显示

}

}

//实例52：用定时器T0控制输出高低宽度不同的矩形波

#include<reg51.h>   //包含51单片机寄存器定义的头文件

sbit u=P3^0;      //将u位定义为P3.0，从该引脚输出矩形脉冲

unsigned char Countor;  //设置全局变量，储存负跳变累计数

/

函数功能：延时约30ms (3 100 100=30 000μs =30ms)

/

void delay30ms(void)

{

unsigned char m,n;

for(m=0;m<100;m++)

for(n=0;n<100;n++)

;

}

/

函数功能：主函数

/

void main(void)

{

unsigned char i;

EA=1;   //开放总中断

EX0=1;  //允许使用外中断

IT0=1;  //选择负跳变来触发外中断

Countor=0;

for(i=0;i<100;i++)  //输出100个负跳变

{

u=1;

delay30ms();

u=0;

delay30ms();

}

while(1)

; //无限循环， 防止程序跑飞

}

/

函数功能：外中断T0的中断服务程序

/

void int0(void) interrupt 0 using 0 //外中断0的中断编号为0

{

Countor++;

P1=Countor;

}

//实例53：用外中断0的中断方式进行数据采集

#include<reg51.h>   //包含51单片机寄存器定义的头文件

sbit S=P3^2;      //将S位定义为P3.2，

/

函数功能：主函数

/

void main(void)

{

EA=1;   //开放总中断

EX0=1;  //允许使用外中断

IT0=1;  //选择负跳变来触发外中断

P1=0xff;

while(1)

; //无限循环， 防止程序跑飞

}

/

函数功能：外中断T0的中断服务程序

/

void int0(void) interrupt 0 using 0 //外中断0的中断编号为0

{

P1=~P1;  //每产生一次中断请求，P1取反一次。

}

//实例54-1：输出负脉宽为200微秒的方波

#include<reg51.h>   //包含51单片机寄存器定义的头文件

sbit u=P1^4;    //将u位定义为P1.4

/

函数功能：主函数

/

void main(void)

{

TMOD=0x02;            //TMOD=0000 0010B，使用定时器T0的模式2

EA=1;                    //开总中断

ET0=1;                  //定时器T0中断允许

TH0=256-200;   //定时器T0的高8位赋初值

TL0=256-200;  //定时器T0的高8位赋初值

TR0=1;                 //启动定时器T0

while(1)                //无限循环，等待中断

;

}

/

函数功能：定时器T0的中断服务程序

/

void Time0(void) interrupt 1 using 0 //"interrupt"声明函数为中断服务函数

{

u=~u;  //将P1.4引脚输出电平取反，产生方波

}

//实例54-2：测量负脉冲宽度

#include<reg51.h>   //包含51单片机寄存器定义的头文件

sbit u=P3^2;    //将u位定义为P3.2

/

函数功能：主函数

/

void main(void)

{

TMOD=0x02;  //TMOD=0000 0010B,使用定时器T0的模式2

EA=1;   //开放总中断

EX0=1;  //允许使用外中断

IT0=1;  //选择负跳变来触发外中断

ET0=1;  //允许定时器T0中断

TH0=0;  //定时器T0赋初值0

TL0=0;   //定时器T0赋初值0

TR0=0;   //先关闭T0

while(1)

; //无限循环， 不停检测输入负脉冲宽度

}

/

函数功能：外中断0的中断服务程序

/

void int0(void) interrupt 0 using 0 //外中断0的中断编号为0

{

TR0=1;   //外中断一到来，即启动T0计时

TL0=0;  //从0开始计时

while(u==0)  //低电平时，等待T0计时

;

P1=TL0; //将结果送P1口显示

TR0=0;  //关闭T0

}

//实例55：方式0控制流水灯循环点亮

#include<reg51.h>   //包含51单片机寄存器定义的头文件

#include<intrins.h> //包含函数_nop_（）定义的头文件

unsigned char code Tab[]={0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F};//流水灯控制码，该数组被定义为全局变量

sbit P17=P1^7;

/

函数功能：延时约150ms

/

void delay(void)

{

unsigned char m,n;

for(m=0;m<200;m++)

for(n=0;n<250;n++)

;

}

/

函数功能：发送一个字节的数据

/

void Send(unsigned char dat)

{

P17=0;     //P1.7引脚输出清0信号，对74LS164清0

_nop_();   //延时一个机器周期

_nop_();  //延时一个机器周期，保证清0完成

P17=1;    //结束对74LS164的清0

SBUF=dat;  //将数据写入发送缓冲器，启动发送

while(TI==0)  //若没有发送完毕，等待

;

TI=0;   //发送完毕，TI被置“1”，需将其清0

}

/

函数功能：主函数

/

void main(void)

{

unsigned char i;

SCON=0x00;  //SCON=0000 0000B，使串行口工作于方式0

while(1)

{

for(i=0;i<8;i++)

{

Send(Tab[i]);  //发送数据

delay();       //延时

}

}

}

//实例56-1：数据发送程序

#include<reg51.h>       //包含单片机寄存器的头文件

unsigned char code Tab[ ]={0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F};

//流水灯控制码，该数组被定义为全局变量

/

函数功能：向PC发送一个字节数据

/

void Send(unsigned char dat)

{

SBUF=dat;

while(TI==0)

;

TI=0;

}

/

函数功能：延时约150ms

/

void delay(void)

{

unsigned char m,n;

for(m=0;m<200;m++)

for(n=0;n<250;n++)

;

}

/

函数功能：主函数

/

void main(void)

{

unsigned char i;

TMOD=0x20;  //TMOD=0010 0000B，定时器T1工作于方式2

SCON=0x40;  //SCON=0100 0000B，串口工作方式1

PCON=0x00;  //PCON=0000 0000B，波特率9600

TH1=0xfd;   //根据规定给定时器T1赋初值

TL1=0xfd;   //根据规定给定时器T1赋初值

TR1=1;      //启动定时器T1

while(1)

{

for(i=0;i<8;i++)   //模拟检测数据

{

Send(Tab[i]);        //发送数据i

delay();   //50ms发送一次检测数据

}

}

}

//实例56-2：数据接收程序

#include<reg51.h>       //包含单片机寄存器的头文件

/

函数功能：接收一个字节数据

/

unsigned char Receive(void)

{

unsigned char dat;

while(RI==0)  //只要接收中断标志位RI没有被置“1”

;      //等待，直至接收完毕（RI=1）

RI=0;      //为了接收下一帧数据，需将RI清0

dat=SBUF;  //将接收缓冲器中的数据存于dat

return dat;

}

/

函数功能：主函数

/

void main(void)

{

TMOD=0x20;  //定时器T1工作于方式2

SCON=0x50;  //SCON=0101 0000B，串口工作方式1,允许接收（REN=1）

PCON=0x00;  //PCON=0000 0000B，波特率9600

TH1=0xfd;  //根据规定给定时器T1赋初值

TL1=0xfd;  //根据规定给定时器T1赋初值

TR1=1;    //启动定时器T1

REN=1;    //允许接收

while(1)

{

P1=Receive(); //将接收到的数据送P1口显示

}

}

//实例57-1：数据发送程序

#include<reg51.h>       //包含单片机寄存器的头文件

sbit p=PSW^0;

unsigned char code Tab[ ]={0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F};

//流水灯控制码，该数组被定义为全局变量

/

函数功能：向PC发送一个字节数据

/

void Send(unsigned char dat)

{

ACC=dat;

TB8=p;

SBUF=dat;

while(TI==0)

;

TI=0;

}

/

函数功能：延时约150ms

/

void delay(void)

{

unsigned char m,n;

for(m=0;m<200;m++)

for(n=0;n<250;n++)

;

}

/

函数功能：主函数

/

void main(void)

{

unsigned char i;

TMOD=0x20;  //TMOD=0010 0000B，定时器T1工作于方式2

SCON=0xc0;  //SCON=1100 0000B，串口工作方式3,

//SM2置0，不使用多机通信，TB8置0

PCON=0x00;  //PCON=0000 0000B，波特率9600

TH1=0xfd;    //根据规定给定时器T1赋初值

TL1=0xfd;    //根据规定给定时器T1赋初值

TR1=1;      //启动定时器T1

while(1)

{

for(i=0;i<8;i++)   //模拟检测数据

{

Send(Tab[i]);        //发送数据i

delay();   //50ms发送一次检测数据

}

}

}

//实例57-2：数据接收程序

#include<reg51.h>       //包含单片机寄存器的头文件

sbit p=PSW^0;

/

函数功能：接收一个字节数据

/

unsigned char Receive(void)

{

unsigned char dat;

while(RI==0)    //只要接收中断标志位RI没有被置"1"

;       //等待，直至接收完毕（RI=1）

RI=0;      //为了接收下一帧数据，需将RI清0

ACC=SBUF;  //将接收缓冲器中的数据存于dat

if(RB8==p)

{

dat=ACC;

return dat;

}

}

/

函数功能：主函数

/

void main(void)

{

TMOD=0x20;  //定时器T1工作于方式2

SCON=0xd0;  //SCON=1101 0000B，串口工作方式1,允许接收（REN=1）

PCON=0x00;  //PCON=0000 0000B，波特率9600

TH1=0xfd;    //根据规定给定时器T1赋初值

TL1=0xfd;    //根据规定给定时器T1赋初值

TR1=1;      //启动定时器T1

REN=1;      //允许接收

while(1)

{

P1=Receive(); //将接收到的数据送P1口显示

}

}

//实例58：单片机向PC发送数据

#include<reg51.h>       //包含单片机寄存器的头文件

unsigned char code Tab[ ]={0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F};

//流水灯控制码，该数组被定义为全局变量

/

函数功能：向PC发送一个字节数据

/

void Send(unsigned char dat)

{

SBUF=dat;

while(TI==0)

;

TI=0;

}

/

函数功能：延时约150ms

/

void delay(void)

{

unsigned char m,n;

for(m=0;m<200;m++)

for(n=0;n<250;n++)

;

}

/

函数功能：主函数

/

void main(void)

{

unsigned char i;

TMOD=0x20;  //TMOD=0010 0000B，定时器T1工作于方式2

SCON=0x40;  //SCON=0100 0000B，串口工作方式1

PCON=0x00;  //PCON=0000 0000B，波特率9600

TH1=0xfd;    //根据规定给定时器T1赋初值

TL1=0xfd;    //根据规定给定时器T1赋初值

TR1=1;      //启动定时器T1

while(1)

{

for(i=0;i<8;i++)   //模拟检测数据

{

Send(Tab[i]);        //发送数据i

delay();   //150ms发送一次数据

}

}

}

//实例59：单片机接收PC发出的数据

#include<reg51.h>       //包含单片机寄存器的头文件

/

函数功能：接收一个字节数据

/

unsigned char Receive(void)

{

unsigned char dat;

while(RI==0)  //只要接收中断标志位RI没有被置“1”

;      //等待，直至接收完毕（RI=1）

RI=0;      //为了接收下一帧数据，需将RI清0

dat=SBUF;  //将接收缓冲器中的数据存于dat

return dat;

}

/

函数功能：主函数

/

void main(void)

{

TMOD=0x20;  //定时器T1工作于方式2

SCON=0x50;  //SCON=0101 0000B，串口工作方式1,允许接收（REN=1）

PCON=0x00;  //PCON=0000 0000B，波特率9600

TH1=0xfd;  //根据规定给定时器T1赋初值

TL1=0xfd;  //根据规定给定时器T1赋初值

TR1=1;    //启动定时器T1

REN=1;    //允许接收

while(1)

{

P1=Receive(); //将接收到的数据送P1口显示

}

}

# /                                                                 数码管显示     数码管显示                        数码管显示                数码管显示                                                   /

//实例60：用LED数码显示数字5

#include<reg51.h>           //  包含51单片机寄存器定义的头文件

void main(void)

{

P2=0xfe;   //P2.0引脚输出低电平，数码显示器接通电源准备点亮

P0=0x92;   //让P0口输出数字"5"的段码92H

}

//实例61：用LED数码显示器循环显示数字0~9

#include<reg51.h>    //  包含51单片机寄存器定义的头文件

/

函数功能：延时函数，延时一段时间

/

void delay(void)

{

unsigned char i,j;

for(i=0;i<255;i++)

for(j=0;j<255;j++)

;

}

/

函数功能：主函数

/

void main(void)

{

unsigned char i;

unsigned char code Tab[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};

//数码管显示0～9的段码表，程序运行中当数组值不发生变化时，

//前面加关键字code ，可以大大节约单片机的存储空间

P2=0xfe;   //P2.0引脚输出低电平，数码显示器DS0接通电源工作

while(1)   //无限循环

{

for(i=0;i<10;i++)

{

P0=Tab[i];  //让P0口输出数字的段码92H

delay();   //调用延时函数

}

}

}

//实例62：用数码管慢速动态扫描显示数字"1234"

#include<reg51.h>        //  包含51单片机寄存器定义的头文件

void delay(void)        //延时函数，延时一段时间

{

unsigned char i,j;

for(i=0;i<250;i++)

for(j=0;j<250;j++)

;

}

void main(void)

{

while(1)    //无限循环

{

P2=0xfe;   //P2.0引脚输出低电平，DS0点亮

P0=0xf9;  //数字1的段码

delay();

P2=0xfd ;  //P2.1引脚输出低电平，DS1点亮

P0=0xa4;  //数字2的段码

delay();

P2=0xfb;   //P2.2引脚输出低电平，DS2点亮

P0=0xb0;  //数字3的段码

delay();

P2=0xf7;   //P2.3引脚输出低电平，DS3点亮

P0=0x99;  //数字4的段码

delay();

P2=0xff;

}

}

//实例63：用LED数码显示器伪静态显示数字1234

#include<reg51.h>           //  包含51单片机寄存器定义的头文件

void delay(void)        //延时函数，延时约0.6毫秒

{

unsigned char i;

for(i=0;i<200;i++)

;

}

void main(void)

{

while(1)    //无限循环

{

P2=0xfe;   //P2.0引脚输出低电平，DS0点亮

P0=0xf9;  //数字1的段码

delay();

P2=0xfd ;  //P2.1引脚输出低电平，DS1点亮

P0=0xa4;  //数字2的段码

delay();

P2=0xfb;   //P2.2引脚输出低电平，DS2点亮

P0=0xb0;  //数字3的段码

delay();

P2=0xf7;   //P2.3引脚输出低电平，DS3点亮

P0=0x99;  //数字4的段码

delay();

P2=0xff;

}

}

//实例64：用数码管显示动态检测结果

#include<reg51.h>    //  包含51单片机寄存器定义的头文件

#include<stdlib.h>   //包含随机函数rand()的定义文件

unsigned char i;   //记录中断次数

unsigned int x;    //随机检测的数据

unsigned char code Tab[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};   //数码管显示0～9的段码表

/

函数功能：快速动态扫描延时，延时约0.9毫秒

/

void delay(void)

{

unsigned int i;

for(i=0;i<300;i++)

;

}

/

函数功能：4位数的数码显示器显示

入口参数：k

出口参数：无

/

void display(unsigned int k)

{

P2=0xfe;   //即P2=1111 1110B，P2.0引脚输出低电平，数码显示器DS0接通电源

P0=Tab[k/1000];        //显示千位

delay();

P2=0xfd ;  //即P2=1111 1101B，P2.1引脚输出低电平，数码显示器DS1接通电源

P0=Tab[(k%1000)/100];          //显示百位

delay();

P2=0xfb;   //即P2=1111 1011B，P2.2引脚输出低电平，数码显示器DS2接通电源

P0=Tab[(k%100)/10];  //显示十位

delay();

P2=0xf7;   //即P2=1111 0111B ，P2.3引脚输出低电平，数码显示器DS3接通电源

P0=Tab[k%10];//显示个位

delay();

P2=0xff;  //关闭所有显示器

}

void main(void)     //主函数

{

TMOD=0x01;                 //使用定时器T0

TH0=(65536-46083)/256;    //将定时器计时时间设定为46083×1.085微秒=50000微秒=50毫秒

TL0=(65536-46083)%256;

EA=1;                    //开启总中断

ET0=1;                   //定时器T0中断允许

TR0=1;                   //启动定时器T0开始运行

while(1)

{

display(x);   //调用检测结果的显示程序

}

}

/

函数功能：定时器T0的中断服务程序

/

void Time0(void) interrupt 1 using 1

{

TR0=0;    //关闭定时器T0

i++;        //每来一次中断，i自加1

if(i==20)   //够20次中断，即1秒钟进行一次检测结果采样

{

x=rand()/10;     //随机产生一个从0到32767的整数，再将其除以10，获得一个随机4位数，模拟检测结果

i=0;             //将i清0，重新统计中断次数

}

TH0=(65536-46083)/256;   //重新给计数器T0赋初值

TL0=(65536-46083)%256;

TR0=1;     //启动定时器T0

}

//实例65：数码秒表设计

#include<reg51.h>  //  包含51单片机寄存器定义的头文件

unsigned char code Tab[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};

//数码管显示0～9的段码表

unsigned char int_time;        //记录中断次数

unsigned char second;        //储存秒

/

函数功能：快速动态扫描延时,延时约0.6毫秒

/

void delay(void)

{

unsigned char i;

for(i=0;i<200;i++)

;

}

/

函数功能：显示秒

入口参数：k

出口参数：无

/

void DisplaySecond(unsigned char k)

{

P2=0xfb;        //P2.6引脚输出低电平， DS6点亮

P0=Tab[k/10];          //显示十位

delay();

P2=0xf7;       //P2.7引脚输出低电平， DS7点亮

P0=Tab[k%10];         //显示个位

delay();

P2=0xff;     //关闭所有数码管

}

void main(void)      //主函数

{

TMOD=0x01;                 //使用定时器T0

TH0=(65536-46083)/256;    //将定时器计时时间设定为46083×1.085微秒

//=50000微秒=50毫秒

TL0=(65536-46083)%256;

EA=1;                    //开启总中断

ET0=1;                   //定时器T0中断允许

TR0=1;                   //启动定时器T0开始运行

int_time=0;     //中断次数初始化

second=0;	   //秒初始化

while(1)

{

DisplaySecond(second);	//调用秒的显示子程序

}

}

//

//函数功能：定时器T0的中断服务程序

//

void interserve(void ) interrupt 1 using 1

{

TR0=0;    //关闭定时器T0

int_time ++;        //每来一次中断,中断次数int_time自加1

if(int_time==20)   //够20次中断,即1秒钟进行一次检测结果采样

{

int_time=0;    //中断次数清0

second++;    //秒加1

if(second==60)

second =0; //秒等于60就返回0

}

TH0=(65536-46083)/256;   //重新给计数器T0赋初值

TL0=(65536-46083)%256;

TR0=1;     //启动定时器T0

}

//实例66：数码时钟设计

#include<reg51.h>    //  包含51单片机寄存器定义的头文件

unsigned char Tab[ ]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};  //control  shape

unsigned char port[8]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};

unsigned char int_time ; //中断次数计数变量

unsigned char second;    //秒计数变量

unsigned char minute;    //分钟计数变量

unsigned char hour;     //小时计数变量

/////////////////////////////////////////////////////

void delay(void)      //延时函数，延时约0.6ms

{

unsigned char j;

for(j=0;j<200;j++)

;

}

/

函数功能：显示秒的子程序

入口参数：s

/

void DisplaySecond(unsigned char s)

{

P2=0xbf;        //P2.6引脚输出低电平， DS6点亮

P0=Tab[s/10];          //显示十位

delay();

P2=0x7f;       //P2.7引脚输出低电平， DS7点亮

P0=Tab[s%10];         //显示个位

delay();

P2=0xff;     //关闭所有数码管

}

/

函数功能：显示分钟的子程序

入口参数：m

/

void DisplayMinute(unsigned char m)

{

P2=0xf7;   // P2.3引脚输出低电平， DS3点亮

P0=Tab[m/10];//显示个位

delay();

P2=0xef;   // P2.4引脚输出低电平， DS4点亮

P0=Tab[m%10];

delay();

P2=0xdf;   //P2.5引脚输出低电平， DS5点亮

P0=0xbf;   //分隔符“-”的段码

delay();

P2=0xff;   //关闭所有数码管

}

/

函数功能：显示小时的子程序

入口参数：h

/

void DisplayHour(unsigned char h)

{

P2=0xfe;        //P2.0引脚输出低电平， DS0点亮

P0=Tab[h/10];          //显示十位

delay();

P2=0xfd;       //P2.1引脚输出低电平， DS1点亮

P0=Tab[h%10];    //显示个位

delay();

P2=0xfb;     //P2.2引脚输出低电平， DS2点亮

P0=0xbf;     //分隔符“-”的段码

delay();

P2=0xff;     //关闭所有数码管

}

/

函数功能：主函数

/

void main(void)

{

TMOD=0x01;             //使用定时器T0

EA=1;                  //开中断总允许

ET0=1;                 //允许T0中断

TH0=(65536-46083)/256;  //定时器高八位赋初值

TL0=(65536-46083)%256;  //定时器低八位赋初值

TR0=1;

int_time=0;    //中断计数变量初始化

second=0;      //秒计数变量初始化

minute=0;     //分钟计数变量初始化

hour=0;       //小时计数变量初始化

while(1)

{

DisplaySecond(second);    //调用秒显示子程序

delay();

DisplayMinute(minute);   //调用分钟显示子程序

delay();

DisplayHour(hour);

delay();

}

}

/

函数功能：定时器T0的中断服务子程序

/

void interserve(void ) interrupt 1 using 1  //using Time0

{

int_time++;

if(int_time==20)

{

int_time=0;    //中断计数变量清0

second++;      //秒计数变量加1

}

if(second==60)

{

second=0;    //如果秒计满60，将秒计数变量清0

minute++;    //分钟计数变量加1

}

if(minute==60)

{

minute=0;    //如果分钟计满60，将分钟计数变量清0

hour++;      //小时计数变量加1

}

if(hour==24)

{

hour=0;    //如果小时计满24，将小时计数变量清0

}

TH0=(65536-46083)/256;   //定时器重新赋初值

TL0=(65536-46083)%256;

}

//实例67：用LED数码管显示计数器T0的计数值

#include<reg51.h>   //包含51单片机寄存器定义的头文件

sbit S=P3^2 ;  //将S位定义为P3.2引脚

unsigned char Tab[ ]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};  //段码表

unsigned char x;

/

函数功能： 延时约0.6ms

/

void delay(void)

{

unsigned char j;

for(j=0;j<200;j++)

;

}

/

函数功能：显示计数次数的子程序

入口参数：x

/

void Display(unsigned char x)

{

P2=0xf7;        //P2.6引脚输出低电平，DS6点亮

P0=Tab[x/10];   //显示十位

delay();

P2=0xfb;      //P2.7引脚输出低电平，DS7点亮

P0=Tab[x%10];  //显示个位

delay();

}

/

函数功能：主函数

/

void main(void)

{

EA=1;   //开放总中断

EX0=1;  //允许使用外中断

IT0=1;  //选择负跳变来触发外中断

x=0;

while(1)

Display(x);

}

/

函数功能：外中断T0的中断服务程序

/

void int0(void) interrupt 0 using 0 //外中断0的中断编号为0

{

x++;

if(x==100)

x=0;

}

//实例68：静态显示数字“59”

#include<reg51.h>   //包含51单片机寄存器定义的头文件

/

函数功能：主函数

/

void main(void)

{

P0=0x92;   //将数字5的段码送P0口

P1=0x90;	  //将数字9的段码送P1口

while(1)   //无限循环，防止程序跑飞

;

}

//实例69：无软件消抖的独立式键盘输入实验

#include<reg51.h>    //  包含51单片机寄存器定义的头文件

sbit S1=P1^4;        //将S1位定义为P1.4引脚

sbit LED0=P3^0;       //将LED0位定义为P3.0引脚

void main(void)  //主函数

{

LED0=0;       //P3.0引脚输出低电平

while(1)

{

if(S1==0)   //P1.4引脚输出低电平，按键S1被按下

LED0=!LED0;  //P3.0引脚取反

}

}

//实例70：软件消抖的独立式键盘输入实验

#include<reg51.h>    //  包含51单片机寄存器定义的头文件

sbit S1=P1^4;        //将S1位定义为P1.4引脚

sbit LED0=P3^0;       //将LED0位定义为P3.0引脚

/

函数功能：延时约30ms

/

void delay(void)

{

unsigned char i,j;

for(i=0;i<100;i++)

for(j=0;j<100;j++)

;

}

/

函数功能：主函数

/

void main(void)  //主函数

{

LED0=0;       //P3.0引脚输出低电平

while(1)

{

if(S1==0)   //P1.4引脚输出低电平，按键S1被按下

{

delay(); //延时一段时间再次检测

if(S1==0)   // 按键S1的确被按下

LED0=!LED0;  //P3.0引脚取反

}

}

}

//实例71：CPU控制的独立式键盘扫描实验

#include<reg51.h>    //包含51单片机寄存器定义的头文件

sbit S1=P1^4;        //将S1位定义为P1.4引脚

sbit S2=P1^5;        //将S2位定义为P1.5引脚

sbit S3=P1^6;        //将S3位定义为P1.6引脚

sbit S4=P1^7;        //将S4位定义为P1.7引脚

unsigned char keyval;  //储存按键值

/

函数功能：流水灯延时

/

void led_delay(void)

{

unsigned char i,j;

for(i=0;i<250;i++)

for(j=0;j<250;j++)

;

}

/

函数功能：软件消抖延时

/

void delay30ms(void)

{

unsigned char i,j;

for(i=0;i<100;i++)

for(j=0;j<100;j++)

;

}

/

函数功能：正向流水点亮LED

/

void forward(void)

{

P3=0xfe;         //第一个灯亮

led_delay();

P3=0xfd;         //第二个灯亮

led_delay();

P3=0xfb;          //第三个灯亮

led_delay();

P3=0xf7;          //第四个灯亮

led_delay();

P3=0xef;          //第五个灯亮

led_delay();

P3=0xdf;          //第六个灯亮

led_delay();

P3=0xbf;          //第七个灯亮

led_delay();

P3=0x7f;          //第八个灯亮

led_delay();

P3=0xff;

P3=0xfe;         //第一个灯亮

led_delay();

}

/

函数功能：反向流水点亮LED

/

void backward(void)

{

P3=0x7f;          //第八个灯亮

led_delay();

P3=0xbf;          //第七个灯亮

led_delay();

P3=0xdf;          //第六个灯亮

led_delay();

P3=0xef;          //第五个灯亮

led_delay();

P3=0xf7;          //第四个灯亮

led_delay();

P3=0xfb;          //第三个灯亮

led_delay();

P3=0xfd;         //第二个灯亮

led_delay();

P3=0xfe;         //第一个灯亮

led_delay();

}

/

函数功能：关闭所有LED

/

void stop(void)

{

P3=0xff;

}

/

函数功能：闪烁点亮LED

/

void flash(void)

{

P3=0xff;

led_delay();

P3=0x00;

led_delay();

}

/

函数功能：键盘扫描子程序

/

void key_scan(void)

{

if((P1&0xf0)!=0xf0)         //第一次检测到有键按下

{

delay30ms();   //延时20ms再去检测

if(S1==0)      //按键S1被按下

keyval=1;

if(S2==0)      //按键S2被按下

keyval=2;

if(S3==0)      //按键S3被按下

keyval=3;

if(S4==0)      //按键S4被按下

keyval=4;

}

}

/

函数功能：主函数

/

void main(void)  //主函数

{

keyval=0;              //按键值初始化为0，什么也不做

while(1)

{

key_scan();

switch(keyval)

{

case 1:forward();

break;

case 2:backward();

break;

case 3:stop();

break;

case 4: flash();

break;

}

}

}

//实例72：定时器中断控制的独立式键盘扫描实验

#include<reg51.h>    //包含51单片机寄存器定义的头文件

sbit S1=P1^4;        //将S1位定义为P1.4引脚

sbit S2=P1^5;        //将S2位定义为P1.5引脚

sbit S3=P1^6;        //将S3位定义为P1.6引脚

sbit S4=P1^7;        //将S4位定义为P1.7引脚

unsigned char keyval;  //储存按键值

/

函数功能：流水灯延时

/

void led_delay(void)

{

unsigned char i,j;

for(i=0;i<250;i++)

for(j=0;j<250;j++)

;

}

/

函数功能：软件消抖延时

/

void delay20ms(void)

{

unsigned char i,j;

for(i=0;i<100;i++)

for(j=0;j<60;j++)

;

}

/

函数功能：正向流水点亮LED

/

void forward(void)

{

P3=0xfe;         //第一个灯亮

led_delay();

P3=0xfd;         //第二个灯亮

led_delay();

P3=0xfb;          //第三个灯亮

led_delay();

P3=0xf7;          //第四个灯亮

led_delay();

P3=0xef;          //第五个灯亮

led_delay();

P3=0xdf;          //第六个灯亮

led_delay();

P3=0xbf;          //第七个灯亮

led_delay();

P3=0x7f;          //第八个灯亮

led_delay();

P3=0xff;

P3=0xfe;         //第一个灯亮

led_delay();

}

/

函数功能：反向流水点亮LED

/

void backward(void)

{

P3=0x7f;          //第八个灯亮

led_delay();

P3=0xbf;          //第七个灯亮

led_delay();

P3=0xdf;          //第六个灯亮

led_delay();

P3=0xef;          //第五个灯亮

led_delay();

P3=0xf7;          //第四个灯亮

led_delay();

P3=0xfb;          //第三个灯亮

led_delay();

P3=0xfd;         //第二个灯亮

led_delay();

P3=0xfe;         //第一个灯亮

led_delay();

}

/

函数功能：关闭所有LED

/

void stop(void)

{

P3=0xff;    //关闭8个LED

}

/

函数功能：闪烁点亮LED

/

void flash(void)

{

P3=0xff;      //关闭8个LED

led_delay();

P3=0x00;      //点亮8个LED

led_delay();

}

/

函数功能：主函数

/

void main(void)  //主函数

{

TMOD=0x01;      //使用定时器T0的模式1

EA=1;           //开总中断

ET0=1;          //定时器T0中断允许

TR0=1;          //启动定时器T0

TH0=(65536-1000)/256;    //定时器T0赋初值，每计数200次（217微秒）发送一次中断请求

TL0=(65536-1000)%256;    //定时器T0赋初值

keyval=0;              //按键值初始化为0，什么也不做

while(1)

{

switch(keyval)

{

case 1:forward();

break;

case 2:backward();

break;

case 3:stop();

break;

case 4: flash();

break;

}

}

}

/

函数功能：定时器T0的中断服务子程序

/

void Time0_serve(void) interrupt 1 using 1

{

if((P1&0xf0)!=0xf0)         //第一次检测到有键按下

{

delay20ms();   //延时20ms再去检测

if(S1==0)      //按键S1被按下

keyval=1;

if(S2==0)      //按键S2被按下

keyval=2;

if(S3==0)      //按键S3被按下

keyval=3;

if(S4==0)      //按键S4被按下

keyval=4;

}

TH0=(65536-1000)/256;

TL0=(65536-1000)%256;

}

//实例73：独立式键盘控制的4级变速流水灯

#include<reg51.h>        //  包含51单片机寄存器定义的头文件

unsigned char speed;    //储存流水灯的流动速度

sbit S1=P1^4;          //位定义S1为P1.4

sbit S2=P1^5;          //位定义S2为P1.5

sbit S3=P1^6;          //位定义S3为P1.6

sbit S4=P1^7;          //位定义S4为P1.7

/

函数功能：延时20ms的子程序

/

void delay20ms(void)    //3 i j+2 i=3 100 60+2 100=20000μs=20ms;

{

unsigned char i,j;

for(i=0;i<100;i++)

for(j=0;j<60;j++)

;

}

/

函数功能：延时可调子程序

入口参数：x

/

void delay(unsigned char x)

{

unsigned char k;

for(k=0;k<x;k++)

delay20ms();

}

/

函数功能：主函数

/

void main(void)

{

TMOD=0x02;     //使用定时器T0的模式2

EA=1;          //开总中断

ET0=1;         //定时器T0中断允许

TR0=1;         //定时器T0开始运行

TH0=256-200;   //定时器T0赋初值,每200微妙来1次中断请求

TL0=256-200;

speed=3;        //默认流水灯流水点亮延时20ms×3=60ms

while(1)

{

P3=0xfe;         //第一个灯亮

delay(speed);    //调用延时可调子程序

P3=0xfd;         //第二个灯亮

delay(speed);

P3=0xfb;          //第三个灯亮

delay(speed);

P3=0xf7;          //第四个灯亮

delay(speed);

P3=0xef;          //第五个灯亮

delay(speed);

P3=0xdf;          //第六个灯亮

delay(speed);

P3=0xbf;          //第七个灯亮

delay(speed);

P3=0x7f;          //第八个灯亮

delay(speed);

P3=0xff;

}

}

/

函数功能：定时器T0的中断服务子程序,进行键盘扫描

/

void intersev(void) interrupt 1 using 1

{

TR0=0;            //关闭定时器T0/

P1=0xff;           //将P1口的均置高电平"1"

if((P1&0xf0)!=0xf0)    //如果有键按下

{

delay20ms();       //延时20ms,软件消抖

if((P1&0xf0)!=0xf0)  //确实有键按下

{

if(S1==0)       //如果是按键S1按下

speed=5;   //流水灯流水点亮延时20ms×5=100ms

if(S2==0)      //如果是按键S2按下

speed=10;   //流水灯流水点亮延时20ms×10=200ms

if(S3==0)      //如果是按键S3按下

speed=25;  //流水灯流水点亮延时20ms×25=500ms

if(S4==0)      //如果是按键S4按下

speed=50;  //流水灯流水点亮延时20ms×50=1000ms

}

}

TR0=1;               //启动定时器T0

}

//实例74：独立式键盘的按键功能扩展："以一当四"

#include<reg51.h>        //  包含51单片机寄存器定义的头文件

unsigned char ID;    //储存流水灯的流动速度

sbit S1=P1^4;          //位定义S1为P1.4

/

函数功能：延时子程序

/

void delay(void)    //因为仅对一个按键扫描，所以延时时间较长约200ms

{

unsigned char i,j;

for(i=0;i<200;i++)

for(j=0;j<100;j++)

;

}

/

函数功能：主函数

/

void main(void)

{

TMOD=0x02;     //使用定时器T0的模式2

EA=1;          //开总中断

ET0=1;         //定时器T0中断允许

TR0=1;         //定时器T0开始运行

TH0=256-200;   //定时器T0赋初值，每200微妙来1次中断请求

TL0=256-200;

ID=0;

while(1)

{

switch(ID)

{

case 0: P3=0xfe;

break;

case 1: P3=0xfd;

break;

case 2: P3=0xfb;

break;

case 3: P3=0xf7;

break;

}

}

}

/

函数功能：定时器T0的中断服务子程序，进行键盘扫描

/

void intersev(void) interrupt 1 using 1

{

TR0=0;  //关闭定时器T0

P1=0xff;

if(S1==0)       //如果是按键S1按下

{

delay();       //延时20ms，软件消抖

if(S1==0)       //如果是按键S1按下

ID=ID+1;

}

if(ID==4)

ID=0;

TR0=1;               //启动定时器T0

}

//实例75：独立式键盘调时的数码时钟实验

#include<reg51.h>    //  包含51单片机寄存器定义的头文件

unsigned char code Tab[ ]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};  //数字0~9的段码

unsigned char int_time ; //中断次数计数变量

unsigned char second;    //秒计数变量

unsigned char minute;    //分钟计数变量

unsigned char hour;     //小时计数变量

sbit S1=P1^4;          //将S1位定义为P1.4

sbit S2=P1^5;          //将S2位定义为P1.5

sbit S3=P1^6;          //将S3位定义为P1.6

sbit S4=P1^7;          //将S4位定义为P1.7

/

函数功能：数码管扫描延时

/

void delay(void)

{

unsigned char j;

for(j=0;j<200;j++)

;

}

/

函数功能：键盘扫描延时

/

void delay60ms(void)

{

unsigned char i,j;

for(i=0;i<200;i++)

for(j=0;j<100;j++)

;

}

/

函数功能：显示秒

入口参数：s

/

void DisplaySecond(unsigned char s)

{

P2=0xbf;        //P2.6引脚输出低电平， DS6点亮

P0=Tab[s/10];          //显示十位

delay();

P2=0x7f;       //P2.7引脚输出低电平， DS7点亮

P0=Tab[s%10];         //显示个位

delay();

P2=0xff;     //关闭所有数码管

}

/

函数功能：显示分钟

入口参数：m

/

void DisplayMinute(unsigned char m)

{

P2=0xf7;   // P2.3引脚输出低电平， DS3点亮

P0=Tab[m/10];//显示个位

delay();

P2=0xef;   // P2.4引脚输出低电平， DS4点亮

P0=Tab[m%10];

delay();

P2=0xdf;   //P2.5引脚输出低电平， DS5点亮

P0=0xbf;   //分隔符“-”的段码

delay();

P2=0xff;   //关闭所有数码管

}

/

函数功能：显示小时的子程序

入口参数：h

/

void DisplayHour(unsigned char h)

{

P2=0xfe;        //P2.0引脚输出低电平， DS0点亮

P0=Tab[h/10];          //显示十位

delay();

P2=0xfd;       //P2.1引脚输出低电平， DS1点亮

P0=Tab[h%10];    //显示个位

delay();

P2=0xfb;     //P2.2引脚输出低电平， DS2点亮

P0=0xbf;     //分隔符“-”的段码

delay();

P2=0xff;     //关闭所有数码管

}

/

函数功能：键盘扫描

/

void key_scan(void)

{

P1=0xf0;   //将P1口高4位置高电平“1”

if((P1&0xf0)!=0xf0)         //有键按下

{

delay60ms();         //延时60ms再检测

if((P1&0xf0)!=0xf0)         //确实有键按下

{

if(S1==0)      //如果是S1键按下

second++;   //秒加1

if(S2==0)      //如果是S2键按下

minute++;    //分钟加1

if(S3==0)     //如果是S3键按下

hour++;      //小时加1

if(S4==0)     //如果是S4键按下

{

second=0;   //秒清0

minute=0;   //分钟清0

hour=0;     //小时清0

}

}

}

}

/

函数功能：主函数

/

void main(void)

{

TMOD=0x01;             //使用定时器T0

EA=1;                  //开中断总允许

ET0=1;                 //允许T0中断

TH0=(65536-46083)/256;  //定时器高八位赋初值

TL0=(65536-46083)%256;  //定时器低八位赋初值

TR0=1;                 //启动定时器T0

int_time=0;    //中断计数变量初始化

second=0;      //秒计数变量初始化

minute=0;     //分钟计数变量初始化

hour=0;       //小时计数变量初始化

while(1)

{

DisplaySecond(second);    //调用秒显示子程序

DisplayMinute(minute);   //调用分钟显示子程序

DisplayHour(hour);       //调用小时显示子程序

}

}

/

函数功能：定时器T0的中断服务子程序

/

void interserve(void ) interrupt 1 using 1  //using Time0

{

TR0=0;                 //关闭定时器T0

int_time++;           //中断次数加1

if(int_time==20)    //如果中断次数满20

{

int_time=0;    //中断计数变量清0

second++;      //秒计数变量加1

}

if(second==60)      //如果秒计满60

{

second=0;    //如果秒计满60，将秒计数变量清0

minute++;    //分钟计数变量加1

}

if(minute==60)    //如果分钟计满60

{

minute=0;    //如果分钟计满60，将分钟计数变量清0

hour++;      //小时计数变量加1

}

if(hour==24)     //如果小时计满24

{

hour=0;              //如果小时计满24，将小时计数变量清0

}

key_scan();               //执行键盘扫描

TH0=(65536-46083)/256;    //定时器T0高四位赋值

TL0=(65536-46083)%256;    //定时器T0低四位赋值

TR0=1;                   //启动定时器T0

}

//实例76：独立式键盘控制步进电机实验

#include<reg51.h>       //包含51单片机寄存器定义的头文件

sbit S1=P1^4;           //将S1位定义为P1.4引脚

sbit S2=P1^5;           //将S2位定义为P1.5引脚

sbit S3=P1^6;           //将S3位定义为P1.6引脚

unsigned char keyval;   //储存按键值

unsigned char ID;       //储存功能标号

/

函数功能：软件消抖延时（约50ms）

/

void delay(void)

{

unsigned char i,j;

for(i=0;i<150;i++)

for(j=0;j<100;j++)

;

}

/

函数功能：步进电机转动延时，延时越长，转速越慢

/

void motor_delay(void)

{

unsigned int i;

for(i=0;i<2000;i++)

;

}

/

函数功能：步进电机正转

/

void forward( )

{

P0=0xfc;           //P0口低四位脉冲1100

motor_delay();

P0=0xf6;           //P0口低四位脉冲0110

motor_delay();

P0=0xf3;           //P0口低四位脉冲0011

motor_delay();

P0=0xf9;          //P0口低四位脉冲1001

motor_delay();

}

/

函数功能：步进电机反转

/

void backward()

{

P0=0xfc;            //P0口低四位脉冲1100

motor_delay();

P0=0xf9;           //P0口低四位脉冲1001

motor_delay();

P0=0xf3;           //P0口低四位脉冲0011

motor_delay();

P0=0xf6;           //P0口低四位脉冲0110

motor_delay();

}

/

函数功能：步进电机停转

/

void stop(void)

{

P0=0xff ;          //停止输出脉冲

}

/

函数功能：主函数

/

void main(void)

{

TMOD=0x01;               //使用定时器T0的模式1

EA=1;                    //开总中断

ET0=1;                   //定时器T0中断允许

TR0=1;                   //启动定时器T0

TH0=(65536-500)/256;      //定时器T0赋初值，每计数200次（217微秒）发送一次中断请求

TL0=(65536-500)%256;      //定时器T0赋初值

keyval=0;                //按键值初始化为0，什么也不做

ID=0;

while(1)

{

switch(keyval)           //根据按键值keyval选择待执行的功能

{

case 1:forward();   //按键S1按下,正转

break;

case 2:backward();  //按键S2按下 ，反转

break;

case 3:stop();     //按键S3按下，停转

break;

}

}

}

/

函数功能：定时器T0的中断服务子程序

/

void Time0_serve(void) interrupt 1 using 1

{

TR0=0;                       //关闭定时器T0

if((P1&0xf0)!=0xf0)          //第一次检测到有键按下

{

delay();              //延时一段时间再去检测

if((P1&0xf0)!=0xf0)   //确实有键按下

{

if(S1==0)        //按键S1被按下

keyval=1;

if(S2==0)        //按键S2被按下

keyval=2;

if(S3==0)        //按键S3被按下

keyval=3;

}

}

TH0=(65536-200)/256;         //定时器T0的高8位赋初值

TL0=(65536-200)%256;         //定时器T0的低8位赋初值

TR0=1;                       //启动定时器T0

}

//实例77：矩阵式键盘按键值的数码管显示实验

#include<reg51.h>   //包含51单片机寄存器定义的头文件

sbit P14=P1^4;      //将P14位定义为P1.4引脚

sbit P15=P1^5;      //将P15位定义为P1.5引脚

sbit P16=P1^6;      //将P16位定义为P1.6引脚

sbit P17=P1^7;      //将P17位定义为P1.7引脚

unsigned char code Tab[ ]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};    //数字0~9的段码

unsigned char keyval;    //定义变量储存按键值

/

函数功能：数码管动态扫描延时

/

void led_delay(void)

{

unsigned char j;

for(j=0;j<200;j++)

;

}

/

函数功能：按键值的数码管显示子程序

/

void display(unsigned char k)

{

P2=0xbf;            //点亮数码管DS6

P0=Tab[k/10];       //显示十位

led_delay();        //动态扫描延时

P2=0x7f;            //点亮数码管DS7

P0=Tab[k%10];       //显示个位

led_delay();       //动态扫描延时

}

/

函数功能：软件延时子程序

/

void delay20ms(void)

{

unsigned char i,j;

for(i=0;i<100;i++)

for(j=0;j<60;j++)

;

}

/

函数功能：主函数

/

void main(void)

{

EA=1;                  //开总中断

ET0=1;                 //定时器T0中断允许

TMOD=0x01;            //使用定时器T0的模式1

TH0=(65536-500)/256;  //定时器T0的高8位赋初值

TL0=(65536-500)%256;  //定时器T0的高8位赋初值

TR0=1;                //启动定时器T0

keyval=0x00;          //按键值初始化为0

while(1)                //无限循环

{

display(keyval);   //调用按键值的数码管显示子程序

}

}

/

函数功能：定时器0的中断服务子程序，进行键盘扫描，判断键位

/

void time0_interserve(void) interrupt 1 using 1    //定时器T0的中断编号为1，使用第一组寄存器

{

TR0=0;                  //关闭定时器T0

P1=0xf0;                 //所有行线置为低电平“0”，所有列线置为高电平“1”

if((P1&0xf0)!=0xf0)      //列线中有一位为低电平“0”，说明有键按下

delay20ms();           //延时一段时间、软件消抖

if((P1&0xf0)!=0xf0)      //确实有键按下

{

P1=0xfe;             //第一行置为低电平“0”（P1.0输出低电平“0”）

if(P14==0)           //如果检测到接P1.4引脚的列线为低电平“0”

keyval=1;            //可判断是S1键被按下

if(P15==0)             //如果检测到接P1.5引脚的列线为低电平“0”

keyval=2;            //可判断是S2键被按下

if(P16==0)             //如果检测到接P1.6引脚的列线为低电平“0”

keyval=3;            //可判断是S3键被按下

if(P17==0)            //如果检测到接P1.7引脚的列线为低电平“0”

keyval=4;           //可判断是S4键被按下

P1=0xfd;             //第二行置为低电平“0”（P1.1输出低电平“0”）

if(P14==0)           //如果检测到接P1.4引脚的列线为低电平“0”

keyval=5;            //可判断是S5键被按下

if(P15==0)             //如果检测到接P1.5引脚的列线为低电平“0”

keyval=6;            //可判断是S6键被按下

if(P16==0)             //如果检测到接P1.6引脚的列线为低电平“0”

keyval=7;            //可判断是S7键被按下

if(P17==0)            //如果检测到接P1.7引脚的列线为低电平“0”

keyval=8;           //可判断是S8键被按下

P1=0xfb;             //第三行置为低电平“0”（P1.2输出低电平“0”）

if(P14==0)          //如果检测到接P1.4引脚的列线为低电平“0”

keyval=9;          //可判断是S9键被按下

if(P15==0)           //如果检测到接P1.5引脚的列线为低电平“0”

keyval=10;         //可判断是S10键被按下

if(P16==0)          //如果检测到接P1.6引脚的列线为低电平“0”

keyval=11;        //可判断是S11键被按下

if(P17==0)          //如果检测到接P1.7引脚的列线为低电平“0”

keyval=12;        //可判断是S12键被按下

P1=0xf7;             //第四行置为低电平“0”（P1.3输出低电平“0”）

if(P14==0)          //如果检测到接P1.4引脚的列线为低电平“0”

keyval=13;          //可判断是S13键被按下

if(P15==0)           //如果检测到接P1.5引脚的列线为低电平“0”

keyval=14;         //可判断是S14键被按下

if(P16==0)          //如果检测到接P1.6引脚的列线为低电平“0”

keyval=15;        //可判断是S15键被按下

if(P17==0)          //如果检测到接P1.7引脚的列线为低电平“0”

keyval=16;        //可判断是S16键被按下

}

TR0=1;                    //开启定时器T0

TH0=(65536-500)/256;  //定时器T0的高8位赋初值

TL0=(65536-500)%256;  //定时器T0的高8位赋初值

}

//实例78：矩阵式键盘按键音

#include<reg51.h>   //包含51单片机寄存器定义的头文件

sbit sound=P3^7;    //将sound位定义为P3.7

/

函数功能：蜂鸣器发声延时约120ms

/

void delay_sound(void)

{

unsigned char i;

for(i=0;i<250;i++)

;

}

/

函数功能：软件延时子程序约20ms

/

void delay20ms(void)

{

unsigned char i,j;

for(i=0;i<100;i++)

for(j=0;j<60;j++)

;

}

/

函数功能：主函数

/

void main(void)

{

EA=1;                  //开总中断

ET0=1;                 //定时器T0中断允许

TMOD=0x01;             //使用定时器T0的模式1

TH0=(65536-500)/256;   //定时器T0的高8位赋初值

TL0=(65536-500)%256;   //定时器T0的高8位赋初值

TR0=1;                 //启动定时器T0

while(1)               //无限循环，等待键盘按下

;

}

/

函数功能：定时器0的中断服务子程序，进行键盘扫描，判断键位

/

void time0_interserve(void) interrupt 1 using 1    //定时器T0的中断编号为1，使用第一组寄存器

{

unsigned char i;

TR0=0;                   //关闭定时器T0

P1=0xf0;                 //所有行线置为低电平“0”，所有列线置为高电平“1”

if((P1&0xf0)!=0xf0)      //列线中有一位为低电平“0”，说明有键按下

delay20ms();           //延时一段时间、软件消抖

if((P1&0xf0)!=0xf0)      //确实有键按下

{

for(i=0;i<200;i++)  //让P3.7引脚电平不断取反输出音频

{

sound=0;

delay_sound();

sound=1;

delay_sound();

}

}

TR0=1;                    //开启定时器T0

TH0=(65536-500)/256;      //定时器T0的高8位赋初值

TL0=(65536-500)%256;      //定时器T0的高8位赋初值

}

//实例79：简易电子琴

#include<reg51.h>   //包含51单片机寄存器定义的头文件

sbit P14=P1^4;      //将P14位定义为P1.4引脚

sbit P15=P1^5;      //将P15位定义为P1.5引脚

sbit P16=P1^6;      //将P16位定义为P1.6引脚

sbit P17=P1^7;      //将P17位定义为P1.7引脚

unsigned char keyval;    //定义变量储存按键值

sbit sound=P3^7;    //将sound位定义为P3.7

unsigned int C;     //全局变量，储存定时器的定时常数

unsigned int f;     //全局变量，储存音阶的频率

//以下是C调低音的音频宏定义

#define l_dao 262   //将“l_dao”宏定义为低音“1”的频率262Hz

#define l_re 286    //将“l_re”宏定义为低音“2”的频率286Hz

#define l_mi 311    //将“l_mi”宏定义为低音“3”的频率311Hz

#define l_fa 349    //将“l_fa”宏定义为低音“4”的频率349Hz

#define l_sao 392   //将“l_sao”宏定义为低音“5”的频率392Hz

#define l_la 440    //将“l_a”宏定义为低音“6”的频率440Hz

#define l_xi 494    //将“l_xi”宏定义为低音“7”的频率494Hz

//以下是C调中音的音频宏定义

#define dao 523     //将“dao”宏定义为中音“1”的频率523Hz

#define re 587      //将“re”宏定义为中音“2”的频率587Hz

#define mi 659      //将“mi”宏定义为中音“3”的频率659Hz

#define fa 698      //将“fa”宏定义为中音“4”的频率698Hz

#define sao 784     //将“sao”宏定义为中音“5”的频率784Hz

#define la 880      //将“la”宏定义为中音“6”的频率880Hz

#define xi 987      //将“xi”宏定义为中音“7”的频率53

//以下是C调高音的音频宏定义

#define h_dao 1046     //将“h_dao”宏定义为高音“1”的频率1046Hz

#define h_re 1174      //将“h_re”宏定义为高音“2”的频率1174Hz

#define h_mi 1318      //将“h_mi”宏定义为高音“3”的频率1318Hz

#define h_fa 1396     //将“h_fa”宏定义为高音“4”的频率1396Hz

#define h_sao 1567    //将“h_sao”宏定义为高音“5”的频率1567Hz

#define h_la 1760     //将“h_la”宏定义为高音“6”的频率1760Hz

#define h_xi 1975     //将“h_xi”宏定义为高音“7”的频率1975Hz

/

函数功能：软件延时子程序

/

void delay20ms(void)

{

unsigned char i,j;

for(i=0;i<100;i++)

for(j=0;j<60;j++)

;

}

/

函数功能：节拍的延时的基本单位，延时200ms

/

void delay()

{

unsigned char i,j;

for(i=0;i<250;i++)

for(j=0;j<250;j++)

;

}

/

函数功能：输出音频

入口参数：F

/

void Output_Sound(void)

{

C=(46083/f) 10;	   //计算定时常数

TH0=(8192-C)/32;     //可证明这是13位计数器TH0高8位的赋初值方法

TL0=(8192-C)%32;     //可证明这是13位计数器TL0低5位的赋初值方法

TR0=1;               //开定时T0

delay();             //延时200ms，播放音频

TR0=0;               //关闭定时器

sound=1;        //关闭蜂鸣器

keyval=0xff;	    //播放按键音频后，将按键值更改，停止播放

}

/

函数功能：主函数

/

void main(void)

{

EA=1;         //开总中断

ET0=1;         //定时器T0中断允许

ET1=1;        //定时器T1中断允许

TR1=1;        //定时器T1启动，开始键盘扫描

TMOD=0x10;    //分别使用定时器T1的模式1，T0的模式0

TH1=(65536-500)/256;  //定时器T1的高8位赋初值

TL1=(65536-500)%256;  //定时器T1的高8位赋初值

while(1)            //无限循环

{

switch(keyval)

{

case 1:f=dao;            //如果第1个键按下，将中音1的频率赋给f

Output_Sound();    //转去计算定时常数

break;

case 2:f=l_xi;           //如果第2个键按下，将低音7的频率赋给f

Output_Sound();    //转去计算定时常数

break;

case 3:f=l_la;           //如果第3个键按下，将低音6的频率赋给f

Output_Sound();    //转去计算定时常数

break;

case 4:f=l_sao;          //如果第4个键按下，将低音5的频率赋给f

Output_Sound();    //转去计算定时常数

break;

case 5:f=sao;             //如果第5个键按下，将中音5的频率赋给f

Output_Sound();    //转去计算定时常数

break;

case 6:f=fa;              //如果第6个键按下，将中音4的频率赋给f

Output_Sound();    //转去计算定时常数

break;

case 7:f=mi;             //如果第7个键按下，将中音3的频率赋给f

Output_Sound();    //转去计算定时常数

break;

case 8:f=re;              //如果第8个键按下，将中音2的频率赋给f

Output_Sound();    //转去计算定时常数

break;

case 9:f=h_re;           //如果第9个键按下，将高音2的频率赋给f

Output_Sound();    //转去计算定时常数

break;

case 10:f=h_dao;           //如果第10个键按下，将高音1的频率赋给f

Output_Sound();    //转去计算定时常数

break;

case 11:f=xi;            //如果第11个键按下，将中音7的频率赋给f

Output_Sound();    //转去计算定时常数

break;

case 12:f=la;            //如果第12个键按下，将中音6的频率赋给f

Output_Sound();    //转去计算定时常数

break;

case 13:f=h_la;          //如果第13个键按下，将高音6的频率赋给f

Output_Sound();    //转去计算定时常数

break;

case 14:f=h_sao;          //如果第14个键按下，将高音5的频率赋给f

Output_Sound();    //转去计算定时常数

break;

case 15:f=h_fa;          //如果第15个键按下，将高音4的频率赋给f

Output_Sound();    //转去计算定时常数

break;

case 16:f=h_mi;           //如果第16个键按下，将高音3的频率赋给f

Output_Sound();    //转去计算定时常数

break;

}

}

}

/

函数功能：定时器T0的中断服务子程序，使P3.7引脚输出音频方波

/

void Time0_serve(void ) interrupt 1 using 1

{

TH0=(8192-C)/32;     //可证明这是13位计数器TH0高8位的赋初值方法

TL0=(8192-C)%32;     //可证明这是13位计数器TL0低5位的赋初值方法

sound=!sound;        //将P3.7引脚取反，输出音频方波

}

/

函数功能：定时器T1的中断服务子程序，进行键盘扫描，判断键位

/

void time1_serve(void) interrupt 3 using 2    //定时器T1的中断编号为3，使用第2组寄存器

{

TR1=0;                  //关闭定时器T0

P1=0xf0;                 //所有行线置为低电平“0”，所有列线置为高电平“1”

if((P1&0xf0)!=0xf0)      //列线中有一位为低电平“0”，说明有键按下

{

delay20ms();           //延时一段时间、软件消抖

if((P1&0xf0)!=0xf0)      //确实有键按下

{

P1=0xfe;             //第一行置为低电平“0”（P1.0输出低电平“0”）

if(P14==0)           //如果检测到接P1.4引脚的列线为低电平“0”

keyval=1;            //可判断是S1键被按下

if(P15==0)             //如果检测到接P1.5引脚的列线为低电平“0”

keyval=2;            //可判断是S2键被按下

if(P16==0)             //如果检测到接P1.6引脚的列线为低电平“0”

keyval=3;            //可判断是S3键被按下

if(P17==0)            //如果检测到接P1.7引脚的列线为低电平“0”

keyval=4;           //可判断是S4键被按下

P1=0xfd;             //第二行置为低电平“0”（P1.1输出低电平“0”）

if(P14==0)           //如果检测到接P1.4引脚的列线为低电平“0”

keyval=5;            //可判断是S5键被按下

if(P15==0)             //如果检测到接P1.5引脚的列线为低电平“0”

keyval=6;            //可判断是S6键被按下

if(P16==0)             //如果检测到接P1.6引脚的列线为低电平“0”

keyval=7;            //可判断是S7键被按下

if(P17==0)            //如果检测到接P1.7引脚的列线为低电平“0”

keyval=8;           //可判断是S8键被按下

P1=0xfb;             //第三行置为低电平“0”（P1.2输出低电平“0”）

if(P14==0)          //如果检测到接P1.4引脚的列线为低电平“0”

keyval=9;          //可判断是S9键被按下

if(P15==0)           //如果检测到接P1.5引脚的列线为低电平“0”

keyval=10;         //可判断是S10键被按下

if(P16==0)          //如果检测到接P1.6引脚的列线为低电平“0”

keyval=11;        //可判断是S11键被按下

if(P17==0)          //如果检测到接P1.7引脚的列线为低电平“0”

keyval=12;        //可判断是S12键被按下

P1=0xf7;             //第四行置为低电平“0”（P1.3输出低电平“0”）

if(P14==0)          //如果检测到接P1.4引脚的列线为低电平“0”

keyval=13;          //可判断是S13键被按下

if(P15==0)           //如果检测到接P1.5引脚的列线为低电平“0”

keyval=14;         //可判断是S14键被按下

if(P16==0)          //如果检测到接P1.6引脚的列线为低电平“0”

keyval=15;        //可判断是S15键被按下

if(P17==0)          //如果检测到接P1.7引脚的列线为低电平“0”

keyval=16;        //可判断是S16键被按下

}

}

TR1=1;                    //开启定时器T1

TH1=(65536-500)/256;  //定时器T1的高8位赋初值

TL1=(65536-500)%256;  //定时器T1的高8位赋初值

}

//实例80：矩阵式键盘实现的电子密码锁

#include<reg51.h>   //包含51单片机寄存器定义的头文件

sbit P14=P1^4;      //将P14位定义为P1.4引脚

sbit P15=P1^5;      //将P15位定义为P1.5引脚

sbit P16=P1^6;      //将P16位定义为P1.6引脚

sbit P17=P1^7;      //将P17位定义为P1.7引脚

sbit sound=P3^7;    //将sound位定义为P3.7

unsigned char keyval;    //储存按键值

/

函数功能：延时输出音频

/

void delay(void)

{

unsigned char i;

for(i=0;i<200;i++)

;

}

/

函数功能：软件延时子程序

/

void delay20ms(void)

{

unsigned char i,j;

for(i=0;i<100;i++)

for(j=0;j<60;j++)

;

}

/

函数功能：主函数

/

void main(void)

{

unsigned char D[ ]={0,8,0,8,7,4,11};      //设定密码

EA=1;                  //开总中断

ET0=1;                 //定时器T0中断允许

TMOD=0x01;            //使用定时器T0的模式1

TH0=(65536-500)/256;  //定时器T0的高8位赋初值

TL0=(65536-500)%256;  //定时器T0的高8位赋初值

TR0=1;                //启动定时器T0

keyval=0xff;          //按键值初始化

while(keyval!=D[0])   //第一位密码输入不正确，等待

;

while(keyval!=D[1])   //第二位密码输入不正确，等待

;

while(keyval!=D[2])   //第三位密码输入不正确，等待

;

while(keyval!=D[3])   //第四位密码输入不正确，等待

;

while(keyval!=D[4])   //第五位密码输入不正确，等待

;

while(keyval!=D[5])   //第六位密码输入不正确，等待

;

while(keyval!=D[6])  //没有输入“OK”，等待

;

P3=0xfe;           //P3.0引脚输出低电平，点亮LED

}

/

函数功能：定时器0的中断服务子程序，进行键盘扫描，判断键位

/

void time0_interserve(void) interrupt 1 using 1    //定时器T0的中断编号为1，使用第一组寄存器

{

unsigned char i;

TR0=0;                  //关闭定时器T0

P1=0xf0;                 //所有行线置为低电平“0”，所有列线置为高电平“1”

if((P1&0xf0)!=0xf0)      //列线中有一位为低电平“0”，说明有键按下

delay20ms();           //延时一段时间、软件消抖

if((P1&0xf0)!=0xf0)      //确实有键按下

{

P1=0xfe;             //第一行置为低电平“0”（P1.0输出低电平“0”）

if(P14==0)           //如果检测到接P1.4引脚的列线为低电平“0”

keyval=1;            //可判断是S1键被按下

if(P15==0)             //如果检测到接P1.5引脚的列线为低电平“0”

keyval=2;            //可判断是S2键被按下

if(P16==0)             //如果检测到接P1.6引脚的列线为低电平“0”

keyval=3;            //可判断是S3键被按下

if(P17==0)            //如果检测到接P1.7引脚的列线为低电平“0”

keyval=4;           //可判断是S4键被按下

P1=0xfd;             //第二行置为低电平“0”（P1.1输出低电平“0”）

if(P14==0)           //如果检测到接P1.4引脚的列线为低电平“0”

keyval=5;            //可判断是S5键被按下

if(P15==0)             //如果检测到接P1.5引脚的列线为低电平“0”

keyval=6;            //可判断是S6键被按下

if(P16==0)             //如果检测到接P1.6引脚的列线为低电平“0”

keyval=7;            //可判断是S7键被按下

if(P17==0)            //如果检测到接P1.7引脚的列线为低电平“0”

keyval=8;           //可判断是S8键被按下

P1=0xfb;             //第三行置为低电平“0”（P1.2输出低电平“0”）

if(P14==0)          //如果检测到接P1.4引脚的列线为低电平“0”

keyval=9;          //可判断是S9键被按下

if(P15==0)           //如果检测到接P1.5引脚的列线为低电平“0”

keyval=0;         //可判断是S10键被按下

if(P16==0)          //如果检测到接P1.6引脚的列线为低电平“0”

keyval=11;        //可判断是S11键被按下

if(P17==0)          //如果检测到接P1.7引脚的列线为低电平“0”

keyval=12;        //可判断是S12键被按下

P1=0xf7;             //第四行置为低电平“0”（P1.3输出低电平“0”）

if(P14==0)          //如果检测到接P1.4引脚的列线为低电平“0”

keyval=13;          //可判断是S13键被按下

if(P15==0)           //如果检测到接P1.5引脚的列线为低电平“0”

keyval=14;         //可判断是S14键被按下

if(P16==0)          //如果检测到接P1.6引脚的列线为低电平“0”

keyval=15;        //可判断是S15键被按下

if(P17==0)          //如果检测到接P1.7引脚的列线为低电平“0”

keyval=16;        //可判断是S16键被按下

for(i=0;i<200;i++)  //让P3.7引脚电平不断取反输出音频

{

sound=0;

delay();

sound=1;

delay();

}

}

TR0=1;                    //开启定时器T0

TH0=(65536-500)/256;  //定时器T0的高8位赋初值

TL0=(65536-500)%256;  //定时器T0的高8位赋初值

}

//实例81：用LCD显示字符'A'

#include<reg51.h>    //包含单片机寄存器的头文件

#include<intrins.h>  //包含_nop_()函数定义的头文件

sbit RS=P2^0;    //寄存器选择位，将RS位定义为P2.0引脚

sbit RW=P2^1;    //读写选择位，将RW位定义为P2.1引脚

sbit E=P2^2;     //使能信号位，将E位定义为P2.2引脚

sbit BF=P0^7;    //忙碌标志位，，将BF位定义为P0.7引脚

/

函数功能：延时1ms

(3j+2) i=(3×33+2)×10=1010(微秒)，可以认为是1毫秒

/

void delay1ms()

{

unsigned char i,j;

for(i=0;i<10;i++)

for(j=0;j<33;j++)

;

}

/

函数功能：延时若干毫秒

入口参数：n

/

void delay(unsigned char n)

{

unsigned char i;

for(i=0;i<n;i++)

delay1ms();

}

/

函数功能：判断液晶模块的忙碌状态

返回值：result。result=1，忙碌;result=0，不忙

/

unsigned char BusyTest(void)

{

bit result;

RS=0;       //根据规定，RS为低电平，RW为高电平时，可以读状态

RW=1;

E=1;        //E=1，才允许读写

_nop_();   //空操作

_nop_();

_nop_();

_nop_();   //空操作四个机器周期，给硬件反应时间

result=BF;  //将忙碌标志电平赋给result

E=0;

return result;

}

/

函数功能：将模式设置指令或显示地址写入液晶模块

入口参数：dictate

/

void WriteInstruction (unsigned char dictate)

{

while(BusyTest()==1); //如果忙就等待

RS=0;                  //根据规定，RS和R/W同时为低电平时，可以写入指令

RW=0;

E=0;                   //E置低电平(根据表8-6，写指令时，E为高脉冲，

// 就是让E从0到1发生正跳变，所以应先置"0"

_nop_();

_nop_();             //空操作两个机器周期，给硬件反应时间

P0=dictate;            //将数据送入P0口，即写入指令或地址

_nop_();

_nop_();

_nop_();

_nop_();               //空操作四个机器周期，给硬件反应时间

E=1;                   //E置高电平

_nop_();

_nop_();

_nop_();

_nop_();               //空操作四个机器周期，给硬件反应时间

E=0;                  //当E由高电平跳变成低电平时，液晶模块开始执行命令

}

/

函数功能：指定字符显示的实际地址

入口参数：x

/

void WriteAddress(unsigned char x)

{

WriteInstruction(x|0x80); //显示位置的确定方法规定为"80H+地址码x"

}

/

函数功能：将数据(字符的标准ASCII码)写入液晶模块

入口参数：y(为字符常量)

/

void WriteData(unsigned char y)

{

while(BusyTest()==1);

RS=1;           //RS为高电平，RW为低电平时，可以写入数据

RW=0;

E=0;            //E置低电平(根据表8-6，写指令时，E为高脉冲，

// 就是让E从0到1发生正跳变，所以应先置"0"

P0=y;           //将数据送入P0口，即将数据写入液晶模块

_nop_();

_nop_();

_nop_();

_nop_();       //空操作四个机器周期，给硬件反应时间

E=1;          //E置高电平

_nop_();

_nop_();

_nop_();

_nop_();        //空操作四个机器周期，给硬件反应时间

E=0;            //当E由高电平跳变成低电平时，液晶模块开始执行命令

}

/

函数功能：对LCD的显示模式进行初始化设置

/

void LcdInitiate(void)

{

delay(15);             //延时15ms，首次写指令时应给LCD一段较长的反应时间

WriteInstruction(0x38);  //显示模式设置：16×2显示，5×7点阵，8位数据接口

delay(5);   //延时5ms

WriteInstruction(0x38);

delay(5);

WriteInstruction(0x38);

delay(5);

WriteInstruction(0x0f);  //显示模式设置：显示开，有光标，光标闪烁

delay(5);

WriteInstruction(0x06);  //显示模式设置：光标右移，字符不移

delay(5);

WriteInstruction(0x01);  //清屏幕指令，将以前的显示内容清除

delay(5);

}

void main(void)            //主函数

{

LcdInitiate();         //调用LCD初始化函数

WriteAddress(0x07);   //将显示地址指定为第1行第8列

WriteData('A');       //将字符常量'A'写入液晶模块

//字符的字形点阵读出和显示由液晶模块自动完成

}

//实例82：用LCD循环右移显示"Welcome to China"

#include<reg51.h>    //包含单片机寄存器的头文件

#include<intrins.h>  //包含_nop_()函数定义的头文件

sbit RS=P2^0;    //寄存器选择位，将RS位定义为P2.0引脚

sbit RW=P2^1;    //读写选择位，将RW位定义为P2.1引脚

sbit E=P2^2;     //使能信号位，将E位定义为P2.2引脚

sbit BF=P0^7;    //忙碌标志位，，将BF位定义为P0.7引脚

unsigned char code string[ ]={"Welcome to China"};

/

函数功能：延时1ms

(3j+2) i=(3×33+2)×10=1010(微秒)，可以认为是1毫秒

/

void delay1ms()

{

unsigned char i,j;

for(i=0;i<10;i++)

for(j=0;j<33;j++)

;

}

/

函数功能：延时若干毫秒

入口参数：n

/

void delay(unsigned char n)

{

unsigned char i;

for(i=0;i<n;i++)

delay1ms();

}

/

函数功能：判断液晶模块的忙碌状态

返回值：result。result=1，忙碌;result=0，不忙

/

unsigned char BusyTest(void)

{

bit result;

RS=0;       //根据规定，RS为低电平，RW为高电平时，可以读状态

RW=1;

E=1;        //E=1，才允许读写

_nop_();   //空操作

_nop_();

_nop_();

_nop_();   //空操作四个机器周期，给硬件反应时间

result=BF;  //将忙碌标志电平赋给result

E=0;

return result;

}

/

函数功能：将模式设置指令或显示地址写入液晶模块

入口参数：dictate

/

void WriteInstruction (unsigned char dictate)

{

while(BusyTest()==1); //如果忙就等待

RS=0;                  //根据规定，RS和R/W同时为低电平时，可以写入指令

RW=0;

E=0;                   //E置低电平(根据表8-6，写指令时，E为高脉冲，

// 就是让E从0到1发生正跳变，所以应先置"0"

_nop_();

_nop_();             //空操作两个机器周期，给硬件反应时间

P0=dictate;            //将数据送入P0口，即写入指令或地址

_nop_();

_nop_();

_nop_();

_nop_();               //空操作四个机器周期，给硬件反应时间

E=1;                   //E置高电平

_nop_();

_nop_();

_nop_();

_nop_();               //空操作四个机器周期，给硬件反应时间

E=0;                  //当E由高电平跳变成低电平时，液晶模块开始执行命令

}

/

函数功能：指定字符显示的实际地址

入口参数：x

/

void WriteAddress(unsigned char x)

{

WriteInstruction(x|0x80); //显示位置的确定方法规定为"80H+地址码x"

}

/

函数功能：将数据(字符的标准ASCII码)写入液晶模块

入口参数：y(为字符常量)

/

void WriteData(unsigned char y)

{

while(BusyTest()==1);

RS=1;           //RS为高电平，RW为低电平时，可以写入数据

RW=0;

E=0;            //E置低电平(根据表8-6，写指令时，E为高脉冲，

// 就是让E从0到1发生正跳变，所以应先置"0"

P0=y;           //将数据送入P0口，即将数据写入液晶模块

_nop_();

_nop_();

_nop_();

_nop_();       //空操作四个机器周期，给硬件反应时间

E=1;          //E置高电平

_nop_();

_nop_();

_nop_();

_nop_();        //空操作四个机器周期，给硬件反应时间

E=0;            //当E由高电平跳变成低电平时，液晶模块开始执行命令

}

/

函数功能：对LCD的显示模式进行初始化设置

/

void LcdInitiate(void)

{

delay(15);             //延时15ms，首次写指令时应给LCD一段较长的反应时间

WriteInstruction(0x38);  //显示模式设置：16×2显示，5×7点阵，8位数据接口

delay(5);   //延时5ms

WriteInstruction(0x38);

delay(5);

WriteInstruction(0x38);

delay(5);

WriteInstruction(0x0f);  //显示模式设置：显示开，有光标，光标闪烁

delay(5);

WriteInstruction(0x06);  //显示模式设置：光标右移，字符不移

delay(5);

WriteInstruction(0x01);  //清屏幕指令，将以前的显示内容清除

delay(5);

}

void main(void)            //主函数

{

unsigned char i;

LcdInitiate();         //调用LCD初始化函数

delay(10);

while(1)

{

WriteInstruction(0x01);//清显示：清屏幕指令

WriteAddress(0x00);  // 设置显示位置为第一行的第5个字

i = 0;

while(string[i] != '\0')

{						// 显示字符

WriteData(string[i]);

i++;

delay(150);

}

for(i=0;i<4;i++)

delay(250);

}

}

//实例83：用LCD显示适时检测结果

#include<reg51.h>    //包含单片机寄存器的头文件

#include<stdlib.h>   //包含随机函数rand()的定义文件

#include<intrins.h>  //包含_nop_()函数定义的头文件

sbit RS=P2^0;    //寄存器选择位，将RS位定义为P2.0引脚

sbit RW=P2^1;    //读写选择位，将RW位定义为P2.1引脚

sbit E=P2^2;     //使能信号位，将E位定义为P2.2引脚

sbit BF=P0^7;    //忙碌标志位，，将BF位定义为P0.7引脚

unsigned char code digit[ ]={"0123456789"}; //定义字符数组显示数字

unsigned char code string[ ]={"Test Result"}; //定义字符数组显示提示信息

/

函数功能：延时1ms

(3j+2) i=(3×33+2)×10=1010(微秒)，可以认为是1毫秒

/

void delay1ms()

{

unsigned char i,j;

for(i=0;i<10;i++)

for(j=0;j<33;j++)

;

}

/

函数功能：延时若干毫秒

入口参数：n

/

void delay(unsigned char n)

{

unsigned char i;

for(i=0;i<n;i++)

delay1ms();

}

/

函数功能：判断液晶模块的忙碌状态

返回值：result。result=1，忙碌;result=0，不忙

/

unsigned char BusyTest(void)

{

bit result;

RS=0;       //根据规定，RS为低电平，RW为高电平时，可以读状态

RW=1;

E=1;        //E=1，才允许读写

_nop_();   //空操作

_nop_();

_nop_();

_nop_();   //空操作四个机器周期，给硬件反应时间

result=BF;  //将忙碌标志电平赋给result

E=0;         //将E恢复低电平

return result;

}

/

函数功能：将模式设置指令或显示地址写入液晶模块

入口参数：dictate

/

void WriteInstruction (unsigned char dictate)

{

while(BusyTest()==1); //如果忙就等待

RS=0;                  //根据规定，RS和R/W同时为低电平时，可以写入指令

RW=0;

E=0;                   //E置低电平(根据表8-6，写指令时，E为高脉冲，

// 就是让E从0到1发生正跳变，所以应先置"0"

_nop_();

_nop_();             //空操作两个机器周期，给硬件反应时间

P0=dictate;            //将数据送入P0口，即写入指令或地址

_nop_();

_nop_();

_nop_();

_nop_();               //空操作四个机器周期，给硬件反应时间

E=1;                   //E置高电平

_nop_();

_nop_();

_nop_();

_nop_();               //空操作四个机器周期，给硬件反应时间

E=0;                  //当E由高电平跳变成低电平时，液晶模块开始执行命令

}

/

函数功能：指定字符显示的实际地址

入口参数：x

/

void WriteAddress(unsigned char x)

{

WriteInstruction(x|0x80); //显示位置的确定方法规定为"80H+地址码x"

}

/

函数功能：将数据(字符的标准ASCII码)写入液晶模块

入口参数：y(为字符常量)

/

void WriteData(unsigned char y)

{

while(BusyTest()==1);

RS=1;           //RS为高电平，RW为低电平时，可以写入数据

RW=0;

E=0;            //E置低电平(根据表8-6，写指令时，E为高脉冲，

// 就是让E从0到1发生正跳变，所以应先置"0"

P0=y;           //将数据送入P0口，即将数据写入液晶模块

_nop_();

_nop_();

_nop_();

_nop_();       //空操作四个机器周期，给硬件反应时间

E=1;          //E置高电平

_nop_();

_nop_();

_nop_();

_nop_();        //空操作四个机器周期，给硬件反应时间

E=0;            //当E由高电平跳变成低电平时，液晶模块开始执行命令

}

/

函数功能：对LCD的显示模式进行初始化设置

/

void LcdInitiate(void)

{

delay(15);             //延时15ms，首次写指令时应给LCD一段较长的反应时间

WriteInstruction(0x38);  //显示模式设置：16×2显示，5×7点阵，8位数据接口

delay(5);               //延时5ms　，给硬件一点反应时间

WriteInstruction(0x38);

delay(5);

WriteInstruction(0x38); //连续三次，确保初始化成功

delay(5);

WriteInstruction(0x0c);  //显示模式设置：显示开，无光标，光标不闪烁

delay(5);

WriteInstruction(0x06);  //显示模式设置：光标右移，字符不移

delay(5);

WriteInstruction(0x01);  //清屏幕指令，将以前的显示内容清除

delay(5);

}

/

函数功能：主函数

/

void main(void)

{

unsigned char i;   //定义变量i指向字符串数组元素

unsigned int x;    //定义变量，储存检测结果

unsigned char D1,D2,D3,D4,D5;   //分别储存采集的个位、十位、百位、千位和万位数字

LcdInitiate();         //调用LCD初始化函数

delay(10);             //延时10ms，给硬件一点反应时间

WriteAddress(0x02);   // 从第1行第3列开始显示

i = 0;               //指向字符数组的第1个元素

while(string[i] != '\0')

{

WriteData(string[i]);

i++;             //指向下字符数组一个元素

}

while(1)    //无限循环

{

x=rand();             //模拟数据采集

D1=x%10;              //计算个位数字

D2=(x%100)/10;        //计算十位数字

D3=(x%1000)/100;      //计算百位数字

D4=(x%10000)/1000;    //计算千位数字

D5=x/10000;            //计算万位数字

WriteAddress(0x45);    // 从第2行第6列开始显示

WriteData(digit[D5]);  //将万位数字的字符常量写入LCD

WriteData(digit[D4]);  //将千位数字的字符常量写入LCD

WriteData(digit[D3]);  //将百位数字的字符常量写入LCD

WriteData(digit[D2]);  //将十位数字的字符常量写入LCD

WriteData('.');        //将小数点的字符常量写入LCD

WriteData(digit[D1]);  //将个位数字的字符常量写入LCD

for(i=0;i<4;i++)       //延时1s（每1s采集一次数据）

delay(250);           //延时250ms

}

}

//实例84：液晶时钟设计

#include<reg51.h>    //包含单片机寄存器的头文件

#include<stdlib.h>   //包含随机函数rand()的定义文件

#include<intrins.h>  //包含_nop_()函数定义的头文件

sbit RS=P2^0;    //寄存器选择位，将RS位定义为P2.0引脚

sbit RW=P2^1;    //读写选择位，将RW位定义为P2.1引脚

sbit E=P2^2;     //使能信号位，将E位定义为P2.2引脚

sbit BF=P0^7;    //忙碌标志位，，将BF位定义为P0.7引脚

unsigned char code digit[ ]={"0123456789"}; //定义字符数组显示数字

unsigned char code string[ ]={"BeiJing Time"}; //定义字符数组显示提示信息

unsigned char count;   //定义变量统计中断累计次数

unsigned char s,m,h;   //定义变量储存秒、分钟和小时

/

函数功能：延时1ms

(3j+2) i=(3×33+2)×10=1010(微秒)，可以认为是1毫秒

/

void delay1ms()

{

unsigned char i,j;

for(i=0;i<10;i++)

for(j=0;j<33;j++)

;

}

/

函数功能：延时若干毫秒

入口参数：n

/

void delay(unsigned char n)

{

unsigned char i;

for(i=0;i<n;i++)

delay1ms();

}

/

函数功能：判断液晶模块的忙碌状态

返回值：result。result=1，忙碌;result=0，不忙

/

unsigned char BusyTest(void)

{

bit result;

RS=0;       //根据规定，RS为低电平，RW为高电平时，可以读状态

RW=1;

E=1;        //E=1，才允许读写

_nop_();   //空操作

_nop_();

_nop_();

_nop_();   //空操作四个机器周期，给硬件反应时间

result=BF;  //将忙碌标志电平赋给result

E=0;         //将E恢复低电平

return result;

}

/

函数功能：将模式设置指令或显示地址写入液晶模块

入口参数：dictate

/

void WriteInstruction (unsigned char dictate)

{

while(BusyTest()==1); //如果忙就等待

RS=0;                  //根据规定，RS和R/W同时为低电平时，可以写入指令

RW=0;

E=0;                   //E置低电平(根据表8-6，写指令时，E为高脉冲，

// 就是让E从0到1发生正跳变，所以应先置"0"

_nop_();

_nop_();             //空操作两个机器周期，给硬件反应时间

P0=dictate;            //将数据送入P0口，即写入指令或地址

_nop_();

_nop_();

_nop_();

_nop_();               //空操作四个机器周期，给硬件反应时间

E=1;                   //E置高电平

_nop_();

_nop_();

_nop_();

_nop_();               //空操作四个机器周期，给硬件反应时间

E=0;                  //当E由高电平跳变成低电平时，液晶模块开始执行命令

}

/

函数功能：指定字符显示的实际地址

入口参数：x

/

void WriteAddress(unsigned char x)

{

WriteInstruction(x|0x80); //显示位置的确定方法规定为"80H+地址码x"

}

/

函数功能：将数据(字符的标准ASCII码)写入液晶模块

入口参数：y(为字符常量)

/

void WriteData(unsigned char y)

{

while(BusyTest()==1);

RS=1;           //RS为高电平，RW为低电平时，可以写入数据

RW=0;

E=0;            //E置低电平(根据表8-6，写指令时，E为高脉冲，

// 就是让E从0到1发生正跳变，所以应先置"0"

P0=y;           //将数据送入P0口，即将数据写入液晶模块

_nop_();

_nop_();

_nop_();

_nop_();       //空操作四个机器周期，给硬件反应时间

E=1;          //E置高电平

_nop_();

_nop_();

_nop_();

_nop_();        //空操作四个机器周期，给硬件反应时间

E=0;            //当E由高电平跳变成低电平时，液晶模块开始执行命令

}

/

函数功能：对LCD的显示模式进行初始化设置

/

void LcdInitiate(void)

{

delay(15);             //延时15ms，首次写指令时应给LCD一段较长的反应时间

WriteInstruction(0x38);  //显示模式设置：16×2显示，5×7点阵，8位数据接口

delay(5);               //延时5ms　，给硬件一点反应时间

WriteInstruction(0x38);

delay(5);

WriteInstruction(0x38); //连续三次，确保初始化成功

delay(5);

WriteInstruction(0x0c);  //显示模式设置：显示开，无光标，光标不闪烁

delay(5);

WriteInstruction(0x06);  //显示模式设置：光标右移，字符不移

delay(5);

WriteInstruction(0x01);  //清屏幕指令，将以前的显示内容清除

delay(5);

}

/

函数功能：显示小时

/

void DisplayHour()

{

unsigned char i,j;

i=h/10;                //取整运算，求得十位数字

j=h%10;                //取余运算，求得各位数字

WriteAddress(0x44);   //写显示地址，将十位数字显示在第2行第5列

WriteData(digit[i]);  //将十位数字的字符常量写入LCD

WriteData(digit[j]);  //将个位数字的字符常量写入LCD

}

/

函数功能：显示分钟

/

void DisplayMinute()

{

unsigned char i,j;

i=m/10;                //取整运算，求得十位数字

j=m%10;                //取余运算，求得各位数字

WriteAddress(0x47);   //写显示地址，将十位数字显示在第2行第8列

WriteData(digit[i]);  //将十位数字的字符常量写入LCD

WriteData(digit[j]);  //将个位数字的字符常量写入LCD

}

/

函数功能：显示秒

/

void DisplaySecond()

{

unsigned char i,j;

i=s/10;                //取整运算，求得十位数字

j=s%10;                //取余运算，求得各位数字

WriteAddress(0x4a);   //写显示地址，将十位数字显示在第2行第11列

WriteData(digit[i]);  //将十位数字的字符常量写入LCD

WriteData(digit[j]);  //将个位数字的字符常量写入LCD

}

/

main function

/

void main(void)

{

unsigned char i;

LcdInitiate();  //调用LCD初始化函数

TMOD=0x01;                //使用定时器T0的模式1

TH0=(65536-46083)/256;    //定时器T0的高8位设置初值

TL0=(65536-46083)%256;    //定时器T0的低8位设置初值

EA=1;                     //开总中断

ET0=1;                    //定时器T0中断允许

TR0=1;                    //启动定时器T0

count=0;              //中断次数初始化为0

s=0;                  //秒初始化为0

m=0;                  //分钟初始化为0

h=0;                  //小时初始化为0

WriteAddress(0x03); 	 //写地址，从第1行第4列开始显示

i=0;              //从字符数组的第1个元素开始显示

while(string[i]!='\0')   //只要没有显示到字符串的结束标志'\0'，就继续

{

WriteData(string[i]); //将第i个字符数组元素写入LCD

i++;                 //指向下一个数组元素

}

WriteAddress(0x46);     //写地址，将第二个分号显示在第2行第7列

WriteData(':');         //将分号的字符常量写入LCD

WriteAddress(0x49);     //写地址，将第二个分号显示在第2行第10列

WriteData(':');         //将分号的字符常量写入LCD

while(1)            //无限循环

{

DisplayHour();	    //显示小时

delay(5);         //给硬件一点反应时间

DisplayMinute();   //显示分钟

delay(5);         //给硬件一点反应时间

DisplaySecond();   //显示秒

delay(5);	    //给硬件一点反应时间

}

}

/

函数功能：定时器T0的中断服务函数

/

void Time0(void ) interrupt 1 using 1 //定时器T0的中断编号为1，使用第1组工作寄存器

{

count++;  //每产生1次中断，中断累计次数加1

if(count==20)  //如果中断次数计满20次

{

count=0;  //中断累计次数清0

s++;      //秒加1

}

if(s==60)   //如果计满60秒

{

s=0;     //秒清0

m++;     //分钟加1

}

if(m==60)    //如果计满60分

{

m=0;   //分钟清0

h++;    //小时加1

}

if(h==24)  //如果计满24小时

{

h=0;   //小时清0

}

TH0=(65536-46083)/256;   //定时器T0高8位重新赋初值

TL0=(65536-46083)%256;   //定时器T0低8位重新赋初值

}

//实例85：将数据"0x0f"写入AT24C02再读出送P1口显示

#include <reg51.h>        //  包含51单片机寄存器定义的头文件

#include <intrins.h>      //包含_nop_()函数定义的头文件

#define	OP_READ	0xa1		// 器件地址以及读取操作,0xa1即为1010 0001B

#define	OP_WRITE 0xa0		// 器件地址以及写入操作,0xa1即为1010 0000B

sbit SDA=P3^4;          //将串行数据总线SDA位定义在为P3.4引脚

sbit SCL=P3^3;         //将串行时钟总线SDA位定义在为P3.3引脚

/

函数功能：延时1ms

(3j+2) i=(3×33+2)×10=1010(微秒)，可以认为是1毫秒

/

void delay1ms()

{

unsigned char i,j;

for(i=0;i<10;i++)

for(j=0;j<33;j++)

;

}

/

函数功能：延时若干毫秒

入口参数：n

/

void delaynms(unsigned char n)

{

unsigned char i;

for(i=0;i<n;i++)

delay1ms();

}

/

函数功能：开始数据传送

/

void start()

// 开始位

{

SDA = 1;    //SDA初始化为高电平“1”

SCL = 1;    //开始数据传送时，要求SCL为高电平“1”

_nop_();    //等待一个机器周期

_nop_();    //等待一个机器周期

_nop_();    //等待一个机器周期

_nop_();    //等待一个机器周期

SDA = 0;    //SDA的下降沿被认为是开始信号

_nop_();    //等待一个机器周期

_nop_();    //等待一个机器周期

_nop_();    //等待一个机器周期

_nop_();    //等待一个机器周期

SCL = 0;    //SCL为低电平时，SDA上数据才允许变化(即允许以后的数据传递）

}

/

函数功能：结束数据传送

/

void stop()

// 停止位

{

SDA = 0;     //SDA初始化为低电平“0”	_n

SCL = 1;     //结束数据传送时，要求SCL为高电平“1”

_nop_();     //等待一个机器周期

_nop_();     //等待一个机器周期

_nop_();     //等待一个机器周期

_nop_();     //等待一个机器周期

SDA = 1;    //SDA的上升沿被认为是结束信号

_nop_();     //等待一个机器周期

_nop_();     //等待一个机器周期

_nop_();     //等待一个机器周期

_nop_();     //等待一个机器周期

SDA=0;

SCL=0;

}

/

函数功能：从AT24Cxx读取数据

出口参数：x

/

unsigned char ReadData()

// 从AT24Cxx移入数据到MCU

{

unsigned char i;

unsigned char x;   //储存从AT24Cxx中读出的数据

for(i = 0; i < 8; i++)

{

SCL = 1;                //SCL置为高电平

x<<=1;                  //将x中的各二进位向左移一位

x|=(unsigned char)SDA;  //将SDA上的数据通过按位“或“运算存入x中

SCL = 0;                        //在SCL的下降沿读出数据

}

return(x);                //将读取的数据返回

}

/

函数功能：向AT24Cxx的当前地址写入数据

入口参数：y (储存待写入的数据）

/

//在调用此数据写入函数前需首先调用开始函数start(),所以SCL=0

bit WriteCurrent(unsigned char y)

{

unsigned char i;

bit ack_bit;               //储存应答位

for(i = 0; i < 8; i++)		// 循环移入8个位

{

SDA = (bit)(y&0x80);   //通过按位“与”运算将最高位数据送到S

//因为传送时高位在前，低位在后

_nop_();            //等待一个机器周期

SCL = 1;            //在SCL的上升沿将数据写入AT24Cxx

_nop_();            //等待一个机器周期

_nop_();             //等待一个机器周期

SCL = 0;            //将SCL重新置为低电平，以在SCＬ线形成传送数据所需的８个脉冲

y <<= 1;           //将y中的各二进位向左移一位

}

SDA = 1;			  // 发送设备（主机）应在时钟脉冲的高电平期间(SCL=1)释放SDA线，

//以让SDA线转由接收设备(AT24Cxx)控制

_nop_();        //等待一个机器周期

_nop_();        //等待一个机器周期

SCL = 1;       //根据上述规定，SCL应为高电平

_nop_();       //等待一个机器周期

_nop_();       //等待一个机器周期

_nop_();       //等待一个机器周期

_nop_();       //等待一个机器周期

ack_bit = SDA; //接受设备（AT24Cxx)向SDA送低电平，表示已经接收到一个字节

//若送高电平，表示没有接收到，传送异常

SCL = 0;       //SCL为低电平时，SDA上数据才允许变化(即允许以后的数据传递）

return  ack_bit;			// 返回AT24Cxx应答位

}

/

函数功能：向AT24Cxx中的指定地址写入数据

入口参数：add (储存指定的地址）；dat(储存待写入的数据）

/

void WriteSet(unsigned char add, unsigned char dat)

// 在指定地址addr处写入数据WriteCurrent

{

start();               //开始数据传递

WriteCurrent(OP_WRITE);  //选择要操作的AT24Cxx芯片，并告知要对其写入数据

WriteCurrent(add);       //写入指定地址

WriteCurrent(dat);       //向当前地址（上面指定的地址）写入数据

stop();                //停止数据传递

delaynms(4);	       //1个字节的写入周期为1ms, 最好延时1ms以上

}

/

函数功能：从AT24Cxx中的当前地址读取数据

出口参数：x (储存读出的数据）

/

unsigned char ReadCurrent()

{

unsigned char x;

start();               //开始数据传递

WriteCurrent(OP_READ);   //选择要操作的AT24Cxx芯片，并告知要读其数据

x=ReadData();         //将读取的数据存入x

stop();                //停止数据传递

return x;              //返回读取的数据

}

/

函数功能：从AT24Cxx中的指定地址读取数据

入口参数：set_addr

出口参数：x

/

unsigned char ReadSet(unsigned char set_addr)

// 在指定地址读取

{

start();                      //开始数据传递

WriteCurrent(OP_WRITE);       //选择要操作的AT24Cxx芯片，并告知要对其写入数据

WriteCurrent(set_addr);       //写入指定地址

return(ReadCurrent());        //从指定地址读出数据并返回

}

/

函数功能：主函数

/

main(void)

{

SDA = 1;           // SDA=1,SCL=1,使主从设备处于空闲状态

SCL = 1;

WriteSet(0x36,0x0f);   //在指定地址“0x36”中写入数据“0x0f”

P1=ReadSet(0x36);      //从指定地址“0x36中读取数据并送P1口显示

}

//实例86：将按键次数写入AT24C02，再读出并用1602LCD显示

#include<reg51.h>       //包含单片机寄存器的头文件

#include<intrins.h>     //包含_nop_()函数定义的头文件

sbit RS=P2^0;           //寄存器选择位，将RS位定义为P2.0引脚

sbit RW=P2^1;           //读写选择位，将RW位定义为P2.1引脚

sbit E=P2^2;            //使能信号位，将E位定义为P2.2引脚

sbit BF=P0^7;           //忙碌标志位，，将BF位定义为P0.7引脚

sbit S=P1^4;            //将S位定义为P1.4引脚

#define	OP_READ	0xa1	// 器件地址以及读取操作,0xa1即为1010 0001B

#define	OP_WRITE 0xa0	// 器件地址以及写入操作,0xa1即为1010 0000B

sbit SDA=P3^4;          //将串行数据总线SDA位定义在为P3.4引脚

sbit SCL=P3^3;          //将串行时钟总线SDA位定义在为P3.3引脚

unsigned char code digit[ ]={"0123456789"}; //定义字符数组显示数字

/

函数功能：延时1ms

(3j+2) i=(3×33+2)×10=1010(微秒)，可以认为是1毫秒

/

void delay1ms()

{

unsigned char i,j;

for(i=0;i<10;i++)

for(j=0;j<33;j++)

;

}

/

函数功能：延时若干毫秒

入口参数：n

/

void delaynms(unsigned char n)

{

unsigned char i;

for(i=0;i<n;i++)

delay1ms();

}

/

以下是对液晶模块的操作程序

/

/

函数功能：判断液晶模块的忙碌状态

返回值：result。result=1，忙碌;result=0，不忙

/

unsigned char BusyTest(void)

{

bit result;

RS=0;       //根据规定，RS为低电平，RW为高电平时，可以读状态

RW=1;

E=1;        //E=1，才允许读写

_nop_();   //空操作

_nop_();

_nop_();

_nop_();   //空操作四个机器周期，给硬件反应时间

result=BF;  //将忙碌标志电平赋给result

E=0;         //将E恢复低电平

return result;

}

/

函数功能：将模式设置指令或显示地址写入液晶模块

入口参数：dictate

/

void WriteInstruction (unsigned char dictate)

{

while(BusyTest()==1);   //如果忙就等待

RS=0;                  //根据规定，RS和R/W同时为低电平时，可以写入指令

RW=0;

E=0;                   //E置低电平(根据表8-6，写指令时，E为高脉冲，

// 就是让E从0到1发生正跳变，所以应先置"0"

_nop_();

_nop_();               //空操作两个机器周期，给硬件反应时间

P0=dictate;            //将数据送入P0口，即写入指令或地址

_nop_();

_nop_();

_nop_();

_nop_();               //空操作四个机器周期，给硬件反应时间

E=1;                   //E置高电平

_nop_();

_nop_();

_nop_();

_nop_();               //空操作四个机器周期，给硬件反应时间

E=0;                  //当E由高电平跳变成低电平时，液晶模块开始执行命令

}

/

函数功能：指定字符显示的实际地址

入口参数：x

/

void WriteAddress(unsigned char x)

{

WriteInstruction(x|0x80); //显示位置的确定方法规定为"80H+地址码x"

}

/

函数功能：将数据(字符的标准ASCII码)写入液晶模块

入口参数：y(为字符常量)

/

void WriteData(unsigned char y)

{

while(BusyTest()==1);

RS=1;           //RS为高电平，RW为低电平时，可以写入数据

RW=0;

E=0;            //E置低电平(根据表8-6，写指令时，E为高脉冲，

// 就是让E从0到1发生正跳变，所以应先置"0"

P0=y;           //将数据送入P0口，即将数据写入液晶模块

_nop_();

_nop_();

_nop_();

_nop_();       //空操作四个机器周期，给硬件反应时间

E=1;          //E置高电平

_nop_();

_nop_();

_nop_();

_nop_();        //空操作四个机器周期，给硬件反应时间

E=0;            //当E由高电平跳变成低电平时，液晶模块开始执行命令

}

/

函数功能：对LCD的显示模式进行初始化设置

/

void LcdInitiate(void)

{

delaynms(15);               //延时15ms，首次写指令时应给LCD一段较长的反应时间

WriteInstruction(0x38);     //显示模式设置：16×2显示，5×7点阵，8位数据接口

delaynms(5);                //延时5ms　，给硬件一点反应时间

WriteInstruction(0x38);

delaynms(5);

WriteInstruction(0x38);     //连续三次，确保初始化成功

delaynms(5);

WriteInstruction(0x0c);     //显示模式设置：显示开，无光标，光标不闪烁

delaynms(5);

WriteInstruction(0x06);     //显示模式设置：光标右移，字符不移

delaynms(5);

WriteInstruction(0x01);     //清屏幕指令，将以前的显示内容清除

delaynms(5);

}

/

函数功能：显示小时

/

void Display(unsigned char x)

{

unsigned char i,j;

i=x/10;                  //取整运算，求得十位数字

j=x%10;                  //取余运算，求得各位数字

WriteAddress(0x44);      //写显示地址，将十位数字显示在第2行第5列

WriteData(digit[i]);     //将十位数字的字符常量写入LCD

WriteData(digit[j]);     //将个位数字的字符常量写入LCD

}

/

以下是对AT24C02的读写操作程序

/

/

函数功能：开始数据传送

/

void start()

// 开始位

{

SDA = 1;    //SDA初始化为高电平“1”

SCL = 1;    //开始数据传送时，要求SCL为高电平“1”

_nop_();    //等待一个机器周期

_nop_();    //等待一个机器周期

SDA = 0;    //SDA的下降沿被认为是开始信号

_nop_();    //等待一个机器周期

_nop_();    //等待一个机器周期

_nop_();    //等待一个机器周期

_nop_();    //等待一个机器周期

SCL = 0;    //SCL为低电平时，SDA上数据才允许变化(即允许以后的数据传递）

}

/

函数功能：结束数据传送

/

void stop()

// 停止位

{

SDA = 0;     //SDA初始化为低电平“0”

_nop_();     //等待一个机器周期

_nop_();     //等待一个机器周期

SCL = 1;     //结束数据传送时，要求SCL为高电平“1”

_nop_();     //等待一个机器周期

_nop_();     //等待一个机器周期

_nop_();     //等待一个机器周期

_nop_();     //等待一个机器周期

SDA = 1;    //SDA的上升沿被认为是结束信号

}

/

函数功能：从AT24Cxx读取数据

出口参数：x

/

unsigned char ReadData()

// 从AT24Cxx移入数据到MCU

{

unsigned char i;

unsigned char x;   //储存从AT24Cxx中读出的数据

for(i = 0; i < 8; i++)

{

SCL = 1;                //SCL置为高电平

x<<=1;                  //将x中的各二进位向左移一位

x|=(unsigned char)SDA;  //将SDA上的数据通过按位“或“运算存入x中

SCL = 0;                        //在SCL的下降沿读出数据

}

return(x);                //将读取的数据返回

}

/

函数功能：向AT24Cxx的当前地址写入数据

入口参数：y (储存待写入的数据）

/

//在调用此数据写入函数前需首先调用开始函数start(),所以SCL=0

bit WriteCurrent(unsigned char y)

{

unsigned char i;

bit ack_bit;               //储存应答位

for(i = 0; i < 8; i++)		// 循环移入8个位

{

SDA = (bit)(y&0x80);   //通过按位“与”运算将最高位数据送到S

//因为传送时高位在前，低位在后

_nop_();            //等待一个机器周期

SCL = 1;            //在SCL的上升沿将数据写入AT24Cxx

_nop_();            //等待一个机器周期

_nop_();             //等待一个机器周期

SCL = 0;            //将SCL重新置为低电平，以在SCＬ线形成传送数据所需的８个脉冲

y <<= 1;           //将y中的各二进位向左移一位

}

SDA = 1;			  // 发送设备（主机）应在时钟脉冲的高电平期间(SCL=1)释放SDA线，

//以让SDA线转由接收设备(AT24Cxx)控制

_nop_();        //等待一个机器周期

_nop_();        //等待一个机器周期

SCL = 1;       //根据上述规定，SCL应为高电平

_nop_();       //等待一个机器周期

_nop_();       //等待一个机器周期

_nop_();       //等待一个机器周期

_nop_();       //等待一个机器周期

ack_bit = SDA; //接受设备（AT24Cxx)向SDA送低电平，表示已经接收到一个字节

//若送高电平，表示没有接收到，传送异常

SCL = 0;       //SCL为低电平时，SDA上数据才允许变化(即允许以后的数据传递）

return  ack_bit;			// 返回AT24Cxx应答位

}

/

函数功能：向AT24Cxx中的指定地址写入数据

入口参数：add (储存指定的地址）；dat(储存待写入的数据）

/

void WriteSet(unsigned char add, unsigned char dat)

// 在指定地址addr处写入数据WriteCurrent

{

start();               //开始数据传递

WriteCurrent(OP_WRITE);  //选择要操作的AT24Cxx芯片，并告知要对其写入数据

WriteCurrent(add);       //写入指定地址

WriteCurrent(dat);       //向当前地址（上面指定的地址）写入数据

stop();                //停止数据传递

delaynms(4);	       //1个字节的写入周期为1ms, 最好延时1ms以上

}

/

函数功能：从AT24Cxx中的当前地址读取数据

出口参数：x (储存读出的数据）

/

unsigned char ReadCurrent()

{

unsigned char x;

start();               //开始数据传递

WriteCurrent(OP_READ);   //选择要操作的AT24Cxx芯片，并告知要读其数据

x=ReadData();         //将读取的数据存入x

stop();                //停止数据传递

return x;              //返回读取的数据

}

/

函数功能：从AT24Cxx中的指定地址读取数据

入口参数：set_add

出口参数：x

/

unsigned char ReadSet(unsigned char set_add)

// 在指定地址读取

{

start();                      //开始数据传递

WriteCurrent(OP_WRITE);       //选择要操作的AT24Cxx芯片，并告知要对其写入数据

WriteCurrent(set_add);       //写入指定地址

return(ReadCurrent());        //从指定地址读出数据并返回

}

/

函数功能：主函数

/

void main(void)

{

unsigned char sum;    //储存计数值

unsigned char x;      //储存从AT24C02读出的值

LcdInitiate();        //调用LCD初始化函数

sum=0;                //将计数值初始化为0

while(1)             //无限循环

{

if(S==0)          //如果该键被按下

{

delaynms(80);   //软件消抖，延时80ms

if(S==0)        //确实该键被按下

sum++;         //计件值加1

if(sum==99)     //如果计满99

sum=0;         //清0，重新开始计数

}

WriteSet(0x01,sum); //将计件值写入AT24C02中的指定地址"0x01"

x=ReadSet(0x01);    //从AT24C02中读出计件值

Display(x);	      //将计件值用1602LCD显示

}

}

//实例87：对I2C总线上挂接多个AT24C02的读写操作

#include <reg51.h>         //  包含51单片机寄存器定义的头文件

#include <intrins.h>       //包含_nop_()函数定义的头文件

#define	OP_READ1	0xa1		// 器件1地址以及读取操作,0xa1即为1010 0001B

#define	OP_WRITE1 0xa0		// 器件1地址以及写入操作,0xa1即为1010 0000B

#define	OP_READ2	0xaf		// 器件2地址以及读取操作,0xa1即为1010 1111B

#define	OP_WRITE2 0xae		// 器件2地址以及写入操作,0xa1即为1010 1110B

sbit SDA=P3^4;             //将串行数据总线SDA位定义在为P3.4引脚

sbit SCL=P3^3;             //将串行时钟总线SDA位定义在为P3.3引脚

/

函数功能：延时1ms

(3j+2) i=(3×33+2)×10=1010(微秒)，可以认为是1毫秒

/

void delay1ms()

{

unsigned char i,j;

for(i=0;i<10;i++)

for(j=0;j<33;j++)

;

}

/

函数功能：延时若干毫秒

入口参数：n

/

void delaynms(unsigned char n)

{

unsigned char i;

for(i=0;i<n;i++)

delay1ms();

}

/

函数功能：开始数据传送

/

void start()

// 开始位

{

SDA = 1;    //SDA初始化为高电平“1”

SCL = 1;    //开始数据传送时，要求SCL为高电平“1”

_nop_();    //等待一个机器周期

_nop_();    //等待一个机器周期

SDA = 0;    //SDA的下降沿被认为是开始信号

_nop_();    //等待一个机器周期

_nop_();    //等待一个机器周期

_nop_();    //等待一个机器周期

_nop_();    //等待一个机器周期

SCL = 0;    //SCL为低电平时，SDA上数据才允许变化(即允许以后的数据传递）

_nop_();    //等待一个机器周期

}

/

函数功能：结束数据传送

/

void stop()

// 停止位

{

SDA = 0;     //SDA初始化为低电平“0”

_nop_();     //等待一个机器周期

_nop_();     //等待一个机器周期

SCL = 1;     //结束数据传送时，要求SCL为高电平“1”

_nop_();     //等待一个机器周期

_nop_();     //等待一个机器周期

_nop_();     //等待一个机器周期

_nop_();     //等待一个机器周期

_nop_();     //等待一个机器周期

_nop_();     //等待一个机器周期

SDA = 1;    //SDA的上升沿被认为是结束信号

}

/

函数功能：从AT24Cxx读取数据

出口参数：x

/

unsigned char ReadData()

// 从AT24Cxx移入数据到MCU

{

unsigned char i;

unsigned char x;           //储存从AT24Cxx中读出的数据

for(i = 0; i < 8; i++)

{

SCL = 1;                //SCL置为高电平

x<<=1;                  //将x中的各二进位向左移一位

x|=(unsigned char)SDA;  //将SDA上的数据通过按位“或“运算存入x中

SCL = 0;               //在SCL的下降沿读出数据

}

return(x);                //将读取的数据返回

}

/

函数功能：向AT24Cxx的当前地址写入数据

入口参数：y (储存待写入的数据）

/

//在调用此数据写入函数前需首先调用开始函数start(),所以SCL=0

bit WriteCurrent(unsigned char y)

{

unsigned char i;

bit ack_bit;               //储存应答位

for(i = 0; i < 8; i++)		// 循环移入8个位

{

SDA = (bit)(y&0x80);   //通过按位“与”运算将最高位数据送到S

//因为传送时高位在前，低位在后

_nop_();              //等待一个机器周期

SCL = 1;              //在SCL的上升沿将数据写入AT24Cxx

_nop_();              //等待一个机器周期

_nop_();               //等待一个机器周期

SCL = 0;              //将SCL重新置为低电平，以在SCＬ线形成传送数据所需的８个脉冲

y <<= 1;              //将y中的各二进位向左移一位

}

SDA = 1;			  // 发送设备（主机）应在时钟脉冲的高电平期间(SCL=1)释放SDA线，

//以让SDA线转由接收设备(AT24Cxx)控制

_nop_();        //等待一个机器周期

_nop_();        //等待一个机器周期

SCL = 1;       //根据上述规定，SCL应为高电平

_nop_();       //等待一个机器周期

_nop_();       //等待一个机器周期

_nop_();       //等待一个机器周期

_nop_();       //等待一个机器周期

ack_bit = SDA; //接受设备（AT24Cxx)向SDA送低电平，表示已经接收到一个字节

//若送高电平，表示没有接收到，传送异常

SCL = 0;       //SCL为低电平时，SDA上数据才允许变化(即允许以后的数据传递）

return  ack_bit;// 返回AT24Cxx应答位

}

/

函数功能：向第一个AT24Cxx中的指定地址写入数据

入口参数：add (储存指定的地址）；dat(储存待写入的数据）

/

void WriteSet1(unsigned char add, unsigned char dat)

// 在指定地址addr处写入数据WriteCurrent

{

start();                  //开始数据传递

WriteCurrent(OP_WRITE1);  //选择要操作的第一个AT24Cxx芯片，并告知要对其写入数据

WriteCurrent(add);        //写入指定地址

WriteCurrent(dat);        //向当前地址（上面指定的地址）写入数据

stop();                   //停止数据传递

delaynms(4);	           //1个字节的写入周期为1ms, 最好延时1ms以上

}

/

函数功能：向第二个AT24Cxx中的指定地址写入数据

入口参数：add (储存指定的地址）；dat(储存待写入的数据）

/

void WriteSet2(unsigned char add, unsigned char dat)

// 在指定地址addr处写入数据WriteCurrent

{

start();                  //开始数据传递

WriteCurrent(OP_WRITE2);  //选择要操作的AT24Cxx芯片，并告知要对其写入数据

WriteCurrent(add);        //写入指定地址

WriteCurrent(dat);        //向当前地址（上面指定的地址）写入数据

stop();                   //停止数据传递

delaynms(4);	           //1个字节的写入周期为1ms, 最好延时1ms以上

}

/

函数功能：从第一个AT24Cxx中的当前地址读取数据

出口参数：x (储存读出的数据）

/

unsigned char ReadCurrent1()

{

unsigned char x;

start();                   //开始数据传递

WriteCurrent(OP_READ1);   //选择要操作的第一个AT24Cxx芯片，并告知要读其数据

x=ReadData();             //将读取的数据存入x

stop();                   //停止数据传递

return x;                 //返回读取的数据

}

/

函数功能：从第二个AT24Cxx中的当前地址读取数据

出口参数：x (储存读出的数据）

/

unsigned char ReadCurrent2()

{

unsigned char x;

start();                   //开始数据传递

WriteCurrent(OP_READ2);    //选择要操作的第二个AT24Cxx芯片，并告知要读其数据

x=ReadData();              //将读取的数据存入x

stop();                    //停止数据传递

return x;                  //返回读取的数据

}

/

函数功能：从第一个AT24Cxx中的指定地址读取数据

入口参数：set_addr

出口参数：x

/

unsigned char ReadSet1(unsigned char set_addr)

// 在指定地址读取

{

start();                      //开始数据传递

WriteCurrent(OP_WRITE1);       //选择要操作的第一个AT24Cxx芯片，并告知要对其写入数据

WriteCurrent(set_addr);       //写入指定地址

return(ReadCurrent1());        //从第一个AT24Cxx芯片指定地址读出数据并返回

}

/

函数功能：从第二个AT24Cxx中的指定地址读取数据

入口参数：set_addr

出口参数：x

/

unsigned char ReadSet2(unsigned char set_addr)

// 在指定地址读取

{

start();                       //开始数据传递

WriteCurrent(OP_WRITE2);       //选择要操作的第二个AT24Cxx芯片，并告知要对其写入数据

WriteCurrent(set_addr);        //写入指定地址

return(ReadCurrent2());        //从第二个AT24Cxx芯片指定地址读出数据并返回

}

/

函数功能：主函数

/

main(void)

{

unsigned char x;

SDA = 1;           // SDA=1,SCL=1,使主从设备处于空闲状态

SCL = 1;

WriteSet1(0x36,0xaa);   //将数据"0xaa"写入第一个AT24C02的指定地址"0x36"

x=ReadSet1(0x36);       //从第二个AT24C02中的指定地址"0x36"读出数据

WriteSet2(0x48,x);      //将读出的数据写入第二个AT24C02的指定地址"0x48"?

P1=ReadSet2(0x48);      //将从第二个AT24C02的指定地址读出的数据送P1口显示验证

}

//实例88：基于AT24C02的多机通信  读取程序

#include <reg51.h>         //  包含51单片机寄存器定义的头文件

#include <intrins.h>       //包含_nop_()函数定义的头文件

#define	OP_READ	0xa1		// 器件1地址以及读取操作,0xa1即为1010 0001B

#define	OP_WRITE 0xa0		// 器件1地址以及写入操作,0xa1即为1010 0000B

sbit SDA=P3^4;             //将串行数据总线SDA位定义在为P3.4引脚

sbit SCL=P3^3;             //将串行时钟总线SDA位定义在为P3.3引脚

sbit flag=P3^0;

/

函数功能：延时1ms

(3j+2) i=(3×33+2)×10=1010(微秒)，可以认为是1毫秒

/

void delay1ms()

{

unsigned char i,j;

for(i=0;i<10;i++)

for(j=0;j<33;j++)

;

}

/

函数功能：延时若干毫秒

入口参数：n

/

void delaynms(unsigned char n)

{

unsigned char i;

for(i=0;i<n;i++)

delay1ms();

}

/

函数功能：开始数据传送

/

void start()

// 开始位

{

SDA = 1;    //SDA初始化为高电平“1”

SCL = 1;    //开始数据传送时，要求SCL为高电平“1”

_nop_();    //等待一个机器周期

_nop_();    //等待一个机器周期

SDA = 0;    //SDA的下降沿被认为是开始信号

_nop_();    //等待一个机器周期

_nop_();    //等待一个机器周期

_nop_();    //等待一个机器周期

_nop_();    //等待一个机器周期

SCL = 0;    //SCL为低电平时，SDA上数据才允许变化(即允许以后的数据传递）

_nop_();    //等待一个机器周期

}

/

函数功能：结束数据传送

/

void stop()

// 停止位

{

SDA = 0;     //SDA初始化为低电平“0”

_nop_();     //等待一个机器周期

_nop_();     //等待一个机器周期

SCL = 1;     //结束数据传送时，要求SCL为高电平“1”

_nop_();     //等待一个机器周期

_nop_();     //等待一个机器周期

_nop_();     //等待一个机器周期

_nop_();     //等待一个机器周期

SDA = 1;    //SDA的上升沿被认为是结束信号

_nop_();     //等待一个机器周期

_nop_();     //等待一个机器周期

}

/

函数功能：从AT24Cxx读取数据

出口参数：x

/

unsigned char ReadData()

// 从AT24Cxx移入数据到MCU

{

unsigned char i;

unsigned char x;           //储存从AT24Cxx中读出的数据

for(i = 0; i < 8; i++)

{

SCL = 1;                //SCL置为高电平

x<<=1;                  //将x中的各二进位向左移一位

x|=(unsigned char)SDA;  //将SDA上的数据通过按位“或“运算存入x中

SCL = 0;               //在SCL的下降沿读出数据

}

return(x);                //将读取的数据返回

}

/

函数功能：向AT24Cxx的当前地址写入数据

入口参数：y (储存待写入的数据）

/

//在调用此数据写入函数前需首先调用开始函数start(),所以SCL=0

bit WriteCurrent(unsigned char y)

{

unsigned char i;

bit ack_bit;               //储存应答位

for(i = 0; i < 8; i++)		// 循环移入8个位

{

SDA = (bit)(y&0x80);   //通过按位“与”运算将最高位数据送到S

//因为传送时高位在前，低位在后

_nop_();              //等待一个机器周期

SCL = 1;              //在SCL的上升沿将数据写入AT24Cxx

_nop_();              //等待一个机器周期

_nop_();               //等待一个机器周期

SCL = 0;              //将SCL重新置为低电平，以在SCＬ线形成传送数据所需的８个脉冲

y <<= 1;              //将y中的各二进位向左移一位

}

SDA = 1;			  // 发送设备（主机）应在时钟脉冲的高电平期间(SCL=1)释放SDA线，

//以让SDA线转由接收设备(AT24Cxx)控制

_nop_();        //等待一个机器周期

_nop_();        //等待一个机器周期

SCL = 1;       //根据上述规定，SCL应为高电平

_nop_();       //等待一个机器周期

_nop_();       //等待一个机器周期

_nop_();       //等待一个机器周期

_nop_();       //等待一个机器周期

ack_bit = SDA; //接受设备（AT24Cxx)向SDA送低电平，表示已经接收到一个字节

//若送高电平，表示没有接收到，传送异常

SCL = 0;       //SCL为低电平时，SDA上数据才允许变化(即允许以后的数据传递）

return  ack_bit;// 返回AT24Cxx应答位

}

/

函数功能：从第一个AT24Cxx中的当前地址读取数据

出口参数：x (储存读出的数据）

/

unsigned char ReadCurrent()

{

unsigned char x;

start();                   //开始数据传递

WriteCurrent(OP_READ);   //选择要操作的AT24Cxx芯片，并告知要读其数据

x=ReadData();             //将读取的数据存入x

stop();                   //停止数据传递

return x;                 //返回读取的数据

}

/

函数功能：从AT24Cxx中的指定地址读取数据

入口参数：set_addr

出口参数：x

/

unsigned char ReadSet(unsigned char set_addr)

// 在指定地址读取

{

start();                      //开始数据传递

WriteCurrent(OP_WRITE);       //选择要操作的AT24Cxx芯片，并告知要对其写入数据

WriteCurrent(set_addr);       //写入指定地址

return(ReadCurrent());        //从第一个AT24Cxx芯片指定地址读出数据并返回

}

/

函数功能：主函数

/

main(void)

{

SDA = 1;           // SDA=1,SCL=1,使主从设备处于空闲状态

SCL = 1;

while(1)

{

while(flag==1)

;

P1=ReadSet(0x36);       //从第二个AT24C02中的指定地址"0x36"读出数据

delaynms(90);

}

}

//实例88：基于AT24C02的多机通信 写入程序

#include <reg51.h>         //  包含51单片机寄存器定义的头文件

#include <intrins.h>       //包含_nop_()函数定义的头文件

#define	OP_READ	0xa1		// 器件1地址以及读取操作,0xa1即为1010 0001B

#define	OP_WRITE 0xa0		// 器件1地址以及写入操作,0xa1即为1010 0000B

sbit SDA=P3^4;             //将串行数据总线SDA位定义在为P3.4引脚

sbit SCL=P3^3;             //将串行时钟总线SDA位定义在为P3.3引脚

sbit flag=P3^0;

/

函数功能：延时1ms

(3j+2) i=(3×33+2)×10=1010(微秒)，可以认为是1毫秒

/

void delay1ms()

{

unsigned char i,j;

for(i=0;i<10;i++)

for(j=0;j<33;j++)

;

}

/

函数功能：延时若干毫秒

入口参数：n

/

void delaynms(unsigned char n)

{

unsigned char i;

for(i=0;i<n;i++)

delay1ms();

}

/

函数功能：开始数据传送

/

void start()

// 开始位

{

SDA = 1;    //SDA初始化为高电平“1”

SCL = 1;    //开始数据传送时，要求SCL为高电平“1”

_nop_();    //等待一个机器周期

_nop_();    //等待一个机器周期

SDA = 0;    //SDA的下降沿被认为是开始信号

_nop_();    //等待一个机器周期

_nop_();    //等待一个机器周期

_nop_();    //等待一个机器周期

_nop_();    //等待一个机器周期

SCL = 0;    //SCL为低电平时，SDA上数据才允许变化(即允许以后的数据传递）

_nop_();    //等待一个机器周期

}

/

函数功能：结束数据传送

/

void stop()

// 停止位

{

SDA = 0;     //SDA初始化为低电平“0”

_nop_();     //等待一个机器周期

_nop_();     //等待一个机器周期

SCL = 1;     //结束数据传送时，要求SCL为高电平“1”

_nop_();     //等待一个机器周期

_nop_();     //等待一个机器周期

_nop_();     //等待一个机器周期

_nop_();     //等待一个机器周期

SDA = 1;    //SDA的上升沿被认为是结束信号

_nop_();     //等待一个机器周期

_nop_();     //等待一个机器周期

_nop_();     //等待一个机器周期

_nop_();     //等待一个机器周期

}

/

函数功能：向AT24Cxx的当前地址写入数据

入口参数：y (储存待写入的数据）

/

//在调用此数据写入函数前需首先调用开始函数start(),所以SCL=0

bit WriteCurrent(unsigned char y)

{

unsigned char i;

bit ack_bit;               //储存应答位

for(i = 0; i < 8; i++)		// 循环移入8个位

{

SDA = (bit)(y&0x80);   //通过按位“与”运算将最高位数据送到S

//因为传送时高位在前，低位在后

_nop_();              //等待一个机器周期

SCL = 1;              //在SCL的上升沿将数据写入AT24Cxx

_nop_();              //等待一个机器周期

_nop_();               //等待一个机器周期

SCL = 0;              //将SCL重新置为低电平，以在SCＬ线形成传送数据所需的８个脉冲

y <<= 1;              //将y中的各二进位向左移一位

}

SDA = 1;			  // 发送设备（主机）应在时钟脉冲的高电平期间(SCL=1)释放SDA线，

//以让SDA线转由接收设备(AT24Cxx)控制

_nop_();        //等待一个机器周期

_nop_();        //等待一个机器周期

SCL = 1;       //根据上述规定，SCL应为高电平

_nop_();       //等待一个机器周期

_nop_();       //等待一个机器周期

_nop_();       //等待一个机器周期

_nop_();       //等待一个机器周期

ack_bit = SDA; //接受设备（AT24Cxx)向SDA送低电平，表示已经接收到一个字节

//若送高电平，表示没有接收到，传送异常

SCL = 0;       //SCL为低电平时，SDA上数据才允许变化(即允许以后的数据传递）

return  ack_bit;// 返回AT24Cxx应答位

}

/

函数功能：向AT24Cxx中的指定地址写入数据

入口参数：add (储存指定的地址）；dat(储存待写入的数据）

/

void WriteSet(unsigned char add, unsigned char dat)

// 在指定地址addr处写入数据WriteCurrent

{

start();                  //开始数据传递

WriteCurrent(OP_WRITE);  //选择要操作的第一个AT24Cxx芯片，并告知要对其写入数据

WriteCurrent(add);        //写入指定地址

WriteCurrent(dat);        //向当前地址（上面指定的地址）写入数据

stop();                   //停止数据传递

delaynms(4);	           //1个字节的写入周期为1ms, 最好延时1ms以上

}

/

函数功能：主函数

/

main(void)

{

TMOD=0x01;

TH0=(65536-46083)/256;

TL0=(65536-46083)%256;

EA=1;

ET0=1;

TR0=1;

flag=1;

while(1)

{

while(flag==1)

{

WriteSet(0x36,0xf0);   //将数据"0xf0"写入第一个AT24C02的指定地址"0x36"

delaynms(50);          //延时50ms

}

while(flag==0)

;

}

}

/

函数功能：定时器T0的中断函数，使P3.0引脚输出100ms方波

/

void Time0(void) interrupt 1 using 1

{

TH0=(65536-46083)/256;

TL0=(65536-46083)%256;

flag=!flag;

}

//实例89：将"渴望"乐谱写入AT24C02并读出播放

#include <reg51.h>         // 包含51单片机寄存器定义的头文件

#include <intrins.h>       //包含_nop_()函数定义的头文件

#define	OP_READ	0xa1		// 器件地址以及读取操作,0xa1即为1010 0001B

#define	OP_WRITE 0xa0		// 器件地址以及写入操作,0xa1即为1010 0000B

sbit SDA=P3^4;             //将串行数据总线SDA位定义在为P3.4引脚

sbit SCL=P3^3;             //将串行时钟总线SDA位定义在为P3.3引脚

sbit sound=P3^7;           //将sound位定义为P3.7,从该引脚输出音频

unsigned int C;            //储存定时器的定时常数

//以下是C调低音的音频宏定义

#define l_dao 262   //将“l_dao”宏定义为低音“1”的频率262Hz

#define l_re 286    //将“l_re”宏定义为低音“2”的频率286Hz

#define l_mi 311    //将“l_mi”宏定义为低音“3”的频率311Hz

#define l_fa 349    //将“l_fa”宏定义为低音“4”的频率349Hz

#define l_sao 392   //将“l_sao”宏定义为低音“5”的频率392Hz

#define l_la 440    //将“l_a”宏定义为低音“6”的频率440Hz

#define l_xi 494    //将“l_xi”宏定义为低音“7”的频率494Hz

//以下是C调中音的音频宏定义

#define dao 523     //将“dao”宏定义为中音“1”的频率523Hz

#define re 587      //将“re”宏定义为中音“2”的频率587Hz

#define mi 659      //将“mi”宏定义为中音“3”的频率659Hz

#define fa 698      //将“fa”宏定义为中音“4”的频率698Hz

#define sao 784     //将“sao”宏定义为中音“5”的频率784Hz

#define la 880      //将“la”宏定义为中音“6”的频率880Hz

#define xi 987      //将“xi”宏定义为中音“7”的频率523Hz

//以下是C调高音的音频宏定义

#define h_dao 1046     //将“h_dao”宏定义为高音“1”的频率1046Hz

#define h_re 1174      //将“h_re”宏定义为高音“2”的频率1174Hz

#define h_mi 1318      //将“h_mi”宏定义为高音“3”的频率1318Hz

#define h_fa 1396     //将“h_fa”宏定义为高音“4”的频率1396Hz

#define h_sao 1567    //将“h_sao”宏定义为高音“5”的频率1567Hz

#define h_la 1760     //将“h_la”宏定义为高音“6”的频率1760Hz

#define h_xi 1975     //将“h_xi”宏定义为高音“7”的频率1975Hz

/

函数功能：节拍的延时的基本单位，延时200ms

/

void delay()

{

unsigned char i,j;

for(i=0;i<250;i++)

for(j=0;j<250;j++)

;

}

/

以下是对AT24C02进行读写操作的源程序

/

/

函数功能：延时1ms

(3j+2) i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以认为是1毫秒

/

void delay1ms()

{

unsigned char i,j;

for(i=0;i<10;i++)

for(j=0;j<33;j++)

;

}

/

函数功能：延时若干毫秒

入口参数：n

/

void delaynms(unsigned char n)

{

unsigned char i;

for(i=0;i<n;i++)

delay1ms();

}

/

函数功能：开始数据传送

/

void start()

{

SDA = 1;     //SDA初始化为高电平"1"

SCL = 1;     //开始数据传送时,要求SCL为高电平"1"

_nop_();    //等待一个机器周期

_nop_();    //等待一个机器周期

SDA = 0;     //SDA的下降沿被认为是开始信号

_nop_();    //等待一个机器周期

_nop_();    //等待一个机器周期

_nop_();    //等待一个机器周期

_nop_();    //等待一个机器周期

SCL = 0;     //SCL为低电平时,SDA上数据才允许变化(即允许以后的数据传递)

}

/

函数功能：结束数据传送

/

void stop()

{

SDA = 0;      //SDA初始化为低电平"0"

_nop_();     //等待一个机器周期

_nop_();     //等待一个机器周期

SCL = 1;      //结束数据传送时,要求SCL为高电平"1"

_nop_();     //等待一个机器周期

_nop_();     //等待一个机器周期

_nop_();     //等待一个机器周期

_nop_();     //等待一个机器周期

SDA = 1;     //SDA的上升沿被认为是结束信号

}

/

函数功能：从AT24Cxx读取数据

出口参数：x

/

unsigned char ReadData()

{

unsigned char i;

unsigned char x;               //储存从AT24Cxx中读出的数据

for(i = 0;i < 8;i++)

{

SCL = 1;                 //SCL置为高电平

x<<=1;                  //将x中的各二进位向左移一位

x|=(unsigned char)SDA; //将SDA上的数据通过按位"或"运算存入x中

SCL = 0;                //在SCL的下降沿读出数据

}

return(x);                  //将读取的数据返回

}

/

函数功能：向AT24Cxx的当前地址写入数据

入口参数：y (储存待写入的数据)

/

//在调用此数据写入函数前需首先调用开始函数start(),所以SCL=0

bit WriteCurrent(unsigned char y)

{

unsigned char i;

bit ack_bit;                  //储存应答位

for(i = 0; i < 8; i++)		 // 循环移入8个位

{

SDA = (bit)(y&0x80); //通过按位"与"运算将最高位数据送到S

//因为传送时高位在前,低位在后

_nop_();              //等待一个机器周期

SCL = 1;                //在SCL的上升沿将数据写入AT24Cxx

_nop_();              //等待一个机器周期

_nop_();              //等待一个机器周期

SCL = 0;  //将SCL重新置为低电平,以在SCＬ线形成传送数据所需的８个脉冲

y <<= 1;             //将y中的各二进位向左移一位

}

SDA = 1; // 发送设备(主机)应在时钟脉冲的高电平期间(SCL=1)释放SDA线,

//以让SDA线转由接收设备(AT24Cxx)控制

_nop_();     //等待一个机器周期

_nop_();     //等待一个机器周期

SCL = 1;      //根据上述规定,SCL应为高电平

_nop_();     //等待一个机器周期

_nop_();     //等待一个机器周期

_nop_();     //等待一个机器周期

_nop_();     //等待一个机器周期

ack_bit = SDA; //接受设备(AT24Cxx)向SDA送低电平,表示已经接收到一个字节

//若送高电平,表示没有接收到,传送异常

SCL = 0;      //SCL为低电平时,SDA上数据才允许变化(即允许以后的数据传递)

return  ack_bit;// 返回AT24Cxx应答位

}

/

函数功能：向AT24Cxx中的指定地址写入数据

入口参数：add (储存指定的地址);dat(储存待写入的数据)

/

void WriteSet(unsigned char add, unsigned char dat)

{

start();                   //开始数据传递

WriteCurrent(OP_WRITE);  //选择要操作的AT24Cxx芯片,并告知要对其写入数据

WriteCurrent(add);        //写入指定地址

WriteCurrent(dat);        //向当前地址(上面指定的地址)写入数据

stop();                  //停止数据传递

delaynms(4);	          //1个字节的写入周期为1ms, 最好延时1ms以上

}

/

函数功能：从AT24Cxx中的当前地址读取数据

出口参数：x (储存读出的数据)

/

unsigned char ReadCurrent()

{

unsigned char x;

start();                   //开始数据传递

WriteCurrent(OP_READ);   //选择要操作的AT24Cxx芯片,并告知要读其数据

x=ReadData();            //将读取的数据存入x

stop();                   //停止数据传递

return x;                   //返回读取的数据

}

/

函数功能：从AT24Cxx中的指定地址读取数据

入口参数：set_addr

出口参数：x

/

unsigned char ReadSet(unsigned char set_addr)

{

start();                  //开始数据传递

WriteCurrent(OP_WRITE); //选择要操作的AT24Cxx芯片,并告知要对其写入数据

WriteCurrent(set_addr);    //写入指定地址

return(ReadCurrent());   //从指定地址读出数据并返回

}

/

函数功能：主函数

/

main(void)

{

unsigned char i,j;

unsigned char temp;   //储存压缩后的音频

unsigned char Ji;     //储存音符节拍

unsigned char  N;	   //储存音符的最大个数以在AT24C02中为音符和节拍分配存储空间

unsigned int fr;     //储存解压缩后的音频

//以下是《渴望》片头曲的一段简谱

unsigned  int code f[]={re,mi,re,dao,l_la,dao,l_la,

l_sao,l_mi,l_sao,l_la,dao,

l_la,dao,sao,la,mi,sao,

re,

mi,re,mi,sao,mi,

l_sao,l_mi,l_sao,l_la,dao,

l_la,l_la,dao,l_la,l_sao,l_re,l_mi,

l_sao,

re,re,sao,la,sao,

fa,mi,sao,mi,

la,sao,mi,re,mi,l_la,dao,

re,

mi,re,mi,sao,mi,

l_sao,l_mi,l_sao,l_la,dao,

l_la,dao,re,l_la,dao,re,mi,

re,

l_la,dao,re,l_la,dao,re,mi,

re,

0x00};   //以频率0x00作为简谱的结束标志

//以下是简谱中每个音符的节拍

unsigned char code JP[ ]={4,1,1,4,1,1,2,

2,2,2,2,8,

4,2,3,1,2,2,

10,

4,2,2,4,4,

2,2,2,2,4,

2,2,2,2,2,2,2,

10,

4,4,4,2,2,

4,2,4,4,

4,2,2,2,2,2,2,

10,

4,2,2,4,4,

2,2,2,2,6,

4,2,2,4,1,1,4,

10,

4,2,2,4,1,1,4,

10

};

EA=1;         //开总中断

ET0=1;        //定时器T0中断允许

TMOD=0x00;    // 使用定时器T0的模式1（13位计数器）

SDA = 1;                // SDA=1,SCL=1,使主从设备处于空闲状态

SCL = 1;

while(1)       //无限循环

{

i=0;   //从第1个音符频率f[0]开始写入AT24C02

while(f[i]!=0x01)            //只要没有读到结束标志就继续写入

{

temp=(unsigned char)(f[i]/8); //将音频压缩为较小的字符变量

WriteSet(0x00+i,temp);       //在指定地址写入数据压缩后的音频

i++;                         //指向下一个音符音频

}

N=i;      //将音符的最大个数存于N

i=0;      //从第一个音符节拍JP[0]开始写入AT24C02

while(f[i]!=0x00)

{

WriteSet(0x00+N+i,JP[i]);  //在指定地址写入音符的节拍

i++;                       //指向下一个音符音频

}

for(i=0;i<N;i++)

{

temp=ReadSet(0x00+i);  //读出音频

Ji=ReadSet(0x00+N+i);  //读出节拍

fr=8 temp;             //将音频解压

C=460830/fr;	          //定时常数的计算公式

TH0=(8192-C)/32;       //可证明这是13位计数器TH0高8位的赋初值方法

TL0=(8192-C)%32;       //可证明这是13位计数器TL0低5位的赋初值方法

TR0=1;                 //启动定时器T0

for(j=0;j<Ji;j++)      //控制节拍数

delay();           //延时1个节拍单位

TR0=0;	                //关闭定时器T0

}

sound=1;                  //播放完毕后，关闭蜂鸣器

for(i=0;i<8;i++)            //播放完毕后，停顿一段时间后继续播放

delay();

}

}

/////////////////////////

/

函数功能：定时器T0的中断服务子程序，使P3.7引脚输出音频的方波

/

void Time0(void ) interrupt 1 using 1

{

TH0=(8192-C)/32;   //可证明这是13位计数器TH0高8位的赋初值方法

TL0=(8192-C)%32;   //可证明这是13位计数器TL0低5位的赋初值方法

sound=!sound;     //将P3.7引脚输出电平取反，形成方波

}

//实例90：DS18B20温度检测及其液晶显示

#include<reg51.h>    //包含单片机寄存器的头文件

#include<intrins.h>  //包含_nop_()函数定义的头文件

unsigned char code digit[10]={"0123456789"};     //定义字符数组显示数字

unsigned char code Str[]={"Test by DS18B20"};    //说明显示的是温度

unsigned char code Error[]={"Error!Check!"};     //说明没有检测到DS18B20

unsigned char code Temp[]={"Temp:"};             //说明显示的是温度

unsigned char code Cent[]={"Cent"};              //温度单位

/

以下是对液晶模块的操作程序

/

sbit RS=P2^0;           //寄存器选择位，将RS位定义为P2.0引脚

sbit RW=P2^1;           //读写选择位，将RW位定义为P2.1引脚

sbit E=P2^2;            //使能信号位，将E位定义为P2.2引脚

sbit BF=P0^7;           //忙碌标志位，，将BF位定义为P0.7引脚

/

函数功能：延时1ms

(3j+2) i=(3×33+2)×10=1010(微秒)，可以认为是1毫秒

/

void delay1ms()

{

unsigned char i,j;

for(i=0;i<10;i++)

for(j=0;j<33;j++)

;

}

/

函数功能：延时若干毫秒

入口参数：n

/

void delaynms(unsigned char n)

{

unsigned char i;

for(i=0;i<n;i++)

delay1ms();

}

/

函数功能：判断液晶模块的忙碌状态

返回值：result。result=1，忙碌;result=0，不忙

/

bit BusyTest(void)

{

bit result;

RS=0;       //根据规定，RS为低电平，RW为高电平时，可以读状态

RW=1;

E=1;        //E=1，才允许读写

_nop_();   //空操作

_nop_();

_nop_();

_nop_();   //空操作四个机器周期，给硬件反应时间

result=BF;  //将忙碌标志电平赋给result

E=0;         //将E恢复低电平

return result;

}

/

函数功能：将模式设置指令或显示地址写入液晶模块

入口参数：dictate

/

void WriteInstruction (unsigned char dictate)

{

while(BusyTest()==1);   //如果忙就等待

RS=0;                  //根据规定，RS和R/W同时为低电平时，可以写入指令

RW=0;

E=0;                   //E置低电平(根据表8-6，写指令时，E为高脉冲，

// 就是让E从0到1发生正跳变，所以应先置"0"

_nop_();

_nop_();               //空操作两个机器周期，给硬件反应时间

P0=dictate;            //将数据送入P0口，即写入指令或地址

_nop_();

_nop_();

_nop_();

_nop_();               //空操作四个机器周期，给硬件反应时间

E=1;                   //E置高电平

_nop_();

_nop_();

_nop_();

_nop_();               //空操作四个机器周期，给硬件反应时间

E=0;                  //当E由高电平跳变成低电平时，液晶模块开始执行命令

}

/

函数功能：指定字符显示的实际地址

入口参数：x

/

void WriteAddress(unsigned char x)

{

WriteInstruction(x|0x80); //显示位置的确定方法规定为"80H+地址码x"

}

/

函数功能：将数据(字符的标准ASCII码)写入液晶模块

入口参数：y(为字符常量)

/

void WriteData(unsigned char y)

{

while(BusyTest()==1);

RS=1;           //RS为高电平，RW为低电平时，可以写入数据

RW=0;

E=0;            //E置低电平(根据表8-6，写指令时，E为高脉冲，

// 就是让E从0到1发生正跳变，所以应先置"0"

P0=y;           //将数据送入P0口，即将数据写入液晶模块

_nop_();

_nop_();

_nop_();

_nop_();       //空操作四个机器周期，给硬件反应时间

E=1;           //E置高电平

_nop_();

_nop_();

_nop_();

_nop_();        //空操作四个机器周期，给硬件反应时间

E=0;            //当E由高电平跳变成低电平时，液晶模块开始执行命令

}

/

函数功能：对LCD的显示模式进行初始化设置

/

void LcdInitiate(void)

{

delaynms(15);               //延时15ms，首次写指令时应给LCD一段较长的反应时间

WriteInstruction(0x38);     //显示模式设置：16×2显示，5×7点阵，8位数据接口

delaynms(5);                //延时5ms　，给硬件一点反应时间

WriteInstruction(0x38);

delaynms(5);               //延时5ms　，给硬件一点反应时间

WriteInstruction(0x38);     //连续三次，确保初始化成功

delaynms(5);               //延时5ms　，给硬件一点反应时间

WriteInstruction(0x0c);     //显示模式设置：显示开，无光标，光标不闪烁

delaynms(5);               //延时5ms　，给硬件一点反应时间

WriteInstruction(0x06);     //显示模式设置：光标右移，字符不移

delaynms(5);                //延时5ms　，给硬件一点反应时间

WriteInstruction(0x01);     //清屏幕指令，将以前的显示内容清除

delaynms(5);             //延时5ms　，给硬件一点反应时间

}

/

以下是DS18B20的操作程序

/

sbit DQ=P3^3;

unsigned char time;   //设置全局变量，专门用于严格延时

/

函数功能：将DS18B20传感器初始化，读取应答信号

出口参数：flag

/

bit Init_DS18B20(void)

{

bit flag;         //储存DS18B20是否存在的标志，flag=0，表示存在；flag=1，表示不存在

DQ = 1;           //先将数据线拉高

for(time=0;time<2;time++) //略微延时约6微秒

;

DQ = 0;           //再将数据线从高拉低，要求保持480~960us

for(time=0;time<200;time++)  //略微延时约600微秒

;         //以向DS18B20发出一持续480~960us的低电平复位脉冲

DQ = 1;           //释放数据线（将数据线拉高）

for(time=0;time<10;time++)

;  //延时约30us（释放总线后需等待15~60us让DS18B20输出存在脉冲）

flag=DQ;          //让单片机检测是否输出了存在脉冲（DQ=0表示存在）

for(time=0;time<200;time++)  //延时足够长时间，等待存在脉冲输出完毕

;

return (flag);    //返回检测成功标志

}

/

函数功能：从DS18B20读取一个字节数据

出口参数：dat

/

unsigned char ReadOneChar(void)

{

unsigned char i=0;

unsigned char dat;  //储存读出的一个字节数据

for (i=0;i<8;i++)

{

DQ =1;       // 先将数据线拉高

_nop_();	    //等待一个机器周期

DQ = 0;      //单片机从DS18B20读书据时,将数据线从高拉低即启动读时序

dat>>=1;

_nop_();     //等待一个机器周期

DQ = 1;     //将数据线"人为"拉高,为单片机检测DS18B20的输出电平作准备

for(time=0;time<2;time++)

;      //延时约6us，使主机在15us内采样

if(DQ==1)

dat|=0x80;  //如果读到的数据是1，则将1存入dat

else

dat|=0x00;//如果读到的数据是0，则将0存入dat

//将单片机检测到的电平信号DQ存入r[i]

for(time=0;time<8;time++)

;              //延时3us,两个读时序之间必须有大于1us的恢复期

}

return(dat);    //返回读出的十进制数据

}

/

函数功能：向DS18B20写入一个字节数据

入口参数：dat

/

WriteOneChar(unsigned char dat)

{

unsigned char i=0;

for (i=0; i<8; i++)

{

DQ =1;         // 先将数据线拉高

_nop_();	     //等待一个机器周期

DQ=0;          //将数据线从高拉低时即启动写时序

DQ=dat&0x01;   //利用与运算取出要写的某位二进制数据,

//并将其送到数据线上等待DS18B20采样

for(time=0;time<10;time++)

;//延时约30us，DS18B20在拉低后的约15~60us期间从数据线上采样

DQ=1;          //释放数据线

for(time=0;time<1;time++)

;//延时3us,两个写时序间至少需要1us的恢复期

dat>>=1;       //将dat中的各二进制位数据右移1位

}

for(time=0;time<4;time++)

; //稍作延时,给硬件一点反应时间

}

/

以下是与温度有关的显示设置

/

/

函数功能：显示没有检测到DS18B20

/

void display_error(void)

{

unsigned char i;

WriteAddress(0x00);    //写显示地址，将在第1行第1列开始显示

i = 0;                //从第一个字符开始显示

while(Error[i] != '\0')  //只要没有写到结束标志，就继续写

{

WriteData(Error[i]);   //将字符常量写入LCD

i++;                 //指向下一个字符

delaynms(100);        //延时100ms较长时间，以看清关于显示的说明

}

while(1)              //进入死循环，等待查明原因

;

}

/

函数功能：显示说明信息

/

void display_explain(void)

{

unsigned char i;

WriteAddress(0x00);    //写显示地址，将在第1行第1列开始显示

i = 0;                //从第一个字符开始显示

while(Str[i] != '\0')  //只要没有写到结束标志，就继续写

{

WriteData(Str[i]);   //将字符常量写入LCD

i++;                 //指向下一个字符

delaynms(100);        //延时100ms较长时间，以看清关于显示的说明

}

}

/

函数功能：显示温度符号

/

void display_symbol(void)

{

unsigned char i;

WriteAddress(0x40);    //写显示地址，将在第2行第1列开始显示

i = 0;                //从第一个字符开始显示

while(Temp[i] != '\0')  //只要没有写到结束标志，就继续写

{

WriteData(Temp[i]);   //将字符常量写入LCD

i++;                 //指向下一个字符

delaynms(50);        //延时1ms给硬件一点反应时间

}

}

/

函数功能：显示温度的小数点

/

void 	display_dot(void)

{

WriteAddress(0x49);	  //写显示地址，将在第2行第10列开始显示

WriteData('.');      //将小数点的字符常量写入LCD

delaynms(50);         //延时1ms给硬件一点反应时间

}

/

函数功能：显示温度的单位(Cent)

/

void 	display_cent(void)

{

unsigned char i;

WriteAddress(0x4c);        //写显示地址，将在第2行第13列开始显示

i = 0;                    //从第一个字符开始显示

while(Cent[i] != '\0')     //只要没有写到结束标志，就继续写

{

WriteData(Cent[i]);     //将字符常量写入LCD

i++;                 //指向下一个字符

delaynms(50);        //延时1ms给硬件一点反应时间

}

}

/

函数功能：显示温度的整数部分

入口参数：x

/

void display_temp1(unsigned char x)

{

unsigned char j,k,l;     //j,k,l分别储存温度的百位、十位和个位

j=x/100;              //取百位

k=(x%100)/10;    //取十位

l=x%10;             //取个位

WriteAddress(0x46);    //写显示地址,将在第2行第7列开始显示

WriteData(digit[j]);    //将百位数字的字符常量写入LCD

WriteData(digit[k]);    //将十位数字的字符常量写入LCD

WriteData(digit[l]);    //将个位数字的字符常量写入LCD

delaynms(50);         //延时1ms给硬件一点反应时间

}

/

函数功能：显示温度的小数数部分

入口参数：x

/

void display_temp2(unsigned char x)

{

WriteAddress(0x4a);      //写显示地址,将在第2行第11列开始显示

WriteData(digit[x]);     //将小数部分的第一位数字字符常量写入LCD

delaynms(50);          //延时1ms给硬件一点反应时间

}

/

函数功能：做好读温度的准备

/

void ReadyReadTemp(void)

{

Init_DS18B20();     //将DS18B20初始化

WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作

WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换

for(time=0;time<100;time++)

;	 //温度转换需要一点时间

Init_DS18B20();     //将DS18B20初始化

WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作

WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器,前两个分别是温度的低位和高位

}

/

函数功能：主函数

/

void main(void)

{

unsigned char TL;     //储存暂存器的温度低位

unsigned char TH;    //储存暂存器的温度高位

unsigned char TN;      //储存温度的整数部分

unsigned char TD;       //储存温度的小数部分

LcdInitiate();         //将液晶初始化

delaynms(5);        //延时5ms给硬件一点反应时间

if(Init_DS18B20()==1)

display_error();

display_explain();

display_symbol();    //显示温度说明

display_dot();       //显示温度的小数点

display_cent();      //显示温度的单位

while(1)                //不断检测并显示温度

{

ReadyReadTemp();     //读温度准备

TL=ReadOneChar();    //先读的是温度值低位

TH=ReadOneChar();    //接着读的是温度值高位

TN=TH 16+TL/16;      //实际温度值=(TH 256+TL)/16,即：TH 16+TL/16

//这样得出的是温度的整数部分,小数部分被丢弃了

TD=(TL%16) 10/16;    //计算温度的小数部分,将余数乘以10再除以16取整，

//这样得到的是温度小数部分的第一位数字(保留1位小数)

display_temp1(TN);    //显示温度的整数部分

display_temp2(TD);    //显示温度的小数部分

delaynms(10);

}

}

//实例91：将数据"0xaa"写入X5045再读出送P1口显示

#include<reg51.h>    //包含单片机寄存器的头文件

#include<intrins.h>  //包含_nop_()函数定义的头文件

sbit SCK=P3^4;       //将SCK位定义为P3.4引脚

sbit SI=P3^5;        //将SI位定义为P3.5引脚

sbit SO=P3^6;        //将SO位定义为P3.6引脚

sbit CS=P3^7;        //将SCK位定义为P3.7引脚

#define WREN 0x06    //写使能锁存器允许

#define WRDI 0x04    //写使能锁存器禁止

#define WRSR 0x01    //写状态寄存器

#define READ 0x03    //读出

#define WRITE 0x02   //写入

/

函数功能：延时1ms

(3j+2) i=(3×33+2)×10=1010(微秒)，可以认为是1毫秒

/

void delay1ms()

{

unsigned char i,j;

for(i=0;i<10;i++)

for(j=0;j<33;j++)

;

}

/

函数功能：延时若干毫秒

入口参数：n

/

void delaynms(unsigned char n)

{

unsigned char i;

for(i=0;i<n;i++)

delay1ms();

}

/

函数功能：从X5045的当前地址读出数据

出口参数：x

/

unsigned char ReadCurrent(void)

{

unsigned char i;

unsigned char x=0x00;      //储存从X5045中读出的数据

SCK=1;                     //将SCK置于已知的高电平状态

for(i = 0; i < 8; i++)

{

SCK=1;                 //拉高SCK

SCK=0;                 //在SCK的下降沿输出数据

x<<=1;  //将x中的各二进位向左移一位，因为首先读出的是字节的最高位数据

x|=(unsigned char)SO;  //将SO上的数据通过按位“或“运算存入 x

}

return(x);   //将读取的数据返回

}

/

函数功能：写数据到X5045的当前地址

入口参数：dat

/

void WriteCurrent(unsigned char dat)

{

unsigned char i;

SCK=0;                 //将SCK置于已知的低电平状态

for(i = 0; i < 8; i++)  // 循环移入8个位

{

SI=(bit)(dat&0x80);   //通过按位“与”运算将最高位数据送到S

//因为传送时高位在前，低位在后

SCK=0;

SCK=1;               //在SCK上升沿写入数据

dat<<=1;   //将y中的各二进位向左移一位，因为首先写入的是字节的最高位

}

}

/

函数功能：写状态寄存器 ，可以设置看门狗的溢出时间及数据保护

入口参数：rs;  //储存寄存器状态值

/

void WriteSR(unsigned char rs)

{

CS=0;                 //拉低CS，选中X5045

WriteCurrent(WREN);   //写使能锁存器允许

CS=1;                 //拉高CS

CS=0;                 //重新拉低CS，否则下面的写寄存器状态指令将被丢弃

WriteCurrent(WRSR);   //写状态寄存器

WriteCurrent(rs);     //写入新设定的寄存器状态值

CS=1;                 //拉高CS

}

/

函数功能：写数据到X5045的指定地址

入口参数：addr

/

void WriteSet(unsigned char dat,unsigned char addr)

{

SCK=0;                 //将SCK置于已知状态

CS=0;                  //拉低CS，选中X5045

WriteCurrent(WREN);    //写使能锁存器允许

CS=1;                  //拉高CS

CS=0;                  //重新拉低CS，否则下面的写入指令将被丢弃

WriteCurrent(WRITE);   //写入指令

WriteCurrent(addr);    //写入指定地址

WriteCurrent(dat);     //写入数据

CS=1;                  //拉高CS

SCK=0;                 //将SCK置于已知状态

}

/

函数功能：从X5045的指定地址读出数据

入口参数：addr

出口参数：dat

/

unsigned char ReadSet(unsigned char addr)

{

unsigned char dat;

SCK=0;                 //将SCK置于已知状态

CS=0;                  //拉低CS，选中X5045

WriteCurrent(READ);   //开始读

WriteCurrent(addr);   //写入指定地址

dat=ReadCurrent();    //读出数据

CS=1;                 //拉高CS

SCK=0;                //将SCK置于已知状态

return dat;           //返回读出的数据

}

/

函数功能：看门狗复位程序

/

void WatchDog(void)

{

CS=1;    //拉高CS

CS=0;    //CS引脚的一个下降沿复位看门狗定时器

CS=1;    //拉高CS

}

/

函数功能：主程序

/

void main(void)

{

WriteSR(0x12);        //写状态寄存器（设定看门狗溢出时间为600ms，写不保护）

delaynms(10);         //X5045的写入周期约为10ms

while(1)

{

WriteSet(0xaa,0x10);  //将数据“0xaa”写入指定地址“0x10”

delaynms(10);         //X5045的写入周期约为10ms

P1=ReadSet(0x10);      //将数据读出送P1口显示

WatchDog();           //复位看门狗

}

}

//实例92：将流水灯控制码写入X5045并读出送P1口显示

#include<reg51.h>    //包含单片机寄存器的头文件

#include<intrins.h>  //包含_nop_()函数定义的头文件

sbit SCK=P3^4;       //将SCK位定义为P3.4引脚

sbit SI=P3^5;        //将SI位定义为P3.5引脚

sbit SO=P3^6;        //将SO位定义为P3.6引脚

sbit CS=P3^7;        //将SCK位定义为P3.7引脚

#define WREN 0x06    //写使能锁存器允许

#define WRDI 0x04    //写使能锁存器禁止

#define WRSR 0x01    //写状态寄存器

#define READ 0x03    //读出

#define WRITE 0x02   //写入

unsigned char lamp[ ]={0xFF,0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F,

0x7F,0xBF,0xDF,0xEF,0xF7,0xFB,0xFD,0xFE,0xFF,

0xFF,0xFE,0xFC,0xFB,0xF0,0xE0,0xC0,0x80,0x00,

0xE7,0xDB,0xBD,0x7E,0xFF, 0xFF,0x3C,0x18,0x00,

0x81,0xC3,0xE7,0xFF,0xFF,0x7E,0xBD,0xDB,0xE7,

0xBD,0xDB,0x7E,0xFF,0xAA};    //流水灯控制码

/

函数功能：延时1ms

(3j+2) i=(3×33+2)×10=1010(微秒)，可以认为是1毫秒

/

void delay1ms()

{

unsigned char i,j;

for(i=0;i<10;i++)

for(j=0;j<33;j++)

;

}

/

函数功能：延时若干毫秒

入口参数：n

/

void delaynms(unsigned char n)

{

unsigned char i;

for(i=0;i<n;i++)

delay1ms();

}

/

函数功能：从X5045的当前地址读出数据

出口参数：x

/

unsigned char ReadCurrent(void)

{

unsigned char i;

unsigned char x=0x00;      //储存从X5045中读出的数据

SCK=1;                     //将SCK置于已知的高电平状态

for(i = 0; i < 8; i++)

{

SCK=1;                 //拉高SCK

SCK=0;                 //在SCK的下降沿输出数据

x<<=1;  //将x中的各二进位向左移一位，因为首先读出的是字节的最高位数据

x|=(unsigned char)SO;  //将SO上的数据通过按位“或“运算存入 x

}

return(x);   //将读取的数据返回

}

/

函数功能：写数据到X5045的当前地址

入口参数：dat

/

void WriteCurrent(unsigned char dat)

{

unsigned char i;

SCK=0;                 //将SCK置于已知的低电平状态

for(i = 0; i < 8; i++)  // 循环移入8个位

{

SI=(bit)(dat&0x80);   //通过按位“与”运算将最高位数据送到S

//因为传送时高位在前，低位在后

SCK=0;

SCK=1;               //在SCK上升沿写入数据

dat<<=1;   //将y中的各二进位向左移一位，因为首先写入的是字节的最高位

}

}

/

函数功能：写状态寄存器 ，可以设置看门狗的溢出时间及数据保护

入口参数：rs;  //储存寄存器状态值

/

void WriteSR(unsigned char rs)

{

CS=0;                 //拉低CS，选中X5045

WriteCurrent(WREN);   //写使能锁存器允许

CS=1;                 //拉高CS

CS=0;                 //重新拉低CS，否则下面的写寄存器状态指令将被丢弃

WriteCurrent(WRSR);   //写状态寄存器

WriteCurrent(rs);     //写入新设定的寄存器状态值

CS=1;                 //拉高CS

}

/

函数功能：写数据到X5045的指定地址

入口参数：addr

/

void WriteSet(unsigned char dat,unsigned char addr)

{

SCK=0;                 //将SCK置于已知状态

CS=0;                  //拉低CS，选中X5045

WriteCurrent(WREN);    //写使能锁存器允许

CS=1;                  //拉高CS

CS=0;                  //重新拉低CS，否则下面的写入指令将被丢弃

WriteCurrent(WRITE);   //写入指令

WriteCurrent(addr);    //写入指定地址

WriteCurrent(dat);     //写入数据

CS=1;                  //拉高CS

SCK=0;                 //将SCK置于已知状态

}

/

函数功能：从X5045的指定地址读出数据

入口参数：addr

出口参数：dat

/

unsigned char ReadSet(unsigned char addr)

{

unsigned char dat;

SCK=0;                 //将SCK置于已知状态

CS=0;                  //拉低CS，选中X5045

WriteCurrent(READ);   //开始读

WriteCurrent(addr);   //写入指定地址

dat=ReadCurrent();    //读出数据

CS=1;                 //拉高CS

SCK=0;                //将SCK置于已知状态

return dat;           //返回读出的数据

}

/

函数功能：看门狗复位程序

/

void WatchDog(void)

{

CS=1;    //拉高CS

CS=0;    //CS引脚的一个下降沿复位看门狗定时器

CS=1;    //拉高CS

}

/

函数功能：主程序

/

void main(void)

{

unsigned char i;

WriteSR(0x12);        //写状态寄存器（设定看门狗溢出时间为600ms，写不保护）

delaynms(10);         //X5045的写入周期约为10ms

for(i=0;i<50;i++)

{

WriteSet(lamp[i],0x00+i);  //将数据“0xaa”写入指定地址“0x10”

delaynms(10);         //X5045的写入周期约为10ms

}

while(1)

{

for(i=0;i<50;i++)

{

P1=ReadSet(0x00+i);      //将数据读出送P1口显示

delaynms(100);

WatchDog();

}

}

}

//实例93：对SPI总线上挂接多个X5045的读写操作

#include<reg51.h>    //包含单片机寄存器的头文件

#include<intrins.h>  //包含_nop_()函数定义的头文件

sbit SCK=P3^4;       //将SCK位定义为P3.4引脚

sbit SI=P3^5;        //将SI位定义为P3.5引脚

sbit SO=P3^6;        //将SO位定义为P3.6引脚

sbit CS1=P3^7;        //将CS定义为P3.7引脚

sbit CS2=P3^3;        //将CS1位定义为P3.7引脚

#define WREN 0x06    //写使能锁存器允许

#define WRDI 0x04    //写使能锁存器禁止

#define READ 0x03    //读出

#define WRITE 0x02   //写入

/

函数功能：延时1ms

(3j+2) i=(3×33+2)×10=1010(微秒)，可以认为是1毫秒

/

void delay1ms()

{

unsigned char i,j;

for(i=0;i<10;i++)

for(j=0;j<33;j++)

;

}

/

函数功能：延时若干毫秒

入口参数：n

/

void delaynms(unsigned char n)

{

unsigned char i;

for(i=0;i<n;i++)

delay1ms();

}

/

函数功能：从X5045的当前地址读出数据

出口参数：x

/

unsigned char ReadCurrent(void)

{

unsigned char i;

unsigned char x=0x00;      //储存从X5045中读出的数据

SCK=1;                     //将SCK置于已知的高电平状态

for(i = 0; i < 8; i++)

{

SCK=1;                 //拉高SCK

SCK=0;                 //在SCK的下降沿输出数据

x<<=1;  //将x中的各二进位向左移一位，因为首先读出的是字节的最

高位数据

x|=(unsigned char)SO;  //将SO上的数据通过按位“或“运算存

入 x

}

return(x);   //将读取的数据返回

}

/

函数功能：写数据到X5045的当前地址

入口参数：dat

/

void WriteCurrent(unsigned char dat)

{

unsigned char i;

SCK=0;                 //将SCK置于已知的低电平状态

for(i = 0; i < 8; i++)  // 循环移入8个位

{

SI=(bit)(dat&0x80);   //通过按位“与”运算将最高位数据送到S

//因为传送时高位在前，低位在后

SCK=0;

SCK=1;               //在SCK上升沿写入数据

dat<<=1;   //将y中的各二进位向左移一位，因为首先写入的是字节的最高位

}

}

/

函数功能：写数据到第一个X5045的指定地址

入口参数：addr

/

void WriteSet1(unsigned char dat,unsigned char addr)

{

CS2=1;                 //使第二个X5045的片选无效

SCK=0;                 //将SCK置于已知状态

CS1=0;                  //拉低CS，选中X5045

WriteCurrent(WREN);    //写使能锁存器允许

CS1=1;                  //拉高CS

CS1=0;                  //重新拉低CS，否则下面的写入指令将被丢弃

WriteCurrent(WRITE);   //写入指令

WriteCurrent(addr);    //写入指定地址

WriteCurrent(dat);     //写入数据

CS1=1;                  //拉高CS

SCK=0;                 //将SCK置于已知状态

}

/

函数功能：写数据到第二个X5045的指定地址

入口参数：addr

/

void WriteSet2(unsigned char dat,unsigned char addr)

{

CS1=1;                 //使第一个X5045的片选无效

SCK=0;                 //将SCK置于已知状态

CS2=0;                  //拉低CS，选中X5045

WriteCurrent(WREN);    //写使能锁存器允许

CS2=1;                  //拉高CS

CS2=0;                  //重新拉低CS，否则下面的写入指令将被丢弃

WriteCurrent(WRITE);   //写入指令

WriteCurrent(addr);    //写入指定地址

WriteCurrent(dat);     //写入数据

CS2=1;                  //拉高CS

SCK=0;                 //将SCK置于已知状态

}

/

函数功能：从第一个X5045的指定地址读出数据

入口参数：addr

出口参数：dat

/

unsigned char ReadSet1(unsigned char addr)

{

unsigned char dat;

CS2=1;                 //使第二个X5045的片选无效

SCK=0;                 //将SCK置于已知状态

CS1=0;                  //拉低CS，选中X5045

WriteCurrent(READ);   //开始读

WriteCurrent(addr);   //写入指定地址

dat=ReadCurrent();    //读出数据

CS1=1;                 //拉高CS

SCK=0;                //将SCK置于已知状态

return dat;           //返回读出的数据

}

/

函数功能：从第二个X5045的指定地址读出数据

入口参数：addr

出口参数：dat

/

unsigned char ReadSet2(unsigned char addr)

{

unsigned char dat;

CS1=1;                 //使第一个X5045的片选无效

SCK=0;                 //将SCK置于已知状态

CS2=0;                 //拉低CS，选中X5045

WriteCurrent(READ);   //开始读

WriteCurrent(addr);   //写入指定地址

dat=ReadCurrent();    //读出数据

CS2=1;                //拉高CS

SCK=0;                //将SCK置于已知状态

return dat;           //返回读出的数据

}

/

函数功能：看门狗复位程序

/

void WatchDog1(void)

{

CS1=1;    //拉高CS

CS1=0;    //CS引脚的一个下降沿复位看门狗定时器

CS1=1;    //拉高CS

}

/

函数功能：看门狗复位程序

/

void WatchDog2(void)

{

CS2=1;    //拉高CS

CS2=0;    //CS引脚的一个下降沿复位看门狗定时器

CS2=1;    //拉高CS

}

/

函数功能：主程序

/

void main(void)

{

unsigned char x;

while(1)

{

WriteSet1(0xf0,0x10);   //将数据“0xaa”写入第一个X5045的指定地

址“0x10”

delaynms(10);           //X5045的写入周期为约10ms

x=ReadSet1(0x10);       //将数据从第一个X5045中的指定地址读出来

WriteSet2(x,0x20);     //将数据x写入第二个X5045的指定地址“0x20

delaynms(10);          //X5045的写入周期为约10ms

P1=ReadSet2(0x20);     //将数据从第二个X5045中的指定地址读出来

，送P1口显示

delaynms(100);         //延时100ms

WatchDog1();          //复位第一个X5045的看门狗

WatchDog2();          //复位第二个X5045的看门狗

}

}

//实例94：基于ADC0832的数字电压表

#include<reg51.h>    //包含单片机寄存器的头文件

#include<intrins.h>  //包含_nop_()函数定义的头文件

sbit CS=P3^4;       //将CS位定义为P3.4引脚

sbit CLK=P1^0;      //将CLK位定义为P1.0引脚

sbit DIO=P1^1;       //将DIO位定义为P1.1引脚

//////////////////////////////////////////////////////////////////

unsigned char code digit[10]={"0123456789"};   //定义字符数组显示数字

unsigned char code Str[]={"Volt="};            //说明显示的是电压

/

以下是对液晶模块的操作程序

/

sbit RS=P2^0;           //寄存器选择位，将RS位定义为P2.0引脚

sbit RW=P2^1;           //读写选择位，将RW位定义为P2.1引脚

sbit E=P2^2;            //使能信号位，将E位定义为P2.2引脚

sbit BF=P0^7;           //忙碌标志位，，将BF位定义为P0.7引脚

/

函数功能：延时1ms

(3j+2) i=(3×33+2)×10=1010(微秒)，可以认为是1毫秒

/

void delay1ms()

{

unsigned char i,j;

for(i=0;i<10;i++)

for(j=0;j<33;j++)

;

}

/

函数功能：延时若干毫秒

入口参数：n

/

void delaynms(unsigned char n)

{

unsigned char i;

for(i=0;i<n;i++)

delay1ms();

}

/

函数功能：判断液晶模块的忙碌状态

返回值：result。result=1，忙碌;result=0，不忙

/

bit BusyTest(void)

{

bit result;

RS=0;       //根据规定，RS为低电平，RW为高电平时，可以读状态

RW=1;

E=1;        //E=1，才允许读写

_nop_();   //空操作

_nop_();

_nop_();

_nop_();   //空操作四个机器周期，给硬件反应时间

result=BF;  //将忙碌标志电平赋给result

E=0;         //将E恢复低电平

return result;

}

/

函数功能：将模式设置指令或显示地址写入液晶模块

入口参数：dictate

/

void WriteInstruction (unsigned char dictate)

{

while(BusyTest()==1);   //如果忙就等待

RS=0;                  //根据规定，RS和R/W同时为低电平时，可以写入指令

RW=0;

E=0;                   //E置低电平(根据表8-6，写指令时，E为高脉冲，

// 就是让E从0到1发生正跳变，所以应先置"0"

_nop_();

_nop_();               //空操作两个机器周期，给硬件反应时间

P0=dictate;            //将数据送入P0口，即写入指令或地址

_nop_();

_nop_();

_nop_();

_nop_();               //空操作四个机器周期，给硬件反应时间

E=1;                   //E置高电平

_nop_();

_nop_();

_nop_();

_nop_();               //空操作四个机器周期，给硬件反应时间

E=0;                  //当E由高电平跳变成低电平时，液晶模块开始执行命令

}

/

函数功能：指定字符显示的实际地址

入口参数：x

/

void WriteAddress(unsigned char x)

{

WriteInstruction(x|0x80); //显示位置的确定方法规定为"80H+地址码x"

}

/

函数功能：将数据(字符的标准ASCII码)写入液晶模块

入口参数：y(为字符常量)

/

void WriteData(unsigned char y)

{

while(BusyTest()==1);

RS=1;           //RS为高电平，RW为低电平时，可以写入数据

RW=0;

E=0;            //E置低电平(根据表8-6，写指令时，E为高脉冲，

// 就是让E从0到1发生正跳变，所以应先置"0"

P0=y;           //将数据送入P0口，即将数据写入液晶模块

_nop_();

_nop_();

_nop_();

_nop_();       //空操作四个机器周期，给硬件反应时间

E=1;           //E置高电平

_nop_();

_nop_();

_nop_();

_nop_();        //空操作四个机器周期，给硬件反应时间

E=0;            //当E由高电平跳变成低电平时，液晶模块开始执行命令

}

/

函数功能：对LCD的显示模式进行初始化设置

/

void LcdInitiate(void)

{

delaynms(15);               //延时15ms，首次写指令时应给LCD一段较长的反应时间

WriteInstruction(0x38);     //显示模式设置：16×2显示，5×7点阵，8位数据接口

delaynms(5);                //延时5ms　，给硬件一点反应时间

WriteInstruction(0x38);

delaynms(5);               //延时5ms　，给硬件一点反应时间

WriteInstruction(0x38);     //连续三次，确保初始化成功

delaynms(5);               //延时5ms　，给硬件一点反应时间

WriteInstruction(0x0c);     //显示模式设置：显示开，无光标，光标不闪烁

delaynms(5);               //延时5ms　，给硬件一点反应时间

WriteInstruction(0x06);     //显示模式设置：光标右移，字符不移

delaynms(5);                //延时5ms　，给硬件一点反应时间

WriteInstruction(0x01);     //清屏幕指令，将以前的显示内容清除

delaynms(5);             //延时5ms　，给硬件一点反应时间

}

/

以下是电压显示的说明

/

/

函数功能：显示电压符号

/

void display_volt(void)

{

unsigned char i;

WriteAddress(0x03);    //写显示地址，将在第2行第1列开始显示

i = 0;                //从第一个字符开始显示

while(Str[i] != '\0')  //只要没有写到结束标志，就继续写

{

WriteData(Str[i]);   //将字符常量写入LCD

i++;                 //指向下一个字符

}

}

/

函数功能：显示电压的小数点

/

void 	display_dot(void)

{

WriteAddress(0x09);	  //写显示地址，将在第1行第10列开始显示

WriteData('.');       //将小数点的字符常量写入LCD

}

/

函数功能：显示电压的单位(V)

/

void 	display_V(void)

{

WriteAddress(0x0c); //写显示地址，将在第2行第13列开始显示

WriteData('V');     //将字符常量写入LCD

}

/

函数功能：显示电压的整数部分

入口参数：x

/

void display1(unsigned char x)

{

WriteAddress(0x08);    //写显示地址,将在第2行第7列开始显示

WriteData(digit[x]);    //将百位数字的字符常量写入LCD

}

/

函数功能：显示电压的小数数部分

入口参数：x

/

void display2(unsigned char x)

{

unsigned char i,j;

i=x/10;            //取十位（小数点后第一位）

j=x%10;            //取个位（小数点后第二位）

WriteAddress(0x0a);      //写显示地址,将在第1行第11列开始显示

WriteData(digit[i]);     //将小数部分的第一位数字字符常量写入LCD

WriteData(digit[j]);     //将小数部分的第一位数字字符常量写入LCD

}

/

函数功能：将模拟信号转换成数字信号

/

unsigned char  A_D()

{

unsigned char i,dat;

CS=1;   //一个转换周期开始

CLK=0;  //为第一个脉冲作准备

CS=0;  //CS置0，片选有效

DIO=1;    //DIO置1，规定的起始信号

CLK=1;   //第一个脉冲

CLK=0;   //第一个脉冲的下降沿，此前DIO必须是高电平

DIO=1;   //DIO置1， 通道选择信号

CLK=1;   //第二个脉冲，第2、3个脉冲下沉之前，DI必须跟别输入两位数据用于选择通道，这里选通道CH0

CLK=0;   //第二个脉冲下降沿

DIO=0;   //DI置0，选择通道0

CLK=1;    //第三个脉冲

CLK=0;    //第三个脉冲下降沿

DIO=1;    //第三个脉冲下沉之后，输入端DIO失去作用，应置1

CLK=1;    //第四个脉冲

for(i=0;i<8;i++)  //高位在前

{

CLK=1;         //第四个脉冲

CLK=0;

dat<<=1;       //将下面储存的低位数据向右移

dat|=(unsigned char)DIO; 	 //将输出数据DIO通过或运算储存在dat最低位

}

CS=1;          //片选无效

return dat;	 //将读书的数据返回

}

/

函数功能：主函数

/

main(void)

{

unsigned int AD_val;    //储存A/D转换后的值

unsigned char Int,Dec;   //分别储存转换后的整数部分与小数部分

LcdInitiate();         //将液晶初始化

delaynms(5);           //延时5ms给硬件一点反应时间

display_volt();        //显示温度说明

display_dot();         //显示温度的小数点

display_V();           //显示温度的单位

while(1)

{

AD_val= A_D();    //进行A/D转换

Int=(AD_val)/51;  //计算整数部分

Dec=(AD_val%51) 100/51;    //计算小数部分

display1(Int);     //显示整数部分

display2(Dec);     //显示小数部分

delaynms(250);     //延时250ms

}

}

//实例95：用DAC0832产生锯齿波电压

#include<reg51.h>       //包含单片机寄存器的头文件

#include<absacc.h>     //包含对片外存储器地址进行操作的头文件

sbit CS=P2^7;          //将CS位定义为P2.7引脚

sbit WR12=P3^6;        //将WR12位定义为P3.6引脚

void main(void)

{

unsigned char i;

CS=0;    //输出低电平以选中DAC0832

WR12=0;  //输出低电平以选中DAC0832

while(1)

{

for(i=0;i<255;i++)

XBYTE[0x7fff]=i; 	 //将数据i送入片外地址07FFFH ，实际上就是通过P0口将数据送入DAC0832

}

}

//实例96：用P1口显示红外遥控器的按键值

#include<reg51.h>       //包含单片机寄存器的头文件

sbit IR=P3^2;           //将IR位定义为P3.2引脚

unsigned char a[4];    //储存用户码、用户反码与键数据码、键数据反码

unsigned int LowTime,HighTime; //储存高、低电平的宽度

/

函数功能：对4个字节的用户码和键数据码进行解码

说明：解码正确，返回1，否则返回0

出口参数：dat

/

bit DeCode(void)

{

unsigned char  i,j;

unsigned char temp;    //储存解码出的数据

for(i=0;i<4;i++)      //连续读取4个用户码和键数据码

{

for(j=0;j<8;j++)  //每个码有8位数字

{

temp=temp>>1;  //temp中的各数据位右移一位，因为先读出的是高位数据

TH0=0;         //定时器清0

TL0=0;         //定时器清0

TR0=1;         //开启定时器T0

while(IR==0)   //如果是低电平就等待

;	      //低电平计时

TR0=0;         //关闭定时器T0

LowTime=TH0 256+TL0;    //保存低电平宽度

TH0=0;         //定时器清0

TL0=0;         //定时器清0

TR0=1;         //开启定时器T0

while(IR==1)   //如果是高电平就等待

;

TR0=0;        //关闭定时器T0

HighTime=TH0 256+TL0;   //保存高电平宽度

if((LowTime<370)||(LowTime>640))

return 0;        //如果低电平长度不在合理范围，则认为出错，停止解码

if((HighTime>420)&&(HighTime<620))   //如果高电平时间在560微秒左右，即计数560／1.085＝516次

temp=temp&0x7f;       //(520-100=420, 520+100=620)，则该位是0

if((HighTime>1300)&&(HighTime<1800)) //如果高电平时间在1680微秒左右，即计数1680／1.085＝1548次

temp=temp|0x80;       //(1550-250=1300,1550+250=1800),则该位是1

}

a[i]=temp;	//将解码出的字节值储存在a[i]

}

if(a[2]=~a[3])  //验证键数据码和其反码是否相等,一般情况下不必验证用户码

return 1;     //解码正确，返回1

}

/

函数功能：执行遥控功能

/

void Function(void)

{

P1=a[2];   //将按键数据码送P1口显示

}

/

函数功能：主函数

/

void main()

{

EA=1;        //开启总中断

EX0=1;       //开外中断0

ET0=1;       //定时器T0中断允许

IT0=1;       //外中断的下降沿触发

TMOD=0x01;   //使用定时器T0的模式1

TR0=0;       //定时器T0关闭

while(1)    //等待红外信号产生的中断

;

}

/

函数功能：红外线触发的外中断处理函数

/

void Int0(void) interrupt 0 using 0

{

EX0=0;      //关闭外中断0，不再接收二次红外信号的中断，只解码当前红外信号

TH0=0;      //定时器T0的高8位清0

TL0=0;      //定时器T0的低8位清0

TR0=1;	    //开启定时器T0

while(IR==0)          //如果是低电平就等待，给引导码低电平计时

;

TR0=0;                //关闭定时器T0

LowTime=TH0 256+TL0;  //保存低电平时间

TH0=0;      //定时器T0的高8位清0

TL0=0;      //定时器T0的低8位清0

TR0=1;	    //开启定时器T0

while(IR==1)  //如果是高电平就等待，给引导码高电平计时

;

TR0=0;        //关闭定时器T0

HighTime=TH0 256+TL0;	//保存引导码的高电平长度

if((LowTime>7800)&&(LowTime<8800)&&(HighTime>3600)&&(HighTime<4700))

{

//如果是引导码,就开始解码,否则放弃,引导码的低电平计时

//次数＝9000us/1.085=8294, 判断区间:8300－500＝7800，8300＋500＝8800.

if(DeCode()==1)

Function();	   //如果满足条件，执行遥控功能

}

EX0=1;   //开启外中断EX0

}

//实例97：用红外遥控器控制继电器

#include<reg51.h>       //包含单片机寄存器的头文件

sbit IR=P3^2;           //将IR位定义为P3.2引脚

unsigned char a[4];    //储存用户码、用户反码与键数据码、键数据反码

unsigned int LowTime,HighTime; //储存高、低电平的宽度

sbit Relay=P1^3;      //将Relay位定义为P1.3引脚

/

函数功能：对4个字节的用户码和键数据码进行解码

说明：解码正确，返回1，否则返回0

出口参数：dat

/

bit DeCode(void)

{

unsigned char  i,j;

unsigned char temp;    //储存解码出的数据

for(i=0;i<4;i++)      //连续读取4个用户码和键数据码

{

for(j=0;j<8;j++)  //每个码有8位数字

{

temp=temp>>1;  //temp中的各数据位右移一位，因为先读出的是高位数据

TH0=0;         //定时器清0

TL0=0;         //定时器清0

TR0=1;         //开启定时器T0

while(IR==0)   //如果是低电平就等待

;	      //低电平计时

TR0=0;         //关闭定时器T0

LowTime=TH0 256+TL0;    //保存低电平宽度

TH0=0;         //定时器清0

TL0=0;         //定时器清0

TR0=1;         //开启定时器T0

while(IR==1)   //如果是高电平就等待

;

TR0=0;        //关闭定时器T0

HighTime=TH0 256+TL0;   //保存高电平宽度

if((LowTime<370)||(LowTime>640))

return 0;        //如果低电平长度不在合理范围，则认为出错，停止解码

if((HighTime>420)&&(HighTime<620))   //如果高电平时间在560微秒左右，即计数560／1.085＝516次

temp=temp&0x7f;       //(520-100=420, 520+100=620)，则该位是0

if((HighTime>1300)&&(HighTime<1800)) //如果高电平时间在1680微秒左右，即计数1680／1.085＝1548次

temp=temp|0x80;       //(1550-250=1300,1550+250=1800),则该位是1

}

a[i]=temp;	//将解码出的字节值储存在a[i]

}

if(a[2]=~a[3])  //验证键数据码和其反码是否相等,一般情况下不必验证用户码

return 1;     //解码正确，返回1

}

/

函数功能：执行遥控功能

/

void Function(void)

{

Relay=!Relay;   //对P1.3引脚取反，控制继电器的吸合、释放

}

/

函数功能：主函数

/

void main()

{

EA=1;        //开启总中断

EX0=1;       //开外中断0

ET0=1;       //定时器T0中断允许

IT0=1;       //外中断的下降沿触发

TMOD=0x01;   //使用定时器T0的模式1

TR0=0;       //定时器T0关闭

while(1)    //等待红外信号产生的中断

;

}

/

函数功能：红外线触发的外中断处理函数

/

void Int0(void) interrupt 0 using 0

{

EX0=0;      //关闭外中断0，不再接收二次红外信号的中断，只解码当前红外信号

TH0=0;      //定时器T0的高8位清0

TL0=0;      //定时器T0的低8位清0

TR0=1;	    //开启定时器T0

while(IR==0)          //如果是低电平就等待，给引导码低电平计时

;

TR0=0;                //关闭定时器T0

LowTime=TH0 256+TL0;  //保存低电平时间

TH0=0;      //定时器T0的高8位清0

TL0=0;      //定时器T0的低8位清0

TR0=1;	    //开启定时器T0

while(IR==1)  //如果是高电平就等待，给引导码高电平计时

;

TR0=0;        //关闭定时器T0

HighTime=TH0 256+TL0;	//保存引导码的高电平长度

if((LowTime>7800)&&(LowTime<8800)&&(HighTime>3600)&&(HighTime<4700))

{

//如果是引导码,就开始解码,否则放弃,引导码的低电平计时

//次数＝9000us/1.085=8294, 判断区间:8300－500＝7800，8300＋500＝8800.

if(DeCode()==1)

Function();	   //如果满足条件，执行遥控功能

}

EX0=1;   //开启外中断EX0

}

//实例98：基于DS1302的日历时钟

#include<reg51.h>     //包含单片机寄存器的头文件

#include<intrins.h>   //包含_nop_()函数定义的头文件

/

以下是DS1302芯片的操作程序

/

unsigned char code digit[10]={"0123456789"};   //定义字符数组显示数字

sbit DATA=P1^1;   //位定义1302芯片的接口，数据输出端定义在P1.1引脚

sbit RST=P1^2;    //位定义1302芯片的接口，复位端口定义在P1.1引脚

sbit SCLK=P1^0;   //位定义1302芯片的接口，时钟输出端口定义在P1.1引脚

/

函数功能：延时若干微秒

入口参数：n

/

void delaynus(unsigned char n)

{

unsigned char i;

for(i=0;i<n;i++)

;

}

/

函数功能：向1302写一个字节数据

入口参数：x

/

void Write1302(unsigned char dat)

{

unsigned char i;

SCLK=0;            //拉低SCLK，为脉冲上升沿写入数据做好准备

delaynus(2);       //稍微等待，使硬件做好准备

for(i=0;i<8;i++)      //连续写8个二进制位数据

{

DATA=dat&0x01;    //取出dat的第0位数据写入1302

delaynus(2);       //稍微等待，使硬件做好准备

SCLK=1;           //上升沿写入数据

delaynus(2);      //稍微等待，使硬件做好准备

SCLK=0;           //重新拉低SCLK，形成脉冲

dat>>=1;          //将dat的各数据位右移1位，准备写入下一个数据位

}

}

/

函数功能：根据命令字，向1302写一个字节数据

入口参数：Cmd，储存命令字；dat，储存待写的数据

/

void WriteSet1302(unsigned char Cmd,unsigned char dat)

{

RST=0;           //禁止数据传递

SCLK=0;          //确保写数居前SCLK被拉低

RST=1;           //启动数据传输

delaynus(2);     //稍微等待，使硬件做好准备

Write1302(Cmd);  //写入命令字

Write1302(dat);  //写数据

SCLK=1;          //将时钟电平置于已知状态

RST=0;           //禁止数据传递

}

/

函数功能：从1302读一个字节数据

入口参数：x

/

unsigned char Read1302(void)

{

unsigned char i,dat;

delaynus(2);       //稍微等待，使硬件做好准备

for(i=0;i<8;i++)   //连续读8个二进制位数据

{

dat>>=1;       //将dat的各数据位右移1位，因为先读出的是字节的最低位

if(DATA==1)    //如果读出的数据是1

dat|=0x80;    //将1取出，写在dat的最高位

SCLK=1;       //将SCLK置于高电平，为下降沿读出

delaynus(2);  //稍微等待

SCLK=0;       //拉低SCLK，形成脉冲下降沿

delaynus(2);  //稍微等待

}

return dat;        //将读出的数据返回

}

/

函数功能：根据命令字，从1302读取一个字节数据

入口参数：Cmd

/

unsigned char  ReadSet1302(unsigned char Cmd)

{

unsigned char dat;

RST=0;                 //拉低RST

SCLK=0;                //确保写数居前SCLK被拉低

RST=1;                 //启动数据传输

Write1302(Cmd);       //写入命令字

dat=Read1302();       //读出数据

SCLK=1;              //将时钟电平置于已知状态

RST=0;               //禁止数据传递

return dat;          //将读出的数据返回

}

/

函数功能： 1302进行初始化设置

/

void Init_DS1302(void)

{

WriteSet1302(0x8E,0x00);                 //根据写状态寄存器命令字，写入不保护指令

WriteSet1302(0x80,((0/10)<<4|(0%10)));   //根据写秒寄存器命令字，写入秒的初始值

WriteSet1302(0x82,((0/10)<<4|(0%10)));   //根据写分寄存器命令字，写入分的初始值

WriteSet1302(0x84,((12/10)<<4|(12%10))); //根据写小时寄存器命令字，写入小时的初始值

WriteSet1302(0x86,((16/10)<<4|(16%10))); //根据写日寄存器命令字，写入日的初始值

WriteSet1302(0x88,((11/10)<<4|(11%10))); //根据写月寄存器命令字，写入月的初始值

WriteSet1302(0x8c,((8/10)<<4|(8%10)));   //根据写小时寄存器命令字，写入小时的初始值

}

/

以下是对液晶模块的操作程序

/

sbit RS=P2^0;           //寄存器选择位，将RS位定义为P2.0引脚

sbit RW=P2^1;           //读写选择位，将RW位定义为P2.1引脚

sbit E=P2^2;            //使能信号位，将E位定义为P2.2引脚

sbit BF=P0^7;           //忙碌标志位，，将BF位定义为P0.7引脚

/

函数功能：延时1ms

(3j+2) i=(3×33+2)×10=1010(微秒)，可以认为是1毫秒

/

void delay1ms()

{

unsigned char i,j;

for(i=0;i<10;i++)

for(j=0;j<33;j++)

;

}

/

函数功能：延时若干毫秒

入口参数：n

/

void delaynms(unsigned char n)

{

unsigned char i;

for(i=0;i<n;i++)

delay1ms();

}

/

函数功能：判断液晶模块的忙碌状态

返回值：result。result=1，忙碌;result=0，不忙

/

bit BusyTest(void)

{

bit result;

RS=0;       //根据规定，RS为低电平，RW为高电平时，可以读状态

RW=1;

E=1;        //E=1，才允许读写

_nop_();   //空操作

_nop_();

_nop_();

_nop_();   //空操作四个机器周期，给硬件反应时间

result=BF;  //将忙碌标志电平赋给result

E=0;         //将E恢复低电平

return result;

}

/

函数功能：将模式设置指令或显示地址写入液晶模块

入口参数：dictate

/

void WriteInstruction (unsigned char dictate)

{

while(BusyTest()==1);   //如果忙就等待

RS=0;                  //根据规定，RS和R/W同时为低电平时，可以写入指令

RW=0;

E=0;                   //E置低电平(根据表8-6，写指令时，E为高脉冲，

// 就是让E从0到1发生正跳变，所以应先置"0"

_nop_();

_nop_();               //空操作两个机器周期，给硬件反应时间

P0=dictate;            //将数据送入P0口，即写入指令或地址

_nop_();

_nop_();

_nop_();

_nop_();               //空操作四个机器周期，给硬件反应时间

E=1;                   //E置高电平

_nop_();

_nop_();

_nop_();

_nop_();               //空操作四个机器周期，给硬件反应时间

E=0;                  //当E由高电平跳变成低电平时，液晶模块开始执行命令

}

/

函数功能：指定字符显示的实际地址

入口参数：x

/

void WriteAddress(unsigned char x)

{

WriteInstruction(x|0x80); //显示位置的确定方法规定为"80H+地址码x"

}

/

函数功能：将数据(字符的标准ASCII码)写入液晶模块

入口参数：y(为字符常量)

/

void WriteData(unsigned char y)

{

while(BusyTest()==1);

RS=1;           //RS为高电平，RW为低电平时，可以写入数据

RW=0;

E=0;            //E置低电平(根据表8-6，写指令时，E为高脉冲，

// 就是让E从0到1发生正跳变，所以应先置"0"

P0=y;           //将数据送入P0口，即将数据写入液晶模块

_nop_();

_nop_();

_nop_();

_nop_();       //空操作四个机器周期，给硬件反应时间

E=1;           //E置高电平

_nop_();

_nop_();

_nop_();

_nop_();        //空操作四个机器周期，给硬件反应时间

E=0;            //当E由高电平跳变成低电平时，液晶模块开始执行命令

}

/

函数功能：对LCD的显示模式进行初始化设置

/

void LcdInitiate(void)

{

delaynms(15);               //延时15ms，首次写指令时应给LCD一段较长的反应时间

WriteInstruction(0x38);     //显示模式设置：16×2显示，5×7点阵，8位数据接口

delaynms(5);                //延时5ms　，给硬件一点反应时间

WriteInstruction(0x38);

delaynms(5);               //延时5ms　，给硬件一点反应时间

WriteInstruction(0x38);     //连续三次，确保初始化成功

delaynms(5);               //延时5ms　，给硬件一点反应时间

WriteInstruction(0x0c);     //显示模式设置：显示开，无光标，光标不闪烁

delaynms(5);               //延时5ms　，给硬件一点反应时间

WriteInstruction(0x06);     //显示模式设置：光标右移，字符不移

delaynms(5);                //延时5ms　，给硬件一点反应时间

WriteInstruction(0x01);     //清屏幕指令，将以前的显示内容清除

delaynms(5);             //延时5ms　，给硬件一点反应时间

}

/

以下是1302数据的显示程序

/

/

函数功能：显示秒

入口参数：x

/

void DisplaySecond(unsigned char x)

{

unsigned char i,j;     //j,k,l分别储存温度的百位、十位和个位

i=x/10;//取十位

j=x%10;//取个位

WriteAddress(0x49);    //写显示地址,将在第2行第7列开始显示

WriteData(digit[i]);    //将百位数字的字符常量写入LCD

WriteData(digit[j]);    //将十位数字的字符常量写入LCD

delaynms(50);         //延时1ms给硬件一点反应时间

}

/

函数功能：显示分钟

入口参数：x

/

void DisplayMinute(unsigned char x)

{

unsigned char i,j;     //j,k,l分别储存温度的百位、十位和个位

i=x/10;//取十位

j=x%10;//取个位

WriteAddress(0x46);    //写显示地址,将在第2行第7列开始显示

WriteData(digit[i]);    //将百位数字的字符常量写入LCD

WriteData(digit[j]);    //将十位数字的字符常量写入LCD

delaynms(50);         //延时1ms给硬件一点反应时间

}

/

函数功能：显示小时

入口参数：x

/

void DisplayHour(unsigned char x)

{

unsigned char i,j;     //j,k,l分别储存温度的百位、十位和个位

i=x/10;//取十位

j=x%10;//取个位

WriteAddress(0x43);    //写显示地址,将在第2行第7列开始显示

WriteData(digit[i]);    //将百位数字的字符常量写入LCD

WriteData(digit[j]);    //将十位数字的字符常量写入LCD

delaynms(50);         //延时1ms给硬件一点反应时间

}

/

函数功能：显示日

入口参数：x

/

void DisplayDay(unsigned char x)

{

unsigned char i,j;     //j,k,l分别储存温度的百位、十位和个位

i=x/10;//取十位

j=x%10;//取个位

WriteAddress(0x0c);    //写显示地址,将在第2行第7列开始显示

WriteData(digit[i]);    //将百位数字的字符常量写入LCD

WriteData(digit[j]);    //将十位数字的字符常量写入LCD

delaynms(50);         //延时1ms给硬件一点反应时间

}

/

函数功能：显示月

入口参数：x

/

void DisplayMonth(unsigned char x)

{

unsigned char i,j;     //j,k,l分别储存温度的百位、十位和个位

i=x/10;//取十位

j=x%10;//取个位

WriteAddress(0x09);    //写显示地址,将在第2行第7列开始显示

WriteData(digit[i]);    //将百位数字的字符常量写入LCD

WriteData(digit[j]);    //将十位数字的字符常量写入LCD

delaynms(50);         //延时1ms给硬件一点反应时间

}

/

函数功能：显示年

入口参数：x

/

void DisplayYear(unsigned char x)

{

unsigned char i,j;     //j,k,l分别储存温度的百位、十位和个位

i=x/10;//取十位

j=x%10;//取个位

WriteAddress(0x06);    //写显示地址,将在第2行第7列开始显示

WriteData(digit[i]);    //将百位数字的字符常量写入LCD

WriteData(digit[j]);    //将十位数字的字符常量写入LCD

delaynms(50);         //延时1ms给硬件一点反应时间

}

/

函数功能：主函数

/

void main(void)

{

unsigned char second,minute,hour,day,month,year;      //分别储存苗、分、小时，日，月，年

unsigned char ReadValue;   //储存从1302读取的数据

LcdInitiate();             //将液晶初始化

WriteAddress(0x01);  //写Date的显示地址,将在第1行第2列开始显示

WriteData('D');      //将字符常量写入LCD

WriteData('a');      //将字符常量写入LCD

WriteData('t');      //将字符常量写入LCD

WriteData('e');      //将字符常量写入LCD

WriteData(':');      //将字符常量写入LCD

WriteAddress(0x08);  //写年月分隔符的显示地址， 显示在第1行第9列

WriteData('-');      //将字符常量写入LCD

WriteAddress(0x0b);  //写月日分隔符的显示地址， 显示在第1行第12列

WriteData('-');      //将字符常量写入LCD

WriteAddress(0x45);  //写小时与分钟分隔符的显示地址， 显示在第2行第6列

WriteData(':');      //将字符常量写入LCD

WriteAddress(0x48);  //写分钟与秒分隔符的显示地址， 显示在第2行第9列

WriteData(':');      //将字符常量写入LCD

Init_DS1302();       //将1302初始化

while(1)

{

ReadValue = ReadSet1302(0x81);   //从秒寄存器读数据

second=((ReadValue&0x70)>>4) 10 + (ReadValue&0x0F);//将读出数据转化

DisplaySecond(second);          //显示秒

ReadValue = ReadSet1302(0x83);  //从分寄存器读

minute=((ReadValue&0x70)>>4) 10 + (ReadValue&0x0F); //将读出数据转化

DisplayMinute(minute);	       //显示分

ReadValue = ReadSet1302(0x85);  //从分寄存器读

hour=((ReadValue&0x70)>>4) 10 + (ReadValue&0x0F); //将读出数据转化

DisplayHour(hour);	             //显示小时

ReadValue = ReadSet1302(0x87);  //从分寄存器读

day=((ReadValue&0x70)>>4) 10 + (ReadValue&0x0F); //将读出数据转化

DisplayDay(day);                //显示日

ReadValue = ReadSet1302(0x89);  //从分寄存器读

month=((ReadValue&0x70)>>4) 10 + (ReadValue&0x0F); //将读出数据转化

DisplayMonth(month);            //显示月

ReadValue = ReadSet1302(0x8d);  //从分寄存器读

year=((ReadValue&0x70)>>4) 10 + (ReadValue&0x0F); //将读出数据转化

DisplayYear(year);              //显示年

}

}

//实例99：单片机数据发送程序

#include<reg51.h>       //包含单片机寄存器的头文件

/

函数功能：向PC发送一个字节数据

/

void Send(unsigned char dat)

{

SBUF=dat;

while(TI==0)

;

TI=0;

}

/

函数功能：延时1ms

(3j+2)i=(3×33+2) ×10=1010(微秒)，可以认为是1毫秒

/

void delay1ms()

{

unsigned char i,j;

for(i=0;i<10;i++)

for(j=0;j<33;j++)

;

}

/

函数功能：延时若干毫秒

/

void delaynms(unsigned char x)

{

unsigned char i;

for(i=0;i<x;i++)

delay1ms();

}

/

函数功能：主函数

/

void main(void)

{

unsigned char i;

TMOD=0x20;  //定时器T1工作于方式2

TH1=0xfd;   //根据规定给定时器T1赋初值

TL1=0xfd;   //根据规定给定时器T1赋初值

PCON=0x00;  //波特率9600

TR1=1;      //启动定时器t1

SCON=0x40;  //串口工作方式1

while(1)

{

for(i=0;i<200;i++)   //模拟检测数据

{

Send(i);        //发送数据i

delaynms(100);   //100ms发送一次检测数据

}

}

}

//实例100：电机转速表设计

#include<reg51.h>    //包含单片机寄存器的头文件

#include<intrins.h>  //包含_nop_()函数定义的头文件

sbit RS=P2^0;    //寄存器选择位，将RS位定义为P2.0引脚

sbit RW=P2^1;    //读写选择位，将RW位定义为P2.1引脚

sbit E=P2^2;     //使能信号位，将E位定义为P2.2引脚

sbit BF=P0^7;    //忙碌标志位，，将BF位定义为P0.7引脚

unsigned char code digit[ ]={"0123456789"}; //定义字符数组显示数字

unsigned int v;   //储存电机转速

unsigned char count;  //储存定时器T0中断次数

bit flag;      //计满1秒钟标志位

/

函数功能：延时1ms

(3j+2) i=(3×33+2)×10=1010(微秒)，可以认为是1毫秒

/

void delay1ms()

{

unsigned char i,j;

for(i=0;i<10;i++)

for(j=0;j<33;j++)

;

}

/

函数功能：延时若干毫秒

入口参数：n

/

void delay(unsigned char n)

{

unsigned char i;

for(i=0;i<n;i++)

delay1ms();

}

/

函数功能：判断液晶模块的忙碌状态

返回值：result。result=1，忙碌;result=0，不忙

/

unsigned char BusyTest(void)

{

bit result;

RS=0;       //根据规定，RS为低电平，RW为高电平时，可以读状态

RW=1;

E=1;        //E=1，才允许读写

_nop_();   //空操作

_nop_();

_nop_();

_nop_();   //空操作四个机器周期，给硬件反应时间

result=BF;  //将忙碌标志电平赋给result

E=0;         //将E恢复低电平

return result;

}

/

函数功能：将模式设置指令或显示地址写入液晶模块

入口参数：dictate

/

void WriteInstruction (unsigned char dictate)

{

while(BusyTest()==1); //如果忙就等待

RS=0;                  //根据规定，RS和R/W同时为低电平时，可以写入指令

RW=0;

E=0;                   //E置低电平(根据表8-6，写指令时，E为高脉冲，

// 就是让E从0到1发生正跳变，所以应先置"0"

_nop_();

_nop_();             //空操作两个机器周期，给硬件反应时间

P0=dictate;            //将数据送入P0口，即写入指令或地址

_nop_();

_nop_();

_nop_();

_nop_();               //空操作四个机器周期，给硬件反应时间

E=1;                   //E置高电平

_nop_();

_nop_();

_nop_();

_nop_();               //空操作四个机器周期，给硬件反应时间

E=0;                  //当E由高电平跳变成低电平时，液晶模块开始执行命令

}

/

函数功能：指定字符显示的实际地址

入口参数：x

/

void WriteAddress(unsigned char x)

{

WriteInstruction(x|0x80); //显示位置的确定方法规定为"80H+地址码x"

}

/

函数功能：将数据(字符的标准ASCII码)写入液晶模块

入口参数：y(为字符常量)

/

void WriteData(unsigned char y)

{

while(BusyTest()==1);

RS=1;           //RS为高电平，RW为低电平时，可以写入数据

RW=0;

E=0;            //E置低电平(根据表8-6，写指令时，E为高脉冲，

// 就是让E从0到1发生正跳变，所以应先置"0"

P0=y;           //将数据送入P0口，即将数据写入液晶模块

_nop_();

_nop_();

_nop_();

_nop_();       //空操作四个机器周期，给硬件反应时间

E=1;          //E置高电平

_nop_();

_nop_();

_nop_();

_nop_();        //空操作四个机器周期，给硬件反应时间

E=0;            //当E由高电平跳变成低电平时，液晶模块开始执行命令

}

/

函数功能：对LCD的显示模式进行初始化设置

/

void LcdInitiate(void)

{

delay(15);             //延时15ms，首次写指令时应给LCD一段较长的反应时间

WriteInstruction(0x38);  //显示模式设置：16×2显示，5×7点阵，8位数据接口

delay(5);               //延时5ms　，给硬件一点反应时间

WriteInstruction(0x38);

delay(5);

WriteInstruction(0x38); //连续三次，确保初始化成功

delay(5);

WriteInstruction(0x0c);  //显示模式设置：显示开，无光标，光标不闪烁

delay(5);

WriteInstruction(0x06);  //显示模式设置：光标右移，字符不移

delay(5);

WriteInstruction(0x01);  //清屏幕指令，将以前的显示内容清除

delay(5);

}

/

函数功能：显示速度提示符

/

void display_sym(void)

{

WriteAddress(0x00);  //写显示地址,将在第1行第1列开始显示

WriteData('v');      //将字符常量v写入LCD

WriteData('=');      //将字符常量=写入LCD

}

/

函数功能：显示速度数值

/

void display_val(unsigned int x)

{

unsigned char i,j,k,l;     //j,k,l分别储存温度的百位、十位和个位

i=x/1000;         //取千位

j=(x%1000)/100;   //取百位

k=(x%100)/10;     //取十位

l=x%10;           //取个位

WriteAddress(0x02);     //写显示地址,将在第1行第3列开始显示

WriteData(digit[i]);    //将千位数字的字符常量写入LCD

WriteData(digit[j]);    //将百位数字的字符常量写入LCD

WriteData(digit[k]);    //将十位数字的字符常量写入LCD

WriteData(digit[l]);    //将个位数字的字符常量写入LCD

}

/

函数功能：显示速度单位“r/min”

/

void display_unit(void)

{

WriteAddress(0x06);    //写显示地址,将在第2行第7列开始显示

WriteData('r');    //将字符常量r写入LCD

WriteData('/');    //将字符常量/写入LCD

WriteData('m');    //将字符常量m写入LCD

WriteData('i');    //将字符常量i写入LCD

WriteData('n');    //将字符常量n写入LCD

}

/

函数功能：主函数

/

void main(void)

{

LcdInitiate();            //调用LCD初始化函数

TMOD=0x51;                //定时器T1工作于计数模式1，定时器T0工作于计时模式1；

TH0=(65536-46083)/256;    //定时器T0的高8位设置初值，每50ms产生一次中断

TL0=(65536-46083)%256;    //定时器T0的低8位设置初值，每50ms产生一次中断

EA=1;                     //开总中断

ET0=1;                    //定时器T0中断允许

TR0=1;                    //启动定时器T0

count=0;                  //将T0中断次数初始化为0

display_sym();            //显示速度提示符

display_val(0000);         //显示器工作正常标志

display_unit();            //显示速度单位

while(1)                 //无限循环

{

TR1=1;            //定时器T1启动

TH1=0;            //定时器T1高8位赋初值0

TL1=0;            //定时器T1低8位赋初值0

flag=0;           //时间还未满1分钟

while(flag==0)    //时间未满等待

;

v=(TH1 256+TL1) 60/16; //计算速度，每周产生16个脉冲

display_val(v);        //显示速度

}

}

/

函数功能：定时器T0的中断服务函数

/

void Time0(void ) interrupt 1 using 1 //定时器T0的中断编号为1，使用第1组工作寄存器

{

count++;          //T0每中断1次，count加1

if(count==20)     //若累计满20次，即计满1秒钟

{

flag=1;        //计满1秒钟标志位置1

count=0;       //清0，重新统计中断次数

}

TH0=(65536-46083)/256;   //定时器T0高8位重新赋初值

TL0=(65536-46083)%256;   //定时器T0低8位重新赋初值

}

//模拟霍尔脉冲

#include<reg51.h>

sbit cp=P3^2;    //将cp位定义为P3.2引脚，从此脚输出脉冲信号

/

函数功能：延时约600微秒

/

void delay()

{

unsigned char i;

for(i=0;i<200;i++)

;

}

/

函数功能：主函数

/

void main(void)

{

while(1)

{

cp=1;     //置高电平

delay();  //等待600微秒

cp=0;     //置低电平

delay();   //等待600微秒

}

}