华而不实？探究延长线对电源性能影响

1探究延长线对电源性能影响

“背部走线”是最近几年开始流行的，提到背部走线就会涉及到机箱和电源，伴随着侧透机箱的兴起，玩家们对于机箱内部的美观度也是逐步提高，因此不少玩家会选择电源延长线或定制线，这样的线材不但材质软，而且有多重颜色可选非常个性，那么这些线材是否对电源性能造成影响呢？

我们都知道电源可以分为模组化接口和非模组化接口，高端玩家会选择全模组电源然后购买全部定制线材，而非模组电源一般就会选择延长线，在原有的接口上多出一截，这样看起来更加统一，而且便于走线。今天我们就用电源延长线为例，通过实测数据，看看对于电源性能是否会造成影响。

2电源原始状态性能测试

首先我们随机选择了一款电源，在没有使用延长线的时候，分别测试电源的转换效率、电压偏离，然后接上延长线，同时测试数据进行对比。

转换效率高为86.26% 最低为81.71%

+12V电压偏离

+5V电压偏离

+3.3V电压偏离

这是一款入门级电源的整体表现，效能就是通牌水准，而电源电压偏离也是处于一个比较好的水平，下面我们接上延长线去测试。

3加入延长线性能有影响吗？

本次测试加入的是主板与显卡的电源延长线，未加入处理器延长线。首先依然是转换效率，可以看到在加入了延长线之后，电源整体的转换效率有了一个小幅度下降。不过仅仅是更加费电，不会对其他元器件造成影响。

电源转换效率对比

电压偏离，能够反映出电路中，静态电流的大小。即偏离越大，静态电流越大，偏离越小，静态电流越保持原值，说明电路越稳定。

然后看下电源电压偏离对比，可以发现在加入了延长线之后，电源的电压也有一定程度的影响。其中+12V影响较大，+5V和+3.3V影响较小。

+12V电压偏离对比

+5V电压偏离对比

+3.3V电压偏离对比

出现上面情况的原因是多方面的，但是最关键的影响应该是延长线，材质、用料、长度都都是不可忽视的因素。延长线的加入，导致电源线材接口增加了接触点，同时提升了线材的长度，都会增大电阻，所以对于效能会有影响。

4线材延长线的购买与安装

一般的电源延长线都可以在网上购买到，玩家们搜索24pin延长线、8pin延长线、电源定制线等等都可以看到。

电商可以购买延长线（图片来自淘宝网）

我们评测室的延长线，包括了主板、显卡的延长线，玩家们在安装的时候一定要注意好接口，尤其是处理器和显卡，都是8pin，但是不要插错了。

电源线材延长线

插线时注意方向

接好效果

总结

之前海韵就有一款除了线材之外一模一样的电源，仅仅由于模组与非模组的区别，而二者效能有轻微差别。而加入延长线的方式，无疑会放大上面的情况。

所谓鱼和熊掌不可兼得，在获得了更加好看外观同时也会损失一部分性能，下面笔者给玩家们简要分析一下优势与不足，看完之后玩家们心中也都有了自己的答案。

优势：线材美观、统一；软材质走线也非常方便。

不足：损失一部分效能，更加费电；电源电压偏离更大，电路稳定性略有不足。