小米携手紫米vs一加：三大热门移动电源精彩对比！

OFweek锂电网讯：移动智能终端领域的战争还弥漫在硝烟之中，各大手机品牌不满足于手机产品的对阵，战场逐渐扩大向周边辐射。小米做移动电源大家想必都知道了，其实不仅如此，小米生态链团队已经完成了对30余家企业的投资，包括小蚁摄像头、九安血压仪、Yeelight智能电灯、智米净化器等。而紫米电子作为小米生态链旗下的一家公司，为小米提供移动电源产品。最近他们自己也推出了属于ZMI品牌的移动电源，走多个品牌的策略对市场上其它同类产品“围追堵截”。

当然，做移动电源的手机品牌不仅仅有小米，一加作为国内新兴的互联网渠道手机品牌，也推出了自己的产品--一加移动电源，容量同样是10000mAh。现如今移动电源市场上一万毫安时级别的产品如果价格不低于一百元恐怕已经没有什么竞争力了。

说到这里也许有人会怀疑，这些移动电源真的安全么？新闻报道上时不时出现移动电源爆炸的消息，前不久央视还报道过小米移动电源抽检不合格（后经小米官方验证，测试产品为仿冒品，并非真货），普通消费者难免会对这些俗称充电宝的玩意产生怀疑。

其实我们之前已经拆解过小米移动电源，事实证明它的做工和用料都足够令人放心，可信任度远远超过此前的同类产品，可以说小米移动电源当时开启了低利润时代。那么和最新的两款产品相比它还具备优势么？我们今天拿到了紫米10000mAh和一加10000mAh容量移动电源，一起拆解一探究竟。

上面这张表格可以让你简单了解一下这三款移动电源的参数。之后我们会结合拆解向大家详细介绍。首先我们从用户的角度出发，感受一下在实际使用过程中的区别。

充电接口对比

移动电源提供了USB接口，需要手机自带的充电线进行链接，无论是Android平台还是iOS或者其它平台手机都支持标准USB接口充电，他们都支持1A或者2A以上的电力补充，包括iPad等平板电脑也可以充电。兼容性问题大家完全不需要担心。

这三款移动电源都有一个Micro-USB接口，这是输入接口，也就是给移动电源充电用的。输出方面也就是给手机等移动设备充电用的接口，小米和紫米两个同门均提供了单独的USB接口，也就是说同时只能给一台设备补充，而一加则提供了双USB接口，可以同时给两台手机充电。（补充一下，小米16000mAh容量版本的移动电源才提供双USB接口）

便携性对比

关于便携，最主要的两个考核要素就是尺寸和重量，从上面的图标可以看出，重量方面最有优势的是紫米，而小米移动电源由于采用了锂电芯而不是聚合物电池，在加上金属外壳设计，所以比较沉重。不过整体来看他们三个的重量都不高，不会造成什么负担。

紫米是最节约空间的

其次是尺寸，根据我们测量的厚度，紫米最薄，虽然官方没有提供完整的尺寸参数，但是整体看与一台早期大屏幕智能手机尺寸相当，一加虽然略微厚一点，但是也可以放在兜里或者包中，小米移动电源虽然看上去很小，但是厚度却超过了2cm，放在兜里有些不搭，之所以比较厚也和18650锂电芯有关。

所以整体看最便携的应该是紫米移动电源，其次是一加，最先发布的小米移动电源显然落后了。

安全度对比

一款移动电源是否安全，从对电芯的保护到整体电路的设计都很重要。

一加移动电源：静电保护、输入输出过压保护、智能输出识别、电池过流失保护、输出防反保护、输入输出过流保护、温度保护。

小米移动电源：输入高压保护、输入防反保护、输出过流保护、输出过压保护、输出短路保护、电池过充过放保护、电芯PTC保护、充电放电温度保护。

紫米移动电源：智能温度管控、短路保护、Reset保护、输入输出过压保护，输出过流保护、输入防反保护、电池过充过放电保护、过流短路保护。

尽管在叫法和方式上可能有所不同，但是三款产品都具备9大安全保障，硬件级别的保护被充电设备和移动电源本身的安全。基本不用担心设备因为过充电或者温度过高导致的损毁。不过这里还是要提醒大家，要在规范的环境和操作下使用，以免出现问题。

小米移动电源内部

紫米移动电源内部

一加移动电源内部

提示：除了小米移动电源之外，另外两款产品的拆解都是破坏性的，不可修复。

拆开三款移动电源之后，你会发现，在外壳和内部之间，小米通过海绵和胶垫来减震。紫米本身比较紧实，所以配有配备减震缓冲处理，一加通过大量点胶进行绝缘和减缓震动。我们在1.5m左右的高度让他们在地板上反复自由落体，除了小米移动电源的金属外壳有磕碰的痕迹之外，其它产品明显伤痕，均没有对内部造成损伤。他们三个都可以保证安全和正常运行。

关于电芯

电芯是存储电量的，自然不必多说，尽管一加移动电源和紫米移动电源价格高一些，但是我认为多出的这几十块钱还是很有价值的，因为他们使用了锂聚合物电芯和更柔韧的塑料外壳设计。当然，并不是说小米的铝合金外壳不好，虽然有金属的质感和坚固，但是缺乏柔韧性，缓冲能力不够好，所以在跌落、刮擦的时候更容易被破坏。而且小米移动电源是螺丝固定的，密闭效果也不如另外两个。最重要的是锂聚合物电芯的可靠性要高于18650锂电芯。

前面说过小米移动电源的尺寸不讨好，其中很大的问题就是因为18650锂电芯，这种元件价格低廉产量可以保证，形状与我们常用的电池很相似。目前市场上产品良莠不齐，其中很重要的原因就是一些不良厂商使用了劣质的18650锂电芯。

小米移动电源的电芯均来自LG和松下等知名品牌，是可以放心使用的，但是受限于锂电芯技术，尽管采用了大厂名品但可靠性相比锂聚合物还是差一些，低几率并不等于没有，所以这恐怕也是小米为产品承保50万元的原因之一。从智能手机逐渐淘汰锂电池而转向锂聚合物电池也能看出谁的优势更大。无论是可靠性，还是尺寸上看锂聚合物电芯均要好一些，当然价格也比较高。

电路和做工

三款产品的电路设计、做工表现均高于市场整体水平，不过赞叹一下紫米电子的生产线，是完全自动化的结构，电路部分干净流畅，完全没有手工痕迹。

一加移动电源的制造方恐怕就没这么强了，虽然整体设计和做工也不错，但是有不少手工的痕迹，点胶控制一般，而且有手工补锡痕迹。显然在生产周期上要高于其它两款产品。当然手工的加入是为了保证产品的可靠性，对于消费者来说不必要过于担心。不过，这款产品加入了一个感应器，不需要开关只要轻轻晃动就可以显示剩余电量。

总结

纵观三款产品，小米发布最早价格最便宜，另外两款价格相似，更便携也更安全。他们三个的水平都远远高于市场上同类产品，相比前几年的移动电源市场乱象，用料、做工都更令人安心，应该说价格已经非常透明，不存在之前的暴利空间，可以放心选购任何一款。